Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского округа навашинский НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИе О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Администрация городского округа Навашинский

Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

городского округа навашинский

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород - 2018 г.

Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана городского округа Навашинский

Нижегородской области

Заказчик

Администрация городского округа Навашинский

Нижегородской области –      							                г. Навашино

Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                                 С.И. Крылов

Главный инженер проекта                                                                                                 Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2018 г.

Содержание Тома I

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1 Показатели генерального плана	6

ГЛАВА 2. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана	9

ГЛАВА 3. Предложения и мероприятия по территориальному планированию	16

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской области (далее - Генеральный план) подготовлен на распоряжения Правительства Нижегородской области от 11.03.2016 г. № 233-р «О подготовке проекта генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской области".

Генеральный план городского округа город Навашинский Нижегородской области разработан в существующих границах городского округа на период 20 лет.

# ГЛАВА 1 Показатели генерального плана

В соответствии с целями и задачами территориального планирования с учетом прогнозных показателей в отношении численности населения городского округа город Навашинский Нижегородской области, с использованием соответствующих расчетов, оценок и обоснований настоящим Генеральным планом определены следующие показатели, представленные в таблице 1 "Показатели генерального плана".

Таблица 1

Показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое до 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория городской округ Навашинский Нижегородской области |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 127869,46 | 127869,46 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 3834,73 | 4091,69 |
|  |  | % | 3,00 | 3,20 |
| 2 | Численность населения |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 23017 | 27263 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 18,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 3311 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 14,39 | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 13783 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 59,88 | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 5923 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 25,73 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 720,8 | 853,88 |
|  | количество домов | 8026 | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 31,32 | 31,32 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 18 (1047) | 27 (1596) |
| 4.1.2 | Среднее специальное учебное заведение | объект (мест) | 1 (1040) | 1 (1040) |
| 4.1.3 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 12 (3462) | 14 (3902) |
| 4.1.4 | МУПК | объект (мест) | 1 (700) | 1 (700) |
| 4.2 |  | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 16 | 16 |
| 4.2.2. | Больница | объект (коек/1000 чел) | 1 (133 койки/23017 чел.) | 1 (133 койки/27263 чел.) |
| 4.2.3. | Поликлиника | Объект (посещ. в смену/1000 чел) | 1 (400 посещений/23017 чел.) | 2 (800 посещений/27263 чел.) |
| 4.2.4. | Врачебная амбулатория | объект | 3 (80 посещ./23017 чел) | 3 (80 посещ./27263 чел) |
| 4.3 |  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 19 (6629) | 19 (6629) |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 14 | 14 |
| 4.4 |  | Объекты связи |
| 4.4.1 | Отделение связи (почта) | объект | 13 | 13 |
| 4.5 |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 4.5.1 | Спортивная площадка | объект (площадь, га) | 1 (0,15) | 7 (3,85) |
| 4.6 |  | Объекты административно-делового назначения |
| 4.6.1 | Администрация | объект | 5 | 5 |
| 4.7 |  | Объекты торгового назначения |
| 4.7.1 | Магазины | кв.м. торговой площади | 6780 | 6780 |
| 4.7.2 | Отделение банка | объект | 7 | 7 |
| 4.8 |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.8.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 9 (18) | 14 (34) |
| 4.9 |  | Объекты специального назначения |
| 4.9.1 | Кладбище | объект (площадь, га) | 18 (25,89) | 18 (45,8) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе | км | 192,19 | 297,53 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | 11,388 |
| 5.1.2 | регионального значения | км | 69,16 | 113,58 |
| 5.1.3 | местного значения | км | 123,03 | 179,82 |
| 5.2 | Железная дорога электрифицированная | км | 77,94 | 99,74 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 |  | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/в сутки | - | 7255,63 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/в сутки | - | 4683,21 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 48,35 | 153,71 |
| 6.2 |  | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/в сутки | - | 3933,90 |
| 6.2.2 | Канализационные сети | км | 27,83 | 61,17 |
| 6.2.3 | Канализационная насосная станция | объект | 6 | 13 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | - | 25899850 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей: | км | 292,91 | 337,89 |
| 6.3.3 | Количество ТП | объект | 80 | 109 |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Индивидуальный источник теплоснабжения (котельные) | объект | 25 | 31 |
| 6.5 |  | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего в том числе: | нм3/год | - | 8178,9 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 315,58 | 462,98 |
| 6.5.3 | магистральный газопровод | км | 75,01 | 75,01 |
| 6.5.4 | газопровод высокого давления 1,2-ой категорий | км | 83,84 | 166,29 |
| 6.5.5 | газопровод низкого давления | км | 156,71 | 221,66 |
| 6.5.6 | количество ПРГ | объект | 44 | 75 |
| 6.6 |  | Связь |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% |

# ГЛАВА 2. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана

Таблица 2

Сведения и параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь зоны (существующая), га | Площадь зоны (планируемая), га | Параметры функциональной зоны | Виды рекомендуемых объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2251,41 | 2476,59 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -60%; Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 14 м; Рекомендуемая плотность населения 15-45 чел/га Рекомендуемые размеры земельных участков 400-1000м2 | Индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки; Строения для содержания мелких домашних животных и птицы не требующих выпаса; Личное подсобное хозяйство; Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв.м; Отделения почтовой связи; Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения; Клубы, библиотеки, музеи; Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; Административные здания для размещения органов управления; Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; Объекты пожарной охраны; Объекты инженерной инфраструктуры. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 76,00 | 113,16 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность - 4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20 м; Рекомендуемая плотность населения 50-250 чел/га Рекомендуемые размеры земельных участков от 400м2 | Среднеэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей; Малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей; Жилые дома блокированной и коттеджной застройки с приусадебным участком; Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 100 кв.м; Отделения почтовой связи; Амбулаторно-поликлинические учреждения; Дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи; Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; Административные здания для размещения органов управления; Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; Объекты инженерной инфраструктуры. |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 24,34 | 29,62 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность - 3. Максимальная высота объектов капитального строительства 20 м; Рекомендуемая плотность населения 50-250 чел/га Рекомендуемые размеры земельных участков от 400м2 | Малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей; Жилые дома блокированной и коттеджной застройки с приусадебным участком; Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 100 кв.м; Отделения почтовой связи; Амбулаторно-поликлинические учреждения; Дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи; Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; Административные здания для размещения органов управления; Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; Объекты инженерной инфраструктуры. |
| 4 | Зона объектов административно-делового назначения | 38,96 | 49,82 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м. | Объекты розничной торговли, Торговые центры, Объекты общественного питания Объекты мелкого бытового ремонта Строительство и эксплуатация зданий, строений и сооружений общественно-делового вида; Административные здания, офисы; Общественные организации; Банки, отделения банков, страховые компании; Адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.; Отделения и участковые пункты милиции; Отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты; Гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристические агентства; Музеи, выставочные залы, художественные салоны; культовые объекты Залы аттракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры, интернет-кафе, кинотеатры, библиотеки; Спортивные клубы, спортивные залы и площадки; Дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и другие объекты обслуживания; Жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, объекты инженерной инфраструктуры; Среднеэтажная смешанная жилая застройка, в т.ч. с размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения; Автостанции, транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; Центры по предоставлению полиграфических услуг; |
|  |  |  |  |  | Общественные туалеты; Стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения. Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты, Пункты оказания первой медицинской помощи; Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей; Среднеэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей; малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей. |
| 5 | Зона объектов учебно-образовательного назначения | 29,04 | 35,52 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования. Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны Предприятия общественного питания (столовые); Пункты оказания первой медицинской помощи; Автомобильные стоянки перед участками детских образовательных учреждений; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); Скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна Объекты инженерной инфраструктуры |
| 6 | Зона объектов спортивного назначения | 5,21 | 9,01 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность - 4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Стадионы открытые и площадки спортивного назначения; Спортивные залы, спортивные площадки. |
| 7 | Зона объектов здравоохранения | 7,66 | 7,66 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения; Аптечные учреждения; Медицинские кабинеты; Пункты оказания первой медицинской помощи. |
| 8 | Зона объектов культового назначения | 1,2 | 4,81 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -40%; Максимальная этажность - не установлена. Максимальная высота объектов капитального строительства 40м; | Культовые объекты |
| 9 | Зона размещения производственных,коммунальных объектов, объектов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов | 678,56 | 1393,75 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м. | Производственные и коммунально-складские объекты, объекты производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; Теплицы; Объекты транспортной инфраструктуры; Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные станции Объекты розничной и оптовой торговли; Пожарные депо и посты; Ветеринарные клиники; Объекты инженерной инфраструктуры (подстанции, ГРС и проч.); Объекты общественного питания; Объекты бытового ремонта; Химчистки и прачечные; Фотоателье, фотолаборатории; Бани, сауны, фитнес-центры; Парикмахерские; Гостиницы; Объекты по предоставлению услуг по прокату техники. |
| 10 | Зона железнодорожного транспорта | 670,51 | 821,91 | Не установлены | Размещение объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, железнодорожные пути, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. |
| 11 | Зона кладбищ | 25,89 | 45,8 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -10%; Максимальная этажность 2 Максимальная высота объектов капитального строительства 9м; | Кладбища смешанного и традиционного захоронения, колумбарии. Организации похоронного обслуживания. Предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий. Дома траурных обрядов. Дома поминальных обедов. Склепы. Аптечные учреждения. Культовые объекты. Магазины по продаже ритуальных принадлежностей |
| 12 | Зона садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства на полевых участках | 226,24 | 176,0 | Не установлены | Сады, огороды Земли, занятые многолетними насаждениями. |
| 13 | Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения | 28581,48 | 20773,51 | Не установлены | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения (сады, питомники) |
| 14 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 6,78 | 39,33 | Не установлены | Размещение объектов в целях проведения досуга населения: - парки, набережные, искусственные водоемы и водные устройства; - малые архитектурные формы; - декоративные бассейны, водные сооружения; - игровые площадки, спортплощадки; - прокат игрового и спортивного инвентаря; - комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные; - танцплощадки, дискотеки, летние театры и эстрады; - рекреационные помещения для отдыха сезонного типа; - предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); - тир, пляжи. |
| 15 | Зона древесно-кустарниковой растительности в составе земель сельскохозяйственного назначения | 90101,00 | 72659,03 | Не установлены | Древесно-кустарниковая растительность |
| 16 | Зона природных территорий | 971,85 | 417,36 | Не установлены | Лесные массивы; Лесопарки, лугопарки; Лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов; Элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы. |
| 17 | Зона особо охраняемых объектов и территорий | 55,26 | 55,26 | Не установлены | Размещение объектов, предназначенных и используемых для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. -дома отдыха, - пансионаты, -кемпинги, - объекты физической культуры и спорта, - туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. |
| 18 | Озелененные территории специального назначения | - | 168,29 | Не установлены | Размещение объектов в целях обеспечения экологии: -Парки, набережные, искусственные водоемы и водные устройства; -малые архитектурные формы; -декоративные бассейны, водные сооружения. -Зеленые насаждения. -Размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов. |
| 19 | Зона размещения коммунальных объектов | 13,16 | 40,13 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м | Коммунально-складские объекты Объекты транспортной инфраструктуры; Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные станции Объекты розничной и оптовой торговли; Пожарные депо и посты; Ветеринарные клиники; Объекты общественного питания; Объекты бытового ремонта; Химчистки и прачечные; Фотоателье, фотолаборатории; Бани, сауны, фитнес-центры; Парикмахерские; Гостиницы; Объекты по предоставлению услуг по прокату техники. |
| 20 | Зона городских лесов | - | 14,0 | Не установлены | Древесно-кустарниковая растительность |
| 21 | Зона автомобильного транспорта и объектов придорожного сервиса | - | 1,58 | Не установлены | Размещение автомобильных дорог, объектов в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации автомобильных дорог и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, а также территории, подлежащие благоустройству и территории объектов придорожного сервиса. |
| 22 | Зона специального назначения, связанная со складированием отходов | - | 25,31 | Не установлены | Размещение объектов размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки |

# ГЛАВА 3. Предложения и мероприятия по территориальному планированию

Таблица 3

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов городского округа, их основные характеристики,

их местоположение

| № | Наименование планируемого для размещения объекта, основные характеристики объекта | Для каких целей предлагается | Местоположение объекта (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Развитие объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |
| А. Объекты образования |
| 1.1 | Строительство детского сада в новом северо-западном микрорайоне г. Навашино на 85 мест | Повышение уровня образования | Зона учебно-образовательного назначения |
| 1.2 | Строительство детского сада в северо-восточной части г. Навашино на 60 мест |  |  |
| 1.3 | Строительство детского сада в центральной части с. Б. Окулово на 104 мест |  |  |
| 1.4 | Строительство детского сада в с. Сонино на 40 мест |  | Зона общественно-делового назначения |
| 1.5 | Строительство детского сада в д. Ярцево на 60 мест |  | Зона учебно-образовательного назначения |
| 1.6 | Строительство детского сада в с. Натальино на 40 мест |  |  |
| 1.7 | Реконструкция детского сада в с. Натальино на 50 мест |  |  |
| 1.8 | Реконструкция недействующего детского сада в д. Валтово на 50 мест |  |  |
| 1.9 | Строительство детского сада в здании школы в с.п. Степурино на 30 мест |  |  |
| 1.10 | Строительство детского сада в д. Салавирь на 10 мест |  |  |
| 1.11 | Строительство детского сада в здании школы в .д. Рогово на 20 мест |  |  |
| 1.12 | Строительство начальной школы в г. Навашино на 290 мест |  |  |
| 1.13 | Строительство общеобразовательной школы в с. Натальино на 150 мест |  |  |
| Б. Объекты здравоохранения |
| 1.14 | Строительство поликлиники в центральной части г. Навашино на 400 мест | - В целях развития инфраструктуры здравоохранения - Обеспечение условий получения медицинской помощи жителями городского округа | Зона объектов здравоохранения |
| В. Объекты спортивного назначения |
| 1.15 | Строительство Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в новом северо-западном районе г. Навашино | - В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха - Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта городского округа | Зона объектов спортивного назначения |
| 1.16 | Строительство спортивной площадки в с. Натальино, площадью 0,6 га |  |  |
| 1.17 | Строительство спортивной площадки в д. Валтово, площадью 0,5 га |  |  |
| 1.18 | Строительство спортивной площадки в д. Салавирь, площадью 1,1 га |  |  |
| 1.19 | Строительство спортивной площадки в с. Поздняково, площадью 0,6 га |  |  |
| 1.20 | Строительство спортивной площадки в с.п. Теша, площадью 0,9 га |  |  |
| 2 Развитие производства |
| 2.5 | Строительство скотного двора, покупка крупнорогатого скота, КФХ Засухина, северо-восточнее д. Горицы (300/III) | Реализация инвестиционного проекта | Зона производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 2.6 | Строительство скотобойни на проектируемой производственной площадке, севернее с. Б. Окулово (300/III) |  |  |
| 2.7 | Строительство площадки под хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов, юго-восточнее д. Безверниково (50/V) |  |  |
| 2.8 | Строительство агропромышленного комплекса мясного направления с бойней и переработкой (КФХ «Солдатов» / животноводство), северо-восточнее д. М. Окулово (100/ IV) |  |  |
| 2.9 | Строительство агропромышленного комплекса, ИП Павлов до 100 голов, северо-западнее с. Сонино (100/ IV) |  |  |
| 2.10 | Строительство производственной площадки по добыче песка (3 ед.), юго-восточнее д. Корниловка, севернее д. Трудовик и южнее с. Коробково (100/ IV) |  |  |
| 2.11 | Строительство промышленных площадок по переработке сельхозпродукции (2 ед.), восточнее д. Корниловка (100/ IV) |  |  |
| 2.12 | Вынос производственной площадки КРС ООО"Коробковский" на 780 голов, с. Коробково |  |  |
| 2.13 | Вынос производственной площадки пилорамы ИП Сергеева И.И. за пределы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку, с. Натальино |  |  |
| 2.14 | Вынос производственной площадки пилорамы ИП Зуев А.М. за границы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку, д. Салавирь |  |  |
| 2.15 | Вынос производственной площадки пилорамы ИП Шкенев А.М. за границы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку, с.п. Теша |  |  |
| 2.16 | Вынос базы стройматериалов, складов (г. Навашино, ул. Зубова) на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку, г. Навашино |  |  |
| 2.17 | Сокращение СЗЗ до границ жилой застройки базы стройматериалов НЗСМ (г. Навашино, ул Южная, д 1) |  |  |
| 2.18 | Перенос складов ООО «Коробковское» на иную производственную площадку (севернее с. Коробково на 70 м) | Реализация инвестиционного проекта | Зона производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 2.19 | Вынос жилой застройки с ул. Терешкина г. Навашино из СЗЗ АО «Навашинский завод стройматериалов», станции технического обслуживания, электроподстанции |  |  |
| 2.20 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Большой Окуловский», расположенный северо-западнее с.Большое Окулово городского округа Навашинский Нижегородской области; | В целях разработки месторождения строительных песков, используемых для строительства автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород – Казань | Зона размещения производственных, коммунальных объектов, объектов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов |
| 2.21 | размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Натальино поле», расположенный северо-западнее с.Натальино городского округа Навашинский Нижегородской области; |  |  |
| 2.22 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «280-й километр», расположенный южнее д.Бобровка городского округа Навашинский Нижегородской области; |  |  |
| 2.23 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Левинский», расположенный 1,4 км западнее д.Левино городского округа Навашинский Нижегородской области; | В целях разработки месторождения строительных песков, используемых в качестве сырья для обеспечения бесперебойной работы АО «Навашинский завод стройматериалов» |  |
| 2.24 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Бельтеевский», расположенный 1,3 км западнее с.Сонино городского округа Навашинский Нижегородской области; |  |  |
| 2.25 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Ольховский», расположенный 100 м южнее д.Ольховка городского округа Навашинский Нижегородской области. |  |  |
| 3 Развитие инженерной инфраструктуры |
| А. Водоотведение |
| 3.1 | Строительство бытовой сети канализации в г. Навашино, с.п. Тёша, общей протяженностью 9,32 км | - Cоздание комфортных условий жизнедеятельности с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно- гражданского строительства; - улучшение экологической обстановки и условий природопользования | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.2 | Строительство канализационных 7 насосных станций в г. Навашино |  |  |
| 3.3 | Ликвидация выпусков производственно-ливневой канализации АО «Окская судоверфь», г. Навашино |  | Зона размещения производственных, коммунальных объектов, объектов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов |
| 3.4 | Реконструкция очистных сооружений ОАО «Навашинский завод стройматериалов», ООО «Водоканал города Навашино» |  |  |
| 3.5 | Строительство локальных очистных сооружений в с.п. Тёша, производительностью не менее 151,20 м3/сут |  |  |
| 3.6 | строительство локальных очистных сооружений производительностью 20 м3/сут. и сети канализации для зданий детского сада, школы и дома учителя в г. Навашино, протяженностью 0,4 км |  |  |
| 3.7 | строительство напорного коллектора длиной 2,8 км на земельном участке, отведенном под застройку многоквартирную в г. Навашино |  | - |
| Б. Водоотвод дождевых стоков |
| 3.8 | Строительство комплекса очистных сооружений дождевой канализации для северной части г. Навашино в районе существующих БОС ООО «Водоканал» | - Cоздание комфортных условий жизнедеятельности с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно- гражданского строительства; - улучшение экологической обстановки и условий природопользования | Зона размещения производственных, коммунальных объектов, объектов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов |
| 3.9 | Строительство комплекса очистных сооружений дождевой канализации для южной части г. Навашино в районе БОС ОАО «Навашинский завод стройматериалов» |  |  |
| 3.10 | Строительство четырех насосных станций по перекачке дождевых стоков |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| В. Водоснабжение |
| 3.6 | Строительство подземного водозабора на правобережье р. Оки в 5-ти км юго-восточнее г.Навашино | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.7 | строительство водовода к г. Навашино от водозабора, протяженностью 7,29 км |  |  |
| 3.8 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в г. Навашино, общей протяженностью 50,56 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.9 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Б. Окулово, общей протяженностью 7,17 км |  |  |
| 3.10 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Новошино, общей протяженностью 3,56 км |  |  |
| 3.11 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Монаково, общей протяженностью 1,33 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.12 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Ефаново, общей протяженностью 2,75 км |  |  |
| 3.13 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Коробково, общей протяженностью 1,50 км |  |  |
| 3.14 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Дедово, общей протяженностью 3,8 км |  |  |
| 3.15 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Поздняково, общей протяженностью 5,29 км |  |  |
| 3.16 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Натальино, общей протяженностью 8,81 км |  |  |
| 3.17 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Родяково, общей протяженностью 1,39 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.18 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Левино, общей протяженностью 0,7 км |  |  |
| 3.19 | строительство водопровода в существующем жилом фонде и в квартале нового жилого фонда в д. Валтово, общей протяженностью 0,68 км |  |  |
| 3.20 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Рогово, общей протяженностью 0,92 км |  |  |
| 3.21 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Степурино, общей протяженностью 0,5 км |  |  |
| 3.22 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с.п. Степурино, общей протяженностью 6,45 км |  |  |
| 3.23 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Салавирь, общей протяженностью 2,53 км |  |  |
| 3.24 | строительство водопровода в существующем жилом фонде в с.п. Тёша, общей протяженностью 8,34 км |  |  |
| 3.25 | ликвидация участка водопровода на севере г. Навашино, общей протяженностью 0,67 км |  |  |
| 3.26 | ликвидация участка водопровода на юго-востоке д. Валтово, общей протяженностью 0,25 км |  |  |
| 3.27 | строительство артезианской скважины в с. Б. Окулово | Создание комфортных условий жизнедеятельности | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.28 | строительство артезианской строительство артезианской скважины в с. Натальино; скважины в с. Новошино |  |  |
| 3.29 | модернизация артезианской скважины в с.п. Степурино |  |  |
| 3.30 | модернизация артезианской скважины в с.п. Тёша |  |  |
| Г. Газоснабжение |
| 3.31 | Строительство газопровода высокого давления 2 категории в д. Угольное, протяженностью 0,76 км с целью газификации существующего жилого фонда | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.32 | Строительство газопровода высокого давления 2 категории в д. Покров, д. Волосово и д. Ольховка, общей протяженностью 4,33 км, с установкой пункта редуцирования газа (далее – ПРГ) в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.33 | Строительство 3-х ГРП с целью газификации существующего жилого фонда |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.34 | Строительство ГГРП в г. Навашино на месте существующей ГРС – 1 единица | Создание комфортных условий жизнедеятельности | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.35 | В целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку вынос ГРС за границы г. Навашино по направлению газопровода- отвода на г. Навашино – 1 единица, а также строительство газопровода высокого давления 1 категории, протяженностью 1,29 км |  | Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения |
| п3.36 | Строительство газопровода высокого давления 2 категории в с. Спас-Седчено, протяженностью 0,27 км с целью газификации существующего жилого фонда |  | - |
| 3.37 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории от проектируемого газопровода (от с. Ефаново до с. Монаково) до ПРК Нижегородской АЭС с установкой пункта редуцирования газа (далее – ПРГ), протяженностью 8,96 км, и строительство ГРС Монаково - 1 единица |  |  |
| 3.38 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории от с. Поздняково до д. Покров, общей протяженностью 4,12 км |  |  |
| 3.39 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории от д. Степурино до с. Степурино, общей протяженностью 5,45 км |  |  |
| 3.40 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Корниловка, протяженностью 2,66 км с ПРГ в этом населенном пункте |  |  |
| 3.41 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Корниловка, д. Родиониха, с. Монаково, общей протяженностью 8,48 км, с установкой ПРГ в д. Корниловка, д. Родиониха, с. Монаково |  |  |
| 3.42 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Левино, д. Валтово, д. Пустынь, д. Кистаново, д. Румасово, д. Салавирь, общей протяженностью 17,98 км, с установкой ПРГ в д. Пустынь, д. Кистаново, д. Румасово, д. Салавирь |  |  |
| 3.43 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до д.д. Кондраково, Ефремово и с. Ефаново, общей протяженностью 3,09 км с ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.44 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до с. Дедово, протяженностью 1,77 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.45 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории от с. Поздняково до д. Анцифрово, общей протяженностью 1,86 км с установкой ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.46 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Анцифрово, протяженностью 0,63 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.47 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Красный Октябрь, д. Кутарино, д. Петряево и д. Малышево, общей протяженностью 4,86 км с установкой ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.48 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Валтово, д. Степурино, д. Рогово, общей протяженностью 6,67 км, с установкой ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.49 | Строительство газопровода высокого давления 1 категории до с.п. Тёша, протяженностью 9,17 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда |  |  |
| 3.50 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Степурино, протяженностью 1,72 км |  |  |
| 3.51 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Рогово, протяженностью 2,49 км |  |  |
| 3.52 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с.п. Тёша, протяженностью 19,87 км |  |  |
| 3.53 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего и нового жилого фонда в д. Волосово, протяженностью 2,08 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.54 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Покров, протяженностью 0,69 км |  |  |
| 3.55 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Угольное, протяженностью 1,42 км |  |  |
| 3.56 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кондраково, протяженностью 2,82 км |  |  |
| 3.57 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Ефремово, протяженностью 1,76 км |  |  |
| 3.58 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с. Монаково, протяженностью 3,78 км |  |  |
| 3.59 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Корниловка, протяженностью 1,89 км |  |  |
| 3.60 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в с. Коробково, протяженностью 0,59 км |  |  |
| 3.61 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего и нового жилого фонда в с. Дедово, протяженностью 4,2 км |  |  |
| 3.62 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с. Поздняково, протяженностью 0,72 км |  |  |
| 3.63 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Анцифрово, протяженностью 1,53 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.64 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кутарино, протяженностью 1,08 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.65 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Петряево, протяженностью 1,41 км |  |  |
| 3.66 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Малышево, протяженностью 1,5 км |  |  |
| 3.67 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Красный Октябрь, протяженностью 0,3 км |  |  |
| 3.68 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в д. Ярцево, протяженностью 2,0 км |  |  |
| 3.69 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в г. Навашино, протяженностью 3,92 км |  |  |
| 3.70 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в г. Навашино, протяженностью 4,16 км |  |  |
| 3.71 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Салавирь, протяженностью 1,55 км |  |  |
| 3.72 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Румасово, протяженностью 0,96 км |  |  |
| 3.73 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кистаново, протяженностью 0,69 км |  |  |
| 3.74 | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Пустынь, протяженностью 1,16 км |  |  |
| Д. Теплоснабжение |
| 3.75 | Строительство котельной для подцентра по ул. Окская в г. Навашино, мощностью 1,3 МВт | Создание комфортных условий жизнедеятельности | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.76 | Строительство котельной для подцентра в районе ОАО «НЗСМ» в г. Навашино, мощностью 1,0 МВт |  |  |
| 3.77 | Строительство газовой котельной для новой школы в с. Натальино, мощностью 0,5 МВт |  |  |
| 3.78 | Строительство блочной котельной на ул. Лепсе г. Навашино, мощностью 2,5 МВт |  |  |
| 3.79 | Строительство блочной котельной на ул. Ленина г. Навашино, мощностью 2,5 МВт |  |  |
| 3.80 | Строительство котельной на базе ЦТП № 1 ул. Почтовая г. Навашино, мощностью 20 МВт |  |  |
| 3.81 | Строительство теплотрассы от котельной бани г. Навашино к детскому саду № 10, протяженностью 350 п.м. |  | - |
| 3.82 | Строительство тепловой сети от котельной №5 Калининского микрорайона для теплоснабжения микрорайона «Северный» (2,5 км) с заменой участков существующей сети на участки с большим диаметром |  |  |
| 3.83 | Демонтаж участка тепловой сети в районе ФОК 0,3 км и перекладка тепловой сети по ул. Почтовая |  |  |
| 3.84 | Реконструкция тепловой сети от котельной Калининского микрорайона для подключения нагрузок микрорайона «Северный» |  |  |
| 3.85 | Реконструкция тепловой сети по ул. Почтовая для подключения нагрузок объектов на ул. Дзержинского |  |  |
| 3.86 | Реконструкция котельной №5 Калининского микрорайона г. Навашино |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 3.87 | Реконструкция котельной бани г. Навашино с установкой новых котлов мощностью 2,5 МВт |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Е. Электроснабжение |
| 3.88 | Строительство ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 8,68 км на территории следующих населенных пунктов: д. Ярцево, с. Поздняково, с. Коробково, с. Сонино, с.п. Тёша, д. Горицы, д. Ольховка, с. Дедово, с. Новошино, д. Волосово, с. Натальино | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 3.89 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС Родиониха 35/6, В центральной части городского округа, общей протяженностью 37,89 км |  |  |
| Ж. Телефонизация (связь) |
| 3.90 | Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 22,87 км | Создание комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 4 Развитие транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Строительство железнодорожного подъездного пути к промышленной площадке АЭС, протяженностью 21,8 км | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, в целях создания комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 4.2 | Строительство а/д Подъезд к с.п. Степурино от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост в юго-западнее с.п. Степурино, протяженностью 6,40 км |  |  |
| 4.3 | Строительство в районе МП «Автостанция» г. Навашино гаражей и автомойки в г. Навашино (район МП «Автостанция» г. Навашино) |  |  |
| 4.4 | Строительство а/д Подъезд к д. Степурино-с.п. Степурино от а/д Валтово-Рогово севернее с.п. Степурино, протяженностью 6,17 км |  |  |
| 4.5 | Строительство а/д Подъезд к п. Мещерское от а/д Ольховка-Новошино-Горицы севернее п. Мещерское, протяженностью 7,01 км |  |  |
| 4.6 | строительство а/д Подъезд к п.р. Валтово от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост западнее п.р. Валтово, протяженностью 1,56 км |  |  |
| 4.7 | строительство а/д Обход к с. Поздняково на участке а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород западнее с. Поздняково, протяженностью 5,25 км |  |  |
| 4.8 | строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от а/д Владимир-Муром-Арзамас севернее с.п. Тёша, протяженностью 8,73 км |  |  |
| 4.9 | строительство а/д Подъезд к д. Угольное от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород юго-западнее д. Угольное, протяженностью 1,16 км |  |  |
| 4.10 | строительство а/д (22ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас на участке Обхода г. Навашино (п. Липня) юго-восточнее г. Навашино, протяженностью 3,28 км | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, в целях создания комфортных условий жизнедеятельности |  |
| 4.11 | строительство участка а/д от а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от а/д (22ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино (а/д Обход г. Навашино) севернее г. Навашино, протяженностью 3,77 км |  |  |
| 4.12 | строительство а/д Подъезд к промышленной площадке АЭС Нижегородская в центральной части городского округа, протяженностью 28,76 км |  |  |
| 4.13 | строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост |  |  |
| 4.14 | реконструкция участка а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород с мостом через р. Теша на км 309+151 в северо-западной части городского округа, протяженностью 30,21 км |  |  |
| 4.15 | реконструкция участков а/д (22ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас в юго-западной части городского округа, протяженностью 23,11 км |  |  |
| 4.16 | строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н. Новгород | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, в целях создания комфортных условий жизнедеятельности |  |
| 4.17 | строительство а/д Обход г. Навашино, протяженностью 12,735 км |  |  |
| 4.18 | строительство автомобильной дороги федерального значения Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург, протяженностью 11,388 км |  |  |
| Улично-дорожная сеть |
| 4.19 | строительство магистральной улицы на юге г. Навашино, протяженностью 2,06 км | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте, в целях создания комфортных условий жизнедеятельности | - |
| 4.20 | строительство магистральной улицы на севере г. Навашино, протяженностью 7,68 км |  |  |
| 5 Развитие объектов специального назначения |
| А. Кладбища |
| 5.1 | Строительство кладбища южнее с. Теплово, площадью 11,24 га | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки на территории округа | Зона кладбищ |
| 5.2 | Строительство кладбища в с. Шилокша, площадью 1,67 га |  |  |
| 5.3 | Увеличение территории кладбища северо-западнее с. Новошино площадью 0,2 га |  |  |
| 5.4 | Увеличение территории кладбища юго-западнее д. Покров площадью 0,5 га |  |  |
| 5.5 | Увеличение территории кладбища северо-восточнее с. Сонино площадью 0,3 га |  |  |
| 5.6 | Увеличение территории кладбища севернее с. Спас-Седчено площадью 0,44 га |  |  |
| 5.7 | Увеличение территории кладбища восточнее г. Навашино площадью 18,47 га |  |  |
| Б. Территории свалок и полигонов складирования ТКО |
| 6.1 | Строительство полигона складирования отходов восточнее д. Родиониха площадью 25,31 га | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки на территории округа | Зона специального назначения, связанная со складированием отходов |