РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию

Проект внесения изменений в местные нормативов градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами

г.Нижний Новгород

2021

Оглавление

Раздел I. Общие положения	6

Раздел II. Исходные данные для разработки проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области	14

Глава 1. Общая информация о городском округе Навашинский Нижегородской области. Административно-территориальное устройство.	14

Глава 2.Социально-демографический состав и плотность населения для городского округа	19

Глава 3.Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа	23

Глава 4. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию городского округа	25

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области	30

Глава 5. Обоснование видов объектов местного значения городского округа, для которых определяются расчетные показатели	30

Раздел IV. Объекты электроснабжения	35

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области	36

Глава 7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области.	36

Раздел V. Объекты газоснабжения	36

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области	37

Глава 9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	38

Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта	38

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	38

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	39

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	39

Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	39

Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	40

Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	42

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	43

Раздел VII. Объекты образования	43

Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	43

Глава 18. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	46

Раздел VIII. Объекты здравоохранения	47

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	47

Глава 20. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	48

Раздел IX. Объекты физической культуры и спорта	49

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	49

Глава 22. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	52

Раздел X. Объекты культуры и искусства	52

Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	52

Глава 24. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	54

Раздел XI. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	54

Глава 25. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов	54

Глава 26. Размещение снегоприемных пунктов	55

Глава 27. Размещение полигонов твердых бытовых отходов	56

Раздел XII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	58

Глава 28. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения	59

Глава 29. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения	60

Раздел XIII. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории	60

Глава 30. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства	60

Глава 31. Расчетные показатели уровня озелененности территорий городского округа город Нижний Новгород	62

Раздел XIV. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	65

Глава 32. Защитные сооружения	65

Глава 33. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах	65

Глава 34. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма	65

Глава 35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций	66

Глава 36. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера	67

Раздел XV. Объекты связи	67

Глава 37. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения городского округа Навашинский Нижегородской области	68

Глава 38. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения городского округа Навашинский Нижегородской области	68

Раздел XVI. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения	68

Глава 39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения городского округа Навашинский Нижегородской области	68

Глава 40. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения городского округа Навашинский Нижегородской области	69

Раздел XVII. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	70

Раздел XVIII. Особо охраняемые природные территории местного значения	88

Раздел XIX. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	90

Раздел XX. Территориальные ограничения градостроительной деятельности	90

Глава 41. Водоохранные зоны	90

Глава 42. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	91

Глава 43. Сейсмическая активность.	93

Глава 44. Иные зоны с особыми условиями использования территории.	93

Раздел XXI. Мероприятия по инженерной подготовке территории	95

Глава 45. Инженерная подготовка.	95

Глава 46. Инженерная защита.	96

Глава 47. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	99

Глава 48. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	100

Глава 49. Берегозащитные сооружения и мероприятия	101

Глава 50. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.	102

Раздел XXII. Охрана окружающей среды.	103

Раздел XXIII. Нормативно-правовая база	105

# Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Проект внесения изменений в  местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области (далее – Проект внесения изменений в нормативы) разработан на основании ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановления администрации городского округа Навашинский от 01.03.2016 №158 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области и внесения изменений в них», распоряжения администрации городского округа Навашинский от 11.03.2016 №121-р «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области». Настоящий проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский изложен в новой редакции, в связи с изменением законодательства.

1.2. Настоящий Проект внесения изменений в нормативы устанавливает обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в городскогом округе Навашинский Нижегородской области в целях:

- устойчивого развития территорий с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения населения Нижегородской области в соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. N 254;

- рационального использования природных ресурсов, снижения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, максимального сохранения природных объектов и компонентов природы;

- обеспечения определенных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создания условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

1.3. Настоящий Проект внесения изменений в нормативы определяется:

- особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий в городскогом округе Навашинский Нижегородской области, которые характеризуются историческими традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации Нижегородской области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия;

- особенностями населенных пунктов в городскогом округе Навашинский Нижегородской области, которые характеризуются типом населенного пункта - городского или сельского населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в соответствии с программами социально-экономического развития Нижегородской области и муниципального образования Нижегородской области.

2. В настоящем Проекте внесения изменений в нормативы используются следующие основные понятия:

Термины, определения и сокращения применяются в Проекте внесения изменений в нормативы, в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

плотность населения - расчетная численность населения, постоянно проживающего на территории нормирования, приходящаяся на один гектар такой территории и выраженная в чел./га;

квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

площадь жилых домов - площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже. Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются. Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас;

этажность - количество этажей в зданиях. При определении этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении этажности здания не учитываются отдельные технические помещения (машинные отделения лифтов, котельные и т.п.), а также аттиковые элементы архитектурной композиции, являющиеся помещениями второго уровня или вторым светом последнего этажа, не превышающими 20% площади последнего этажа;

жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, состоящая из нескольких кварталов (микрорайонов), ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами;

площадь застройки земельного участка (квартала, жилого района) - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений возведенных на нем зданий на уровне цоколя, включая выступающие части;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

объекты улично-дорожной сети - аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе;

гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями на 11 июня 2021 года);

безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов;

озелененные территории - территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий земель населенных пунктов;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

велосипедист - лицо, управляющее велосипедом;

велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

полоса для велосипедистов (далее - велополосы) - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;

велосипедная парковка (далее - велопарковка) - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включаются.

Подполье под общественным зданием, сооружением независимо от его высоты, а также межэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# Раздел II. Исходные данные для разработки проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области

## Глава 1. Общая информация о городском округе Навашинский Нижегородской области. Административно-территориальное устройство.

Общие сведения о муниципальном образовании представлены в таблице 1.

Таблица 1 Общие сведения о муниципальном образовании

| Наименование | городской округ Навашинский Нижегородской области | Закон Нижегородской области от 08.05.2015 № 58-З «О преобразовании муниципальных образований Навашинского муниципального района Нижегородской области» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Нижегородской области |  |
| Административный центр городского округа | город областного значения Навашино |  |
| Краткое наименование | городской округ Навашинский | Устав городского округа Навашинский Нижегородской области (Решение Совета депутатов городского округа Навашинский от 28.01.2016 № 79) |
| Численность населения на 01.01.2020 г., чел. | 21772 (городское население – 14583 сельское население - 7189) | Данные за 2016-2021гг., (Росстат, 2021) |
| Площадь территории муниципального образования, га | 127869,46 га. | Генеральный план городского округа Навашинский утвержденный Постановлением Правительства Нижегородской области 06.12.2019 №930 |

Общие сведения о населенных пунктах и административно-территориальных образованиях (далее – сельсоветы), входящих в состав муниципального образования, приведены Таблице 2.

Таблица 2. Сведения о населенных пунктах

| Наименование | *Статус | **Численность населения на 2020 год | ***Группа населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские населенные пункты |
| Навашино | город административный центр городского округа | 14583 | Малый (от 10 до 20 тыс. чел.) |
| Сельские населенные пункты |
| Большое Окулово | село | 7189 | Большой (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Безверниково | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Бельтеевка |  |  |  |
| Велетьма | поселок разъезда |  |  |
| Волосово | деревня |  |  |
| Горицы |  |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Князево |  |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Малое Окулово |  |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Новошино | село |  |  |
| Ольховка | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Покров |  |  |  |
| Приокский | поселок разъезда |  |  |
| Сонино | село |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Угольное | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Ярцево |  |  |  |
| Натальино | село |  | Большой (от 1 до 3 тыс. чел.) |
| Бобровка | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Валтово |  |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Валтово | поселок разъезда |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Кистаново | деревня |  |  |
| Левино |  |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Масловское | сельский поселок |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Мещерское |  |  |  |
| Пустынь | деревня |  |  |
| Рогово |  |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Родяково |  |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Румасово |  |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Салавирь |  |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Степурино |  |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Степурино | сельский поселок |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Поздняково | село |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Анцифрово | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Дедово | село |  |  |
| Ефаново |  |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Ефремово | деревня |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Кондраково |  |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Корниловка |  |  |  |
| Коробково | село |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |
| Красный Октябрь | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Кутарино |  |  |  |
| Малышево |  |  |  |
| Мартюшиха |  |  |  |
| Монаково | село |  | Малый (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) |
| Петряево | деревня |  | Малый (до 0,05 тыс. чел.) |
| Родиониха |  |  |  |
| Спас-Седчено | село |  |  |
| Судострой | сельский поселок |  |  |
| Трудовик | деревня |  |  |
| Чудь | село |  |  |
| Теша | сельский поселок |  | Средний (от 0,2 до 1 тыс. чел.) |

*Закон Нижегородской области от 08.05.2015 № 58-З «О преобразовании муниципальных образований Навашинского муниципального района Нижегородской области».

**По данным Росстата на 2020 год.

***Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5.Перечень огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан:

- СНТ № 1 «Виктория»;

- СНТ № 2 «Смородинка»;

- СНТ № 3 «Приозерный»;

- СНТ № 4 «Вишенка»;

- СНТ № 5 «Спутник»;

- СНТ № 6;

- СНТ № 7;

- СНТ № 8;

- СНТ № 9;

- СНТ № 10.

Основные климатические параметры муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности приведены в Таблице 3.

Таблица 3.Основные климатические параметры

| Наименование | Нормативный документ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Климатический район | СП 131.13330.2018 «Строительная климатология | IIВ |
| Климатические параметры |  | по г. Муром (Владимирская область) |
| Суммарная солнечная радиация |  | Для 56° северной широты |
| Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет | СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий | *Карты общего сейсмического районирования ОСР-97: - А – 5 - В – 5 - С – 5 |
| Группа по ресурсам светового климата | СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | 1 (для Нижегородской области) |
| Широтная зона | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания." | Центральная (от 48 до 58° северной широты) |

Климат – умеренно-континентальный. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) – +18,7оС. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) – -11,5оС. Абсолютный максимум температуры воздуха – +39(С. Абсолютный минимум температуры воздуха – -45(С. Продолжительность безморозного периода воздуха – 133 дня. Продолжительность вегетационного периода (переход среднесуточной температуры через  5°С) воздуха – 174 дня. Расчетная температура воздуха для проектирования отопления – -31°С. Расчетная температура воздуха для проектирования вентиляции – -16°С. Продолжительность отопительного периода воздуха – 208 дней Глубина промерзания грунта воздуха – 120-160 см. Среднегодовое количество осадков составляет – 550 мм (383 мм осадков выпадает в тёплый период). Среднесуточный максимум выпадающих осадков – 72 мм. Относительная влажность воздуха – от 70 % до 84 %. Снежный покров устанавливается в конце ноября и сходит в начале апреля. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 154 дня. В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного и западного направлений.

## Глава 2.Социально-демографический состав и плотность населения для городского округа

Характеристики демографического состава на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования за 2016-2020 гг., (Росстат, 2021) приведены в Таблице 4.

Таблица 4.Демографический состав населения

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января 2020 года, человек |  |  |  |  |  |
|  | 22837 | 22519 | 22234 | 21944 | 21772 |
| Городское население | 15281 | 15051 | 14830 | 14707 | 14583 |
| Сельское население | 7556 | 7468 | 7404 | 7237 | 7189 |
| Всего | 22837 | 22519 | 22234 | 21944 | 21772 |
| Женщины | 12400 | 12206 | 12027 | 11824 | 11717 |
| Мужчины | 10437 | 10313 | 10207 | 10120 | 10055 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| Всего | 240 | 222 | 175 | 163 | 152 |
| Женщины | 107 | 115 | 81 | 78 | 76 |
| Мужчины | 133 | 107 | 94 | 85 | 76 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Всего | 220 | 240 | 225 | 176 | 163 |
| Женщины | 109 | 108 | 116 | 81 | 80 |
| Мужчины | 111 | 132 | 109 | 95 | 83 |
| 0-2 |  |  |  |  |  |
| Всего | 669 | 679 | 636 | 561 | 487 |
| Женщины | 317 | 331 | 303 | 272 | 236 |
| Мужчины | 352 | 348 | 333 | 289 | 251 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Всего | 238 | 208 | 160 | 202 | 209 |
| Женщины | 116 | 95 | 79 | 93 | 96 |
| Мужчины | 122 | 113 | 81 | 109 | 113 |
| 3-5 |  |  |  |  |  |
| Всего | 572 | 569 | 619 | 657 | 687 |
| Женщины | 273 | 271 | 295 | 308 | 334 |
| Мужчины | 299 | 298 | 324 | 349 | 353 |
| 1-6 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1239 | 1234 | 1240 | 1257 | 1231 |
| Женщины | 599 | 582 | 596 | 595 | 590 |
| Мужчины | 640 | 652 | 644 | 662 | 641 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| Всего | 216 | 232 | 207 | 157 | 201 |
| Женщины | 113 | 112 | 95 | 76 | 94 |
| Мужчины | 103 | 120 | 112 | 81 | 107 |
| 25-29 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1630 | 1510 | 1353 | 1175 | 1073 |
| Женщины | 717 | 655 | 561 | 515 | 491 |
| Мужчины | 913 | 855 | 792 | 660 | 582 |
| 35-39 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1543 | 1571 | 1537 | 1566 | 1622 |
| Женщины | 733 | 752 | 709 | 729 | 768 |
| Мужчины | 810 | 819 | 828 | 837 | 854 |
| 8-13 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1248 | 1266 | 1291 | 1290 | 1254 |
| Женщины | 597 | 606 | 620 | 613 | 610 |
| Мужчины | 651 | 660 | 671 | 677 | 644 |
| 0-14 |  |  |  |  |  |
| Всего | 3122 | 3160 | 3120 | 3069 | 3037 |
| Женщины | 1507 | 1522 | 1486 | 1463 | 1448 |
| Мужчины | 1615 | 1638 | 1634 | 1606 | 1589 |
| 14-15 |  |  |  |  |  |
| Всего | 381 | 383 | 412 | 410 | 398 |
| Женщины | 199 | 197 | 199 | 194 | 176 |
| Мужчины | 182 | 186 | 213 | 216 | 222 |
| 0-17 |  |  |  |  |  |
| Всего | 3702 | 3720 | 3706 | 3643 | 3637 |
| Женщины | 1779 | 1801 | 1791 | 1741 | 1735 |
| Мужчины | 1923 | 1919 | 1915 | 1902 | 1902 |
| 16-17 |  |  |  |  |  |
| Всего | 378 | 383 | 381 | 366 | 401 |
| Женщины | 164 | 189 | 200 | 185 | 189 |
| Мужчины | 214 | 194 | 181 | 181 | 212 |
| 18-19 |  |  |  |  |  |
| Всего | 270 | 290 | 285 | 297 | 306 |
| Женщины | 152 | 157 | 149 | 172 | 181 |
| Мужчины | 118 | 133 | 136 | 125 | 125 |
| 20-24 |  |  |  |  |  |
| Всего | 916 | 853 | 810 | 824 | 768 |
| Женщины | 478 | 445 | 450 | 445 | 412 |
| Мужчины | 438 | 408 | 360 | 379 | 356 |
| 16-29 |  |  |  |  |  |
| Всего | 3194 | 3036 | 2829 | 2662 | 2548 |
| Женщины | 1511 | 1446 | 1360 | 1317 | 1273 |
| Мужчины | 1683 | 1590 | 1469 | 1345 | 1275 |
| 30-34 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1655 | 1650 | 1689 | 1680 | 1642 |
| Женщины | 778 | 775 | 800 | 753 | 718 |
| Мужчины | 877 | 875 | 889 | 927 | 924 |
| 40-44 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1528 | 1490 | 1514 | 1529 | 1534 |
| Женщины | 774 | 732 | 753 | 747 | 752 |
| Мужчины | 754 | 758 | 761 | 782 | 782 |
| 15-49 |  |  |  |  |  |
| Всего | 9665 | 9470 | 9312 | 9174 | 9032 |
| Женщины | 4698 | 4602 | 4531 | 4438 | 4357 |
| Мужчины | 4967 | 4868 | 4781 | 4736 | 4675 |
| 45-49 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1543 | 1546 | 1538 | 1529 | 1487 |
| Женщины | 794 | 807 | 804 | 799 | 748 |
| Мужчины | 749 | 739 | 734 | 730 | 739 |
| 50-54 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1777 | 1638 | 1537 | 1455 | 1475 |
| Женщины | 961 | 874 | 818 | 771 | 771 |
| Мужчины | 816 | 764 | 719 | 684 | 704 |
| 55-59 |  |  |  |  |  |
| Всего | 2125 | 2126 | 2041 | 1960 | 1785 |
| Женщины | 1168 | 1176 | 1132 | 1068 | 981 |
| Мужчины | 957 | 950 | 909 | 892 | 804 |
| 60-64 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1836 | 1891 | 1945 | 1978 | 2038 |
| Женщины | 1071 | 1110 | 1119 | 1137 | 1162 |
| Мужчины | 765 | 781 | 826 | 841 | 876 |
| 65-69 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1488 | 1474 | 1538 | 1578 | 1575 |
| Женщины | 910 | 897 | 925 | 950 | 954 |
| Мужчины | 578 | 577 | 613 | 628 | 621 |
| 70 и старше |  |  |  |  |  |
| Всего | 2824 | 2760 | 2741 | 2730 | 2830 |
| Женщины | 2085 | 2025 | 2016 | 1997 | 2044 |
| Мужчины | 739 | 735 | 725 | 733 | 786 |
| Моложе трудоспособного населения |
| Всего | 3324 | 3337 | 3325 | 3277 | 3236 |
| Женщины | 1615 | 1612 | 1591 | 1556 | 1546 |
| Мужчины | 1709 | 1725 | 1734 | 1721 | 1690 |
| Трудоспособный возраст |
| Всего | 12197 | 11881 | 11553 | 11313 | 11478 |
| Женщины | 5551 | 5386 | 5244 | 5116 | 5201 |
| Мужчины | 6646 | 6495 | 6309 | 6197 | 6277 |
| Старше трудоспособного возраста |
| Всего | 7316 | 7301 | 7356 | 7354 | 7058 |
| Женщины | 5234 | 5208 | 5192 | 5152 | 4970 |
| Мужчины | 2082 | 2093 | 2164 | 2202 | 2088 |

Планом мероприятий по реализации демографического развития в  городском округе Навашинский в 2016-2018 годах в рамках Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014–2025 годы (Постановление Администрации городского округа Навашинский от 01.02.2016 № 53) предусмотрено создание условий для стабилизации численности населения, что позволяет прогнозировать такую численность неизменной (Исключительно в целях обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения городского округа и объектами благоустройства).

Современная средняя плотность населения по городскому округу – 18,1 чел/км2. Площадь территории городского округа Навашинский Нижегородской области – 127869,46 га.

Характеристики социального состава населения на территории городского округа согласно  данным Росстата 2016-2020 гг., (Росстат, 2021) приведены в нижеследующей Таблице 5.

Таблица 5. Сведения о социальном составе населения

| Категория населения | Численность, чел |
| --- | --- |
| Численность населения, всего | *21772 |
| в том числе |  |
| Городское население | *23082 |
| Сельское население | *7189 |
| Женщины | *11717 |
| Мужчины | *10055 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего | *3236 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего | *11478 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего | *7058 |
| Среднесписочная численность работников организаций | **4906 |
| по отраслям |  |
| Обрабатывающие производства | **2495 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | **126 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | **40 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | **193 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | **312 |
| Образование | **822 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | **574 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | **321 |

*в 2020 г.

**в 2016 г. ( с января по декабрь).

## Глава 3.Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа

Социально-экономическое развитие городского округа осуществляется на основе программ, приведенных в нижеследующей Таблице 6.

Таблица 6. РЕЕСТР
 утвержденных и действующих документов 
социально-экономического развития городского округа

| Наименование программы | *Дата и номер утверждающего документа |
| --- | --- |
| МП «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года. | 02.02.2018 № 101 |
| МП «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №784» | 14.10.2020 № 1089 |
| МП «Об утверждении Инвестиционного плана городского округа Навашинский Нижегородской области» | 05.02.2020 №123 |
| МП «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры город-ского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области». | 16.04.2020 №413 |
| МП «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муници-пального образования городской округ Навашинский, утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области» | 05.06.2020 №611 |
| МП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области» | 05.06.2020 №614 |
| МП «Схема теплоснабжения городского округа Навашинский на период до 2039 года», утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области». | 01.10.2020 №1023 |
| МП «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Навашинский Нижегородской области». | 16.04.2020 № 413 |
| МП «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинскийот (с изменениями) и др. в сфере благоустройства». | 14.11.2017 №1166 |
| МП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Навашинский Нижегородской области на 2020-2030 годы». | 05.06.2020 №614 |
| МП «Проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период 2016-2025 года». | 29.04.2016 № 370 |

МП – муниципальная программа.

*Постановление администрации городского округа Навашинский.

## Глава 4. Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию городского округа

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию городского округа, приведен в Таблице 7.

Таблица 7. Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию городского округа

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |
| Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 816-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года N 1634-р (с изменениями на 8 октября 2020 года) |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р |
| Схема территориального планирования Нижегородской области (СТП Нижегородской области) | Постановление Правительства Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 469 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области» ( с изменениями) |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию городского округа, приведен в Таблице 8.

Таблица 8.Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию городского округа

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области (Региональные нормативы) | Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 |

Для определения размещения объекта и его территориальной доступности используется система межрайонного обслуживания.

Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания в таблице 9.

Таблица 9 Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования | Эпизодического пользования |
|  | Типы населенных пунктов |
|  | начиная от местных центров сельских поселений, отдельных небольших поселений с людностью от 200 человек | начиная от под-районных центров, небольших городских поселений и крупных сельские поселения | начиная от городов, районных центров | областной центр, межрайонные центры и крупные города |
| 1. Учреждения образования | Детские дошкольные организации и общеобразовательные организации | детские школы искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни | Областные и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| 3. Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы районные и городские библиотеки, залы аттракционов игровых и автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специализированные библиотеки, видеозалы, |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными | Стадионы, спортзалы, бассейны | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| 5. Торговля и общественное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| 6. Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Приемные пункты бытового обслуживания и прачечные-химчистки, бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные -химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы | Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарк, гостиницы класса люкс |
| 7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи, опорный пункт охраны порядка | Административно- хозяйственная служба, отделения связи, милиции и банков, юридические и нотариальные конторы | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, центральные отделения банков, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации |

Для Нижегородской области принято наиболее целесообразное построение системы социально-культурно-бытового обслуживания населения области:

а). Статус г. Нижнего Новгорода как областного центра вызывает необходимость концентрации на его территории уникальных видов обслуживания, которые способны оказывать влияние на развитие области. Кроме того, по ряду видов обслуживания с. распространяет свое влияние не только на Нижегородскую область, но и на другие регионы России. Это относится к среднему и высшему образованию.

б). Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной доступности от них.

в).Районные центры должны выполнять роль основных центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения районов. При этом принимается, что для условий Нижегородской области радиус их обслуживания должен быть на уровне 2–часовой транспортной доступности. При превышении этого радиуса предлагается создавать подрайонные системы, которые должны обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 30-45 минутной транспортной доступности. Однако, учитывая особенности транспортной инфраструктуры Нижегородской области, транспортная доступность подрайонных центров может быть значительно больше – до 2,5-5 часов.

# Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области

## Глава 5. Обоснование видов объектов местного значения городского округа, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения городского округа выполняется в целях определения объектов местного значения городского округа для которых необходима разработка расчетных показателей и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения городского округа.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящем Проекте внесения изменений в нормативы, к объектам местного значения городского округа, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие населённых пунктов в целом либо одновременно двух и более населённых пунктов, находящихся в границах городского округа.

Виды объектов местного значения городского округа, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности городского окргуа, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения населённых пунктов по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение населённых пунктов;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных

пунктов в границах городского округа;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

Информация по видам объектов местного значения городского округа применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населённых пунктов, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень объектов местного значения городского округа Навашинский Нижегородской области приведены в таблице 10.

Таблица 10. Перечень объектов местного значения городского округа Навашинский Нижегородской области

| № п/п | Вопросы местного значения | Объекты местного значения\Объекты капитального строительства* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация электроснабжения населённых пунктов | Трансформаторные подстанции 10/0,4; 6/0,4 |
|  |  | Линии электропередачи (ЛЭП): |
|  |  | 10 (6) кВ |
|  |  | 0,4 кВ |
| 2 | Организация газоснабжения населённых пунктов | Газорегуляторные пункты (ГРП) |
|  |  | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления, проходящие в границах городского округа |
| 3 | Организация связи | Антенно-мачтовые сооружения |
|  |  | Автоматические телефонные станции |
|  |  | Линии связи |
| 4 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа | Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, автодорожные мосты, путепроводы и пешеходные мосты/переходы на автомобильных дорогах местного значения. |
| 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между населёнными пунктами в границах городского округа | Автобусные остановки |
| 6 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО; организация отдыха детей в каникулярное время; | Детские дошкольные учреждения |
|  |  | Общеобразовательные школы: - Объекты начального общего образования - Объекты основного общего образования - Объекты среднего (полного) общего образования |
|  |  | Объекты внешкольного образования (в т.ч. центры дополнительного образования детей, станции юных туристов) |
|  |  | Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
|  |  | Детские оздоровительные лагеря |
| 7 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Полигон твердых бытовых отходов |
|  |  | Полигон для складирования снега |
|  |  | Межрайонный полигон ТБО |
| 8 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбище |
| 9 | Создание условий для обеспечения жителей населённых пунктов услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; | Предприятия бытового обслуживания Предприятия торговли Предприятия общественного питания |
| 10 | Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | Библиотеки: - самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и др. категорий населения); -межмуниципальные и межпоселенческие, имеющие филиалы; - универсальные центральные. |
| 11 | Создание условий для обеспечения населённых пунктов, входящих в состав городского округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | Клубные учреждения Кинотеатры Театры Выставочные залы |
| 12 | Создание музеев МО | Музеи |
| 13 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | Физкультурно-спортивные залы |
|  |  | Стадионы |
|  |  | Спортивные комплексы |
| 14 | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО | Особо охраняемые территории местного значения |
| 15 | Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера | Защитные сооружения |
|  |  | Сборно-эвакуационные пункты |
| 16 | Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов населённых пунктов | Муниципальный архив |
| 17 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в населённых пунктах, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | Рынки для торговли продукцией сельскохозяйственного производства |
| 18 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Снегоприемные пункты |
|  |  | Полигоны твердых бытовых отходов |

# Раздел IV. Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

2. СП 42-13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

4. Положение ОАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети», Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 08.11.2019 № 378);

5. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования»;

6. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

8. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области».

## Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области не нормируется.

## Глава 7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

# Раздел V. Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) по таблице 11.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2020, СП 60.13330.2020 и СП 124.13330.2012.

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 89.13330.2016 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

## Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области приведены в таблице 11.

Таблица 11. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения населения городского округа Навашинский Нижегородской области

| Укрупненные показатели потребления газа. Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |

## Глава 9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области не нормируется.

# Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта

## Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» установлены нормы проектирования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и ведомственных автомобильных дорог.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов, частных автомобильных дорог.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования

## Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

## Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Защитные дорожные сооружения, включают: сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения, предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.

## Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог определена в таблице 12.

Таблица 12

| Подразделения дорожной службы | Примерная протяженность участков дорог, км, при категории дорог |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
|  | Преимущественные типы дорожных одежд |
|  | капитальные | облегченные | переходные | Низшие |
| Основное звено службы содержания дорог: |  |  |  |  |  |
| при линейном принципе | 100–170 | 170–260 | 170–260 | 210–260 | – |
| при территориальном принципе | 250–300 | 250–300 | 250–300 | 250–300 | 250-300 |
| Низовое звено службы содержания дорог | 30–40 | 40–55 | 55–70 | 70–90 | 80–100 |
| Пункт содержания и охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |
| Пункт обслуживания переправ | На наплавных мостах, паромах |

Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м.

## Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог определены в таблице 13.

Таблица 13

| Элементы обустройства автомобильных дорог | Протяженность участков дорог, км, при категории дорог |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Автобусные остановки; автобусные остановки в густонаселенной местности | 3 1,5 | - - | - - |
| Площадки отдыха | 15-20 | 25-35 | 45-55 | - |
| Пункт охраны больших мостов | На мостах длиной более 300 м |

Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

## Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортных услуг и транспортного обслуживания населения и максимально допустимого уровня их доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населённых пунктов принимать в соответствии с таблицей 14

Таблица 14. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

| Вид транспорта | Расстояние (в метрах) |
| --- | --- |
| для автобусов | 400–600 |

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей принимать в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей

| Объекты | Расстояние (в метрах) |
| --- | --- |
| пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м.

Дальность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000м.

## Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями и максимально допустимого уровня их доступности для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями определены в таблице 16.

Таблица 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и автостанциями определены

|  | Областной центр, межрайонные центры обслуживания и районные центры |
| --- | --- |
|  | Автовокзалы (объект) | Автостанции (объект) |
| Городской округ Навашинский | 1 | 1 на городской округ |

Предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов и автостанций не нормируются.

# Раздел VII. Объекты образования

## Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Установленные, настоящим Проектом внесения изменений в нормативы, показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование, приведены в нижеследующей Таблице 17.

Согласно данным государственной статистики, количество детей в возрасте от 0 до 2 лет составляет 487 детей, от 3 до 6 лет составляет 896 детей, от 7 до 15 лет составляет 1853 человека, от 16 до 17 лет составляет 401 человека. Общее население городского округа Навашинский – 21 772 человек.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1) дошкольным образованием для детей от 0 до 2 лет - 30% детей, от 3до 6 лет – 70 100% детей;

2) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

3) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Согласно данным по образованию городского округа Навашинский общеобразовательными и дошкольными учреждениями охвачено 100% населения. Количество мест для дошкольного и среднего (полного) образования находится в профиците.

Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:

Qmin = N3-6 x k1 + N0-2 x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях;

N3-7 - численность детей в возрасте 3 - 6 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 (приложение Д), а также имеющегося (или не имкющегося) дефицита мест и фактической потребности.

Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65 - 0,85;

N0-3 - численность детей в возрасте 0 - 2 года;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях.Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1 - 0,5.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin = N7-15 x k1 + N16-17x k2,

где:

Qmin - общее минимальное количество мест в организациях среднего образования;

N7-15- общая численность детей в возрасте 7 - 15 лет;

k1 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д СП 42.13330.2016, имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

N16-17- численность детей в возрасте 16 - 17 лет;

k2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5 - 0,75.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения определены в таблице 17

Таблица 17

|  | Дошкольные образовательные учреждения (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные учреждения (мест на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
| Городской округ Навашинский | 36 мест | 99 мест |

Дошкольное образование:

Qmin = N3-6 x k1 + N0-2 x k2,=

Qmin= 687 x 0,7 + 487x 0,3=775 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в городском округе Навашинский Нижегородской области на 01.01.2020 г.

Q= 775x1000 /21772=36мест

Среднее (полное) образование:

Qmin = N7-15 x k1 + N16-17 x k2,=

Qmin= 1853 x 1 + 401 x 0,75=2154 мест на 1000 чел.

Q= Qmin x 1000/Чобщ, где

Чобщ – численность постоянного населения в городском округе Навашинский Нижегородской области на 01.01.2020 г.

Q= 2154 x1000 /21772=99 мест.

## Глава 18. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения определены в таблице 18

Таблица 18

| Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| --- | --- | --- |
| в сельских населенных пунктах 500 м | для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону)** | не более 60 мин |

*- указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** - предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

- Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

- Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

# Раздел VIII. Объекты здравоохранения

## Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 19

Таблица 19

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |
| 1. | Перинатальный центр | В соответствии с региональными нормативами | В соответствии с региональными нормативами и заданием на проектирование |
| 2. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности, посещений в смену | 181,5 на 10 тыс. человек |
|  |  | Размер земельного участка, га/посещений в смену | На 100 посещений в смену - 0,1, но не менее 0,5 для отдельно стоящего здания, встроенные - 0,2 на объект |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов или их групп (с использованием транспорта), мин. | 30 |
|  |  |  | Доступность поликлиник и их филиалов в городах, м | 1000 |
| 3. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Уровень обеспеченности, койка | 71,9 на 10 тыс. человек, в том числе: - в больничных - 71,4; - в хосписах - 0,5 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 4. | Медицинские организации скорой медицинской помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 10 тыс. человек |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | в пределах 30-минутной доступности автомобиля до пациента |

Участковая больница, расположенная в городском или сельском населённом пункте, обслуживает комплекс сельских населённых пунктов. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница.

**- Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских населённых пунктов планируются из расчета 1 объект на 5000 жителей.

Участковая больница, расположенная в городском или сельском населённом пункте, обслуживает комплекс сельских населённых пунктов. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница.

## Глава 20. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения городского округа Навашинский приведены в таблице 19.

Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельских населенных пунктах в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.

# Раздел IX. Объекты физической культуры и спорта

## Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и их территориальная доступность определены в таблице 20 Определяются согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж).

Таблица 20

| N п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| В области физической культуры и спорта |
| 1. | Комплекс трамплинов | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 2. | Ледовый дворец | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 3. | Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек | 0,19 тыс. чел. на 1 тыс. человек |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 4. | Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 350 кв. м на 1 тыс. человек |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 5. | Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 75 кв. м на 1 тыс. человек |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 1000 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 6. | Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения - 30%; открытые плоскостные сооружения - 70% |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 700 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 1500 (устанавливается только для объектов, предназначенных для обслуживания населения жилых районов городских округов. Для городских и сельских населённых пунктов устанавливается время транспортной доступности - 30 мин. Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий, максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается |
| 7. | Стадионы | Уровень обеспеченности, мест | по заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, га | вместимость, зрительских мест | размер земельного участка, га |
|  |  |  | 200 | 3,5 |
|  |  |  | 200 - 400 | 4 |
|  |  |  | 400 - 600 | 4,5 |
|  |  |  | 600 - 800 | 5 |
|  |  |  | 800 - 1000 | 5,5 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Нижегородской области, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, а также объектов иного значения. При размещении спортивного центра необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава спортивного центра |
| 8. | Специализированные спортивные учреждения для инвалидов | Уровень обеспеченности, мест | по заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, га | определяется в соответствии со спецификой объекта, перечнем спортивных дисциплин, входящих в состав комплекса |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| 9. | Спортивно-оздоровительные лагеря | Уровень обеспеченности, мест | по заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м/место | 195 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |

## Глава 22. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Базовым показателем для определения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта является норматив, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 мин.

Таблица 21

| Объекты | Расчетные показатели |
| --- | --- |
| Спортивные комплексы (м2 площади пола на 1 тыс. чел.) | 30-минутная транспортная доступность |
| Стадионы (объект) | 30-минутная транспортная доступность |

# Раздел X. Объекты культуры и искусства

## Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения определены в таблице 22.

Таблица 22.

| N п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |
| 1. | Помещения для культурно-досуговой деятельности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, в. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта |
| 2 | Кинотеатры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности, объектов | 2 - на городской округ |
|  |  |  |  | городской округ | 30 |
| Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории городского округа (населённых пунктов) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек |

## Глава 24. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества, указанный в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Данные отражены в таблице 22.

# Раздел XI. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2017.

## Глава 25. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

Устанавливаются:

Требования к санитарной очистке территории населённых пунктов;

- Нормы накопления бытовых отходов;

- Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

Установленные, Проектом внесения изменений в нормативы, показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, приведены в таблице 23

Таблица 23 Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед.измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием коммунальных отходов, % |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) бытовые отходы | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед.измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором и транспортированием отходов производства, % |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом) | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |

## Глава 26. Размещение снегоприемных пунктов

Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные сооружения – снег приемные пункты.

Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с жилой, общественно-деловой и рекреационной зон, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу;

- пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных сооружений;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями.

Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м.

. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта или для иных целей.

## Глава 27. Размещение полигонов твердых бытовых отходов

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.08.2012 № 584 (ред. с изменениями на 7 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года)) «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области», СанПиН 2.1.3684-21, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 05.11.1996.

Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Не допускается размещение полигонов:

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению отведенной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

Проектирование объектов по переработке (утилизации) ТБО следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а также настоящего раздела.

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены в таблице 24

Таблица 24

| Бытовые отходы | Количество бытоых отходов, чел./год * |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания

* - большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

1- нормы накопления твердых отходов в климатическом подрайоне IA при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

2-нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 25

Таблица 25

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны* | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

# Раздел XII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Санитарные правила и нормы были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

## Глава 28. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения определены в таблице 26

Таблица 26

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |

## Глава 29. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

# Раздел XIII. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

## Глава 30. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства

При новом строительстве многоквартирного дома расчетное количество детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, предназначенных для его жителей, следует предусматривать в пределах земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

. При реконструкции и новом строительстве общая площадь детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок должна составлять не менее 10% площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

При этом площадь детской площадки должна составлять не менее 3,3%, площадки отдыха - не менее 0,3 %, спортивной площадки - не менее 6,4 % площади земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома.

В условиях реконструкции при несоответствии площади земельного участка под существующим многоквартирным домом требованиям настоящего Проекта внесения изменений в нормативы, детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок, частично или полностью могут размещаться вне пределов земельного участка данного многоквартирного дома в радиусе пешеходной доступности не далее 300 м.

При этом их площадь должна составлять не менее 10% площади земельного участка данного многоквартирного дома.

Размещение детских площадок, площадок отдыха и спортивных площадок для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки следует предусматривать по норме:

- детские площадки не менее 0,7 кв.м на одного жителя;

- площадки отдыха не менее 0,1 кв.м на одного жителя;

- спортивные площадки по норме не менее 2,0 кв.м на одного жителя.

Площадки для выгула и дрессировки собак следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности до 1500 м исходя из расчета 0,1 кв.м площади площадки на одного жителя.

Размещение площадок благоустройства необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий:

- детские площадки - не менее 12 м;

- площадки отдыха - не менее 10 м;

- спортивные площадки не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса;

- площадки для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- площадки для выгула и дрессировки собак - не менее 40 м.

## Глава 31. Расчетные показатели уровня озелененности территорий городского округа город Нижний Новгород

Площадь озелененных территорий общего пользования для территории городского округа Навашинский должна составлять (норматив на одного жителя) - 16 кв.м. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа Навашинский не подлежит уменьшению.

Озелененные территории общего пользования должны отвечать следующим требованиям:

- наличие зеленых насаждений (древесных, кустарниковых и (или) травянистых растений);

- минимальная площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70 % от общей площади озелененной территории общего пользования;

- площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать 30 % этой территории.

Площадь под зданиями и иными сооружениями, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать:

- для парков, садов, набережных - 20% от площади озелененной территории общего пользования;

- для скверов, бульваров - 15% от площади озелененной территории общего пользования;

- для рекреационно-ландшафтных и природных территорий - 10% от площади озелененной территории общего пользования.

На территории городского округа Навашинский минимальный уровень озелененности следует принимать в соответствии с таблицей 27

Таблица 27. Уровень озелененности

| Участки (территории) для размещения жилой, общественной, деловой, производственной застройки | Уровень озелененности |
| --- | --- |
| Участки (территории) для размещения жилой застройки | 25 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам (взрослым и детям) медицинской помощи в стационарах (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома, стационары для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные) | не менее 50 % площади, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения дошкольных образовательных организаций | 50% При реконструкции допускается снижение уровня озелененности до 20% площади территории, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения общеобразовательных организаций | 50% площади территории, свободной от застройки. При реконструкции допускается снижение уровня озелененности на 25-30% площади тории, свободной от застройки |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональных образовательных организаций | 40 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для образовательных организаций высшего образования | 30 % |
| Участки (территории) для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления культурно-просветительской деятельности | 20 % |
| Участки (территории) общественных, деловых и коммерческих зон | 15% |

. Площадь озелененных территорий жилых зон в пределах квартала должна составлять не менее 6 кв. м на одного жителя, при этом:

- в площадь квартала и площадь озелененной территории не включаются территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;

-в площадь озелененных территорий не включаются участки, расположенные в пределах существующих санитарно-защитных зон.

Обеспеченность озелененной территорией участков производственно-коммунальных зон должна составлять не менее 3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

При новом строительстве обеспеченность озелененной территорией общественных, деловых и коммерческих зон должна составлять не менее 0,3 кв.м озелененной территории на одного работающего в наиболее многочисленной смене в пределах территории проектирования.

# Раздел XIV. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Перечень объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации N 1309 от 29 ноября 1999 г. и СП 165.1325800.2014.

## Глава 32. Защитные сооружения

Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СП 88.13330.2014.

## Глава 33. Объекты по обеспечению безопасности на водных объектах

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

## Глава 34. Объекты по профилактике терроризма и экстремизма

Комплекс зданий органов внутренних дел следует располагать на единой территории. Размеры земельных участков органов внутренних дел, размещенных в отдельном административном здании, следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, как для зданий управлений.

## Глава 35. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 28

Таблица 28

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость(чел.) | 150 | СП 88.13330.2014 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 | СП 88.13330.2014* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество (ед.) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Количество (ед.) | 1 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество (ед.) | 1 |  |
| 6 | Сирены | Количество (ед.) | 1 (радиус действия 500м) |  |
| 7 | Ледовые переправы | Количество (ед.) | В местах, необходимых для доступа к населенным пунктам в случаях отсутствия иного способа | ОДН 218.010-98 |
| 8 | Спасательные подразделения на водных | Количество (ед.) | 1 на каждый санкционированный |  |
| 9 | Объекты органов внутренних дел | Количество (ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

## Глава 36. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера приведены в таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Радиус сбора(м) | 1000 | СП 88.13330.2014 |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Радиус сбора (м) | 1000 | СП 88.13330.2014 |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество (ед.) | На всех въездах и выездах населенного пункта |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус доступности (м) | 500 |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Ледовые переправы | Количество (ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 8 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество (ед.) | Не регламентируется |  |

При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

# Раздел XV. Объекты связи

Общие положения разработаны на основании действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи».

2. Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"/

3. РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

4. СН 2963-84/ Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами/

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Нижегородской области».

## Глава 37. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами связи населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Принимаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

## Глава 38. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности других объектов связи не нормируются.

# Раздел XVI. Объекты услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения

## Глава 39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | Нормативы разработаны службой потребительского рынка и лицензирования Нижегородской области в соответствии в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 г. №754. Методикой расчета установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 9 |  |
| 4. | Отделение банка, операционная касса | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |
| 5. | Гостиницы | мест на 1 тыс. чел | 8 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Д) |

## Глава 40. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения городского округа Навашинский Нижегородской области

Базовые показатели для определения территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведены в таблице 31

Таблица 31

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местного значения |
| 1. | Магазины | м | не нормируется | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| 4. | Отделение банка, операционная касса | м | 500 (в жилых кварталах) |  |
|  |  | мин | 15 –транспортная доступность в сельских населенных пунктах |  |
| 5. | Гостиницы | не нормируется |

# Раздел XVII. Территории объектов культурного наследия местного значения. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 6 Закона Нижегородской области от 3.07.2007 г N 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».

При реконструкции в исторической части сельского населённого пункта режим реконструкции должен определяться с учетом:

- сохранения общего характера застройки;

- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники населённых пунктов;

- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного населённого пункта;

- использования, как правило, традиционных материалов;

- соблюдения предельно допустимой для данной зоны сельского населённого пункта высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий;

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки.

Использование объекта культурного наследия, либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Нижегородской области от 3.07.2007 г N 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».

При организации пешеходных зон, благоустройства, озеленения, размещения малых форм следует предусматривать возможность проезда пожарных машин и машин специального транспорта.

Объекты инженерного обеспечения в исторической части следует проектировать по индивидуальным проектам с учетом характера исторически сложившейся застройки

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 32.

Таблица 32 . Список объектов культурного наследия

| Номер | Наименование ОКН | Датировка ОКН | Категория охраны | Документ о принятии на гос. Охрану* | Место нахождения ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Селище Чудское | XI - XVI вв. | Ф | 331 | с. Чудь, в 1,5 км к северо-востоку |
| 2 | Чудская стоянка | II тыс. до н.э. | Ф | 624 | с. Чудь, в 2 км к северо-востоку |
| 3 | Селище Ефановское | XIII - XIV вв. | Ф | 331 | с. Ефаново, в 2 км к северо-западу |
| 4 | Селище «Ефаново – 2» и Ефановский могильник | III тыс. до н.э. – I тыс. н.э., XVI – XVII вв. | Ф | 471 | с. Ефаново, 1 км к северо-западу |
| 5 | Стоянка Ефаново - 2 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Ефаново, р. Муромка с. Ефаново, 1 км западнее села, на левом берегу реку |
| 6 | Стоянка Ефаново - 3 | V тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Ефаново, 1 км западнее-северо-западнее села, на левом берегу реки |
| 7 | Стоянка Ефаново–4 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Ефаново, 0,4 км западнее села, на правом берегу реки |
| 8 | Стоянка - Ефаново - 5 | рубеж II - I тыс. до н.э. | Ф | 393 | c. Ефаново, в 1,5 км к западу, в 0,6 км к югу от п. Судострой, на краю первой надпойменной террасы правого берега реки Оки, на восточном берегу Седчинского затона |
| 9 | Селище Бельтеевка | XVIII-XIX вв. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | Расположен в Навашинском районе |
| 10 | Стоянка и муромский могильник | конец II тыс. до н.э., IX - X вв. | Ф | 1327 | с. Ефаново * в 2 км к юго-западу |
| 11 | Корниловский могильник | I тыс. н.э. | Ф | 471 | д. Корниловка, юго-восточная окраина |
| 12 | Курган Левино | Датировать концом V-началом VI вв. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | Расположен в Навашинском районе Нижегородской области |
| 13 | Селище Спас-Седчено-5 | VIII – начало XI вв., XIV-XV вв. | Ф | 393 | с. Спас-Седчено, в 0,2 км к югу-юго-западу от Преображенской церкви |
| 14 | Стоянка Спас-Седчено-2 | II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км к западу, юго-западу |
| 15 | Стоянка Спас-Седчено-3 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Спас-Седчено, в 0,8 км западу, на краю первой надпойменной террасы правого берега реки Оки |
| 16 | Стоянка Спас-Седчено-1 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км к юго-западу |
| 17 | Стоянка Спас-Седчено-4 | V - II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,7 км к юго-западу |
| 18 | Стоянка Спас-Седчено-6 | рубеж II - I тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Спас-Седчено, в 1,4 км к юго-западу, в 1,5 км к западу-северо-западу от д. Коробково, в 0,2 км к юго-западу от летнего стойла для скота |
| 19 | Поселение Спас-Седчено-7 | рубеж IV/III тыс. до н.э., II тыс. до н.э. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | с. Спас-Седчено, 2,7 км к юго-западу-югу от церкви в селе, в 2,8 км к западу-северо-западу от западной окраины д. Коробково |
| 20 | Стоянка Поздняково –12 | вт. пол. II тыс. до н.э. – рубеж II - I тыс. до н.э. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | с. Поздняково, в 3,3 км к северо-западу-северу от северной окраины села (от въезда в село на автомобильной дороге Нижний Новгород-Новашино), в 3,2 км к западу от западной окраины д. Коробково, в 3,3 км к юго-западу от церкви в с. Спас-Седчено |
| 21 | Стоянка Коробково - 1 | неолит | Ф | 331 | c. Коробково, в 1,5 км к юго-западу |
| 22 | Стоянка Коробково - 2 | III тыс. до н.э. | Ф | 471 | c. Коробково, в 1,4 км к западу-юго-западу |
| 23 | Стоянка Коробково-3 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Коробково, в 1,8 км к западу от с. Спас-Седчено, на краю высокой поймы правого берега реки Оки, над заболоченным ручьем |
| 24 | Стоянка Спас-Седчено | IV тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км южнее, на правом берегу р. Оки |
| 25 | Стоянка Поздняково-7 | неолит | Ф | 471 | с. Поздняково, 1,5 км к северу-северо-востоку |
| 26 | Стоянка Поздняково-8 | мезолит | Ф | 471 | с. Поздняково, 2 км к северу-северо-востоку |
| 27 | Стоянка Поздняково-9 | мезолит | Ф | 471 | с. Поздняково, 2,2 км к северу-северо-востоку |
| 28 | Стоянка Поздняково- 10 | IV-II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Поздняково, 2,3 км к северу-северо-востоку |
| 29 | Стоянка Поздняково-11 | неолит, V тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Поздняково, 2,5 км к северу-северо-востоку |
| 30 | Стоянка Поздняково-2 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | 4 км северо-западнее села |
| 31 | Стоянка Поздняково-3 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | 4 км западнее села |
| 32 | Стоянка Поздняково-5 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | 4 км северо-западнее села |
| 33 | Стоянка Садовый Бор | неолит, эпоха бронзы | Ф | 471 | с. Поздняково, в 3 км к северо-западу |
| 34 | Стоянка Большая поляна – 1 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Поздняково, правый берег р. Теши 1,8 км к юго-западнее села |
| 35 | Стоянка Большая Поляна - 2 | VI-V тыс. до н.э. | Ф | 559 | 1,9 км юго-западнее села |
| 36 | Стоянка Большая Поляна - 3 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Поздняково, в 1,3 км к западу от южной окраины, на мысу, на западном крае останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки и реки Теши |
| 37 | Стоянка Большая Поляна - 4 | III - II тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Поздняково, в 1,4 км к западу от южной окраины, в 2,2 км к востоку от д. Угольное на мысу, на южном крае останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки и реки Теши |
| 38 | Стоянка Средняя Поляна | V тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Поздняково, в 1,2 км юго-западнее села |
| 39 | Стоянка Малая Поляна | IV - III тыс. до н.э. | Ф | 393 | с. Поздняково, в 1 км к западу-юго-западу от южной окраины, в 2,5 км к востоку-северо-востоку от северной окраины д. Угольное |
| 40 | Стоянка Поздняково-1 | II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Поздняково, правый берег р. Теши 0,5 км к юго-западу |
| 41 | Стоянка Поздняково-6 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Поздняково, 0,4 км к югу-юго-западу |
| 42 | Стоянка Поздняково-4 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | 2 км юго-западнее села |
| 43 | Анциферовский могильник | I тыс. н.э. | Ф | 471 | д. Анцифрово, 0,8 км к юго-востоку от центра |
| 44 | Стоянка Ягристый Бугор | мезолит, эпоха бронзы | Ф | 471 | д. Петряево, в 0,1 км к юго-западу |
| 3.45 | Селище Самодуриха 1 | Середина-конец I тыс. н.э. | В | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020 № 156 | Нижегородская область г.о.з. Навашино. Условный центр территории памятника находится в 3,73 км к северу-северо-востоку от северной окраины с. Туртапка, 2,7 км к востоку от автодороги Навашино-выкса, на правом берегу р.Самодуриха |
| 46 | Стоянка Покров - 6 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Покров, в 0,9 км к югу, в 0,15 км к западу от шоссе Нижний Новгород – Навашино |
| 47 | Стоянка Покров-1 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д. Покров, 0,2 км юго-восточнее деревни, на левом берегу реки Теши |
| 48 | Стоянка Покров-2 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д. Покров, 1,5 км западнее, правый берег старицы р. Оки |
| 49 | Стоянка Покров-3 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д. Покров, 0,8 км севернее, левый берег р. Теши |
| 50 | Стоянка Покров-4 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Покров, в 1,1 км к юго-западу, в 1,4 км к востоку-северо-востоку от д. Волосово |
| 51 | Стоянка Покров-5 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Покров, в 1 км к юго-западу, в 1,4 км к востоку-северо-востоку от д.Волосово |
| 52 | Стоянка Покров-7 | V тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Покров, в 0,8 км к югу, в 0,1км к югу от шоссе Нижний Новгород-Навашино |
| 53 | Стоянка Покров-8 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Покров, в 0,9 км к югу-юго-западу, в 0,5 км к западу от шоссе Нижний Новгород-Навашино |
| 3.54 | Стоянка Угольное-1 | VI-V тыс. до н.э. | Ф | 559 | д. Угольное, правый берег р. Оки 0,8 км северо-западнее деревни |
| 55 | Стоянка Угольное-2 | V тыс. до н.э. | Ф | 559 | 0,2 км западнее деревни |
| 56 | Стоянка Угольное-3 | V тыс. до н.э. | Ф | 559 | 0,7 км западнее деревни |
| 57 | Поселение Угольное - 4 | рубеж IV/III тыс. до н.э., VIII-VI тыс. до н.э. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | д. Угольное, в 0,45 км к северо-западу-западу от северной окраины деревни, в 2,3 км к северо-востоку-северу от окраины в центральной части д. Волосово |
| 58 | Стоянка Угольное - 5 | первая четверть II тыс. до н.э. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | д. Угольное, в 2,05 км к северу-северо-востоку от северной окраины д. Угольное, в 4,5 км к северо-востоку-северу от окраины в центральной частид. Волосово, в 3,45 км к северу-северо-западу от северной окраины д. Покров |
| 59 | Стоянка Велетьминская-1 | III тыс. до н.э. | Ф | 331 | д.Волосово, в 1,9 км к северу |
| 60 | Стоянка Велетьминская-2 | IV тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 1,7 км от деревни |
| 61 | Стоянка Велетьминская-3 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 1,8 км от деревни |
| 62 | Стоянка Велетьминская-5 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 2 км от деревни |
| 63 | Стоянка Велетьминская-7 | VIтыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 2,5 км от деревни |
| 64 | Стоянка Велетьминская-8 | VIтыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 2,7 км от деревни |
| 65 | Стоянка Велетьминская-9А | конец V- началом IV тыс. до н.э. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | в 1,8 км к северу-северо-востоку от окраины в центральной части д. Волосово, в 0,75 км к западу от северной окраины д. Угольное и в 0,7 км к северо-западу от заброшенной МТФ д. Угольное |
| 66 | Стоянка Усть-Велетьма | II тыс. до н.э.; XII-XIVвв | Ф | 471 | д.Волосово, в 2 км к северу-северо-западу |
| 67 | Стоянка Усть-Велетьминская-2 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | д.Волосово, в 1,5 км к северу-северо-западу, в 1,7 км к западу от д.Угольное |
| 68 | Волосовская стоянка | начало II тыс. до н.э. | Ф | 624,176 | д.Волосово, правый берег реки Велетьмы д. Волосово, в 1,5 км, на берегу реки Велетьмы |
| 69 | Стоянка Волосово-2 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 1,4 км севернее * в 1,7 км к северу |
| 70 | Стоянка Волосово-3 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 1,5 км севернее * в 1,8 км к северу |
| 71 | Стоянка Волосово-4 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 1,2 км севернее |
| 72 | Стоянка Волосово-5 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, 1,8 км севернее |
| 73 | Стоянка Волосово-6 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | д.Волосово, в 0,1 км к югу-юго-западу от юго-западной окраины, на мысу высокой поймы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 74 | Стоянка Волосово-7 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | д.Волосово, в 0,3 км к юго-западу от юго-западной окраины, на краю высокой поймы правого берега р. Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 75 | Стоянка Волосово-8 | рубеж II –I тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 0,5 км к юго-западу, по пологому мысу высокой поймы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 76 | Стоянка Волосово-9 | конец II –начало I тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 0,7 км к юго-западу, на северном краю останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 77 | Стоянка Волосово-10 | конец II –начало I тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 1,6 км к югу-юго-востоку, в 2,3 км к востоку-северо-востоку от д.Малое Окулово, на мысу останца высокой поймы правого берега старицы правого берега реки Оки, при слиянии двух дренированных ручьев |
| 78 | Стоянка Волосово-11 | III –II тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 1,7 км к югу-юго-востоку, в 2,6 км к востоку-северо-востоку от д.Малое Окулово, на южном краю останца высокой поймы правого берега старицы правого берега реки Оки, на северном берегу заболоченного старичного озерка |
| 79 | Стоянка Высоково-12 | VI-V тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 1,1 км к югу-юго-западу, в 1,6 км к северо-востоку от д. Малое Окулово-Покров |
| 80 | Стоянка Волосово-13 | II тыс. до н.э | Ф | 393 | д.Волосово, в 0,6 км к югу-юго-востоку, в 10 м к востоку от шоссе Малое Окулово-Покров |
| 81 | Старший Волосовский могильник | середина II тыс. до н.э | Ф | 624,176 | д.Волосово, в 1,5 км севернее, на правом берегу реки Велетьмы |
| 82 | Младший Волосовский могильник | 2 пол. II тыс. до н.э | Ф | 624,176 | д.Волосово, в 1,5 км севернее, на правом берегу реки Велетьмы |
| 83 | Стоянка Малое Окулово-1 | III-II тыс. до н.э | Ф | 471 | д. Малое Окулово, р. Велетьмад.Малое Окулово, 1 км к северу |
| 84 | Стоянка Малоокуловская-3 | III тыс. до н.э | Ф | 559 | д. Малое Окулово, 1,8 км северо-западнее деревни, правый берег реки |
| 85 | Стоянка Малое Окулово-4 | II тыс. до н.э | Ф | 471 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северу-северо-западу |
| 86 | Стоянка Малое Окулово-5 | III тыс. до н.э | Ф | 471 | д. Малое Окулово, в 1,5 км к северу-северо-востоку |
| 87 | Стоянка Малое Окулово-6 | IV тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,8 км к западу |
| 88 | Стоянка и селище Малое Окулово-7 | эпоха бронзы | Ф | 471 | д. Малое Окулово, в 1 км к северу-северо-востоку |
| 89 | Стоянка Малое Окулово-8 | неолит | Ф | 471 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к северо-востоку |
| 90 | Стоянка Малое Окулово-9 | III тыс. до н.э., XII-XIII вв. н. э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 0,1 км к северу от северной окраины, на мысу высокой поймы северо-западного берега старичного озерка и левого берега сухого русла |
| 91 | Стоянка Малое Окулово-10 | IV тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к северо-востоку от северо-восточной окраины, на северном конце древнего берегового вала правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 92 | Стоянка Малое Окулово-11 | VI-V тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северо-востоку от северной окраины, в 1,2 км к юго-западу от д. Волосово |
| 93 | Стоянка Малое Окулово-12 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северо-востоку от северной окраины, в 1,2 км к юго-западу от д. Волосово |
| 94 | Стоянка Малое Окулово-13 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1 км к северо-востоку, в 75 м к северо-западу от шоссе Малое Окулово-Покров |
| 95 | Стоянка Малое Окулово-14 | VI тыс. дон.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к востоку-северо-востоку, в 0,5 км к северо-востоку от моста через реку Велетьму |
| 96 | Стоянка Малое Окулово-15 | II тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 0,7 км к востоку, в 0,15 км к северо-западу от моста через реку Велетьму |
| 97 | Стоянка Малое Окулово-16 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,9 км к востоку-северо-востоку, в 1,9 км к югу-юго-востоку от д.Волосово |
| 98 | Стоянка Малое Окулово-17 | VI тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,8 км к востоку-северо-востоку, в 1,9 км к югу-юго-востоку от д.Волосово |
| 99 | Могильник Малоокуловский | конец III тыс. до н.э. | Ф | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северу, в 1,5 км к западу от д.Волосово |
| 100 | Стоянка Сонино-1 | IV-III тыс. до н.э. | Ф | 471 | с. Сонино, 1 км к юго-востоку |
| 101 | Стоянка Сонино-2 | мезолит, эпоха бронзы | Ф | 471 | с. Сонино, в 0,8 км к востоку-юго-востоку |
| 102 | Стоянка Новошино-VI | V тыс. до н.э. | Ф | 559 | с. Новошино, 2 км южнее села, на левом берегу р. Теши |
| 103 | Стоянка Велетьминская-6 | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | д.Волосово, в 2,2 км от деревни |
| 104 | Селище Натальино-1 | XVI-XVII вв. | В | П.16 ст. 16.1 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06. 2002 (ред. от 29.12.2020) | с. Натальино, в 2,82 км к юго-востоку-югу от водонапорной башни на южной окраине с. Натальино, в 2,75 км к юго-западу-югу от южной окраины д.Родяково, на мысу плавно изогнутой гривы высокой поймы правого берега р.Теша |
| 105 | Стоянка Липня | IV тыс. до н.э. | Ф | 471 | г.Навашино, юго- -западная окраина, 0,3 км к северо-восто- ку от оз. Прошибино |
| 106 | Поселение Безверниково 1 | Мезолит (неолит), новое время | В | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020 № 156 | Нижегородская область, Навашинский район, в 1519 м к юго-западу от дома № 4 в д.Безверниково, в 1607 м к юго-востоку от дома №14 в д.Князево |
| 107 | Поселение Малое Окулово 18 | Эпоха бронзы | В | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020 № 156 | Нижегородская область, Навашинский район, в 1678м к северо-западу от д.Малое Окулово, в 2028м к юго-западу от устья р.Велетьма, в 4679м к северо-востоку от середины железнодорожного моста через Оку |
| 108 | Стоянка Натальино 1 | Мезолит (неолит) | В | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020 № 156 | Нижегородская область, Навашинский район, в 1247м к юго-востоку от устья р.Серёжа; в 2410м к северу от середины ближайшего железнодорожного моста через р.Тёша |
| 109 | Поселение Новошино 1 | Эпоха бронзы, ранний железный век, XVII-XIX вв. | В | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.04.2020 № 156 | Нижегородская область, Навашинский район, в 1399м к юго-юго-западу от памятника павшим в Великой отечественной войне в с.Новошино, в 2169 на северо-восток от церкви в с. Б.Окулово, на берегу заболоченного озера Золотое |
| 110 | Ореховская курганная группа | II тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, 20 м западнее п/л |
| 111 | Стоянка Ореховец-1 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, 300 м западнее п/л |
| 112 | Стоянка Ореховец-2 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, юго-западный угол п/л |
| 113 | Стоянка Ореховец-3 | III-II тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, против ворот п/л |
| 114 | Стоянка Ореховец-4 | IV-II тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, юго-восточный угол п/л |
| 115 | Стоянка Ореховец-5 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | Навашинский район, оз. Ореховец, 700 м восточнее |
| 116 | Стоянка Малоокуловская-2 | III тыс. до н.э. | Ф | 559 | Нижегородская область, Навашинский район, д.Малое Окулово, 1,5 км западнее |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 117 | Спасская церковь | 1670 г. | Р | 471 | с. Дедово |
| 118 | Покровская церковь | 1811 г. | Р | 286 | с. Поздняково |
| 119 | Крестовоздвиженская церковь | 1832 г. | Р | 286 | с.Большое Окулово |
| Памятники истории |
| 120 | Бюст М.И.Губкина (ск. С.Н.Волков, арх. А.Г.Захаров; гранит) | 1979 г. | Р | 559 | С. Поздняково |
| 121 | Мемориальный комплекс: 1. Мемориальный комплекс: Дом, в котором в 1887-1903 гг. жила революцио- нерка Кирсанова Клавдия Ивановна; 2. Мемориальный комплекс: Место, где в 1912-1917 гг. проходили революционные митинги и маевки трудящихся; 3. Мемориальный комплекс: Обелиск, установ- ленный рабочими- судостроителями в 1924 г. на месте проведе- ния митингов и маевок | 1887- 1903 г.г., 1912- 1917 г.г. | Р | 559 | г.Навашино, Советская ул., 51 |
| 122 | Могила Попкова Александра Ивано- вича, Героя Советского Союза | 1913- 1995 гг. | Р | 110 | г.Навашино, Липенское кладбище |

*

331 - Постановление и.о. губернатора от 11.12.98 № 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на территории Нижегородской области, имеющих историческую, научную и художественную ценность к памятникам истории и культуры местного (областного) значения»

471 - Решение Горьковского облисполкома от 18.12.89 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» (в редакции постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 22.04.97 № 84; совместного постановления администрации Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.97 № 351/79; постановления и.о. губернатора области от 11.12.98 № 329)

559 - Решение Горьковского облисполкома от 03.11.83 № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области» (в редакции постановления и.о. губернатора области от 30.05.97 № 127, постановления и.о. губернатора области от 11.12.98 № 330)

393 - Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.12.99 № 393 «Об объявлении находящихся на территории Навашинского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками археологии местного (областного) значения»

1327 - Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

624 - Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

286 - Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 16.09.99 № 286 «Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения»

ст.18.Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002 - Федеральный Закон от "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ

110 - Постановление Губернатора области от 25.04.2000г. № 110 «Об отнесении к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, находящихся на территории кладбищ г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области, могил Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы».

# Раздел XVIII. Особо охраняемые природные территории местного значения

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие особо охраняемые природные территории, указанные в таблице 33.

Таблица 33 .Список особо охраняемых природных территорий

| Наименование | Площадь участка | Статус | Правоустанавливающие документы (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Навашинский» | 11309 га | Р | 95 85 |
| Озеро Святое Дедовское | 128,1 га | Р | 558 142-р |
| Болото Поколевское | 252,0 га | Р | 545 |
| Озеро Поколево | 20,0 га | Р | 545 |
| Озеро Святое Степуринское | 20,0 га | Р | 558 |
| Озеро Пешнее | 18,9 га | Р | 47-м |
| Парк с. Монаково | 4,7 га | Р | 166 |
| Парк с. Ефаново | 3,0 га | Р | 166 |
| Парк с. Спас-Седчено | 3,0 га | Р | 166 |

*558 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 17.08.1976 №558 «Об охране некоторых озер области, имеющих научное, водоохранное и эстетическое значение»;

142-р – Распоряжение администрации Нижегородской области от 06.02.1995 № 142-р (в ред. от 10.08.2006) «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы областного значения»;

545 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.08.1975 №545 «Об охране отдельных торфяных болот, заболоченных массивов и пойм области»;

47-м - Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 15.03.1994 № 47-м «Об объявлении природных объектов государственными памятниками природы областного значения»;

166 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.04.1986 №166 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»;

95 – Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 24 февраля 1964 года № 95;

85 – Постановление Правительства Нижегородской области от 27.02.2009 № 85 «О государственном природном заказнике регионального значения «Навашинский».

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Навашинский»

Заказник организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 24 февраля 1964 года № 95. Срок действия заказника был продлен решениями исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 28 мая 1974 года № 410 и 31 мая 1985 года № 263. Распоряжением Администрации Нижегородской области от 19 февраля 1997 года № 208-р срок действия заказника вновь был продлен и установлен как бессрочный.

# Раздел XIX. Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие положения по обеспеченности доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 54.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам». СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

# Раздел XX. Территориальные ограничения градостроительной деятельности

## Глава 41. Водоохранные зоны

В границах водоохранных зон запрещается (Водный кодекс РФ, гл. 6, ст. 65, ч. 15):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются (Водный кодекс Российской Федерации, часть 17 статья 65):

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

## Глава 42. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

(СанПиН 2.1.4.1110-02, гл. III, ч. 3.2, 3.3)

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима), его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим.

Ограничения по первому поясу СЗО подземных источников водоснабжения:

- не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения по второму поясу СЗО подземных источников водоснабжения:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по первому поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Ограничения по второму поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения по второму и третьему поясам СЗО поверхностных источников водоснабжения:

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

## Глава 43. Сейсмическая активность.

Ограничения градостроительной деятельности приведены в СТО 36554501-016-2009 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий»;

## Глава 44. Иные зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 34. Иные зоны с особыми условиями использования территории.

| Вид зоны | Нормативно-правовое обоснование |
| --- | --- |
| Охранные зоны электрических сетей | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и др. |
| Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». |
| Охранные зоны гидрометеорологических станций | Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометео-рологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды». |
| Охранные зоны геодезических пунктов | Постановление Российской Федерации от 21 августа 2019 года N 1080 Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети |
| Охранные зоны железных дорог | Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденные Мингазпромом СССР от 16.03.1984. Постановление Правительства РФ от 12.10.2006г. №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |
| Охранные зоны автомобильных дорог | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями) |
| Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением | Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г.; Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9. |
| Охранные зоны нефтепроводов | Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, утвержденные Миннефтепромом СССР 14.12.1978г. |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». |
| Санитарно-защитные зоны объектов, имеющих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». |
| Санитарно-защитные зоны вокруг радиационных объектов I-III категорий | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ». |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года N 74 |
| Шумовая зона | Приказ Госкомзема РФ от 22.11.1999 № 48 «О введении в действие документов по ведению Государственного земельного кадастра». |

# Раздел XXI. Мероприятия по инженерной подготовке территории

## Глава 45. Инженерная подготовка.

Необходимость применения инженерной подготовки определяется: обеспечением пригодности территории для градостроительного использования и создания, оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

По природным и санитарным условиям территории, подлежащие к использованию в градостроительных целях, подразделяют на благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные категории. Отнесение территории к той или иной категории зависит от факторов рельефа местности, сопротивления грунтов к сжатию, гидрогеологических условий, степени затопляемости, наличий заболачиваемости, оврагов, оползневых и карстовых проявлений, характера почвы, условий проветривания и инсоляции, размыва берегов рек и водоемов.

Для городского округа Навашинский характерные опасные геологические процессы — это затопление территорий, эрозия береговых склонов, разрушение береговой полосы р. Теша с ее притоком рекой Сережей и река Велетьма и др.

Нормативным документом для проектировщиков и строителей является комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 г. Карты обеспечивают одинаковую степень риска и предназначены для антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий степени ответственности и сроков службы: карта А (10%-ный риск, период повторяемости - Т=500 лет); карта В (5%-ный риск, Т=1000лет) и карта С (1%-ный риск, Т=5000 лет)

Нормативные документы для проектирования инженерной защиты территории в том числе:

ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов;

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию;

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости;

ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация;

ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения;

ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости;

СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 38.13330.2018. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения;

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;

СП 100.13330.2016 Мелиоративные системы и сооружения;

СП 22.13330.2016"СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты;

СП 25.13330.2020"СНиП 2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах";

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения";

СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов";

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 47.13330.2016" Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003* Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

СП 58.13330.2019"СНиП 33-01-2003* Гидротехнические сооружения. Основные положения";

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87* Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";

СП 104.13330.2016 * "СНиП 2.06.15-85* Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

СП 131.13330.2018"СНиП 23-01-99* Строительная климатология".

## Глава 46. Инженерная защита.

Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: инженерно-геологических, климатических, геодезических и гидрогеологических условий местности, материалов гидрографических и геоморфологических исследований, характеристик почв и растительности осваиваемой территории; результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства (результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных факторов, а также влияния существующей и проектируемой застройки); планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты; данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования (особо охраняемые территории); технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба;

Для проектирования инженерной защиты от особо сложных сочетаний опасных геологических процессов следует разрабатывать специальные технические условия.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать:

−предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

−производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

−сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.;

−сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

−в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при необходимости предусматривать:

- совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции;

- поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ;

- специальные конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации;

- использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории.

Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений.

Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности защищаемых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.

Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных геологических процессов на примыкающих территориях.

В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (включая мониторинг) и соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных геологических процессов.

Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях.

Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать по указаниям СП 20.13330.2016.

Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - моделированием

(натурным, физическим, математическим и др.) опасных геологических процессов с учетом воздействия на них проектируемых сооружений и мероприятий.

## Глава 47. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений и конструкций;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При выборе защитных мероприятий и сооружений, и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов, данных мониторинг. Мероприятия проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

## Глава 48. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

## Глава 49. Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 35.

Таблица 35. Берегозащитные сооружения и мероприятия

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На реках, водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На морях и водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |
| Специальные |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.

В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья. Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2019.

## Глава 50. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для строящихся в зимнее время, малонагруженных, неотапливаемых и законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий связи).

Противопучинные мероприятия применяют в случае, если устойчивость сооружения, рассчитываемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а деформации пучения или осадки при оттаивании превышают предельно допустимые значения деформаций.

Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерзании пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их боковой поверхностью, в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2019 и СП 104.13330.2016.

Мероприятия для защиты от морозного пучения конструкции дорожного покрытия выполнять с учетом требований МОДН 2-2001.

# Раздел XXII. Охрана окружающей среды.

При планировке и застройке населённых пунктов следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории населённых пунктов необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур:

1) по экологическим требованиям:

- на землях заповедников, заказников и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

- на землях зеленых зон населенных пунктов если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства;

- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения специальных требований;

2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- в зонах отвалов породы горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин;

- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

- в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации.

Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

Требования к охране окружающей среды изложены в Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При планировке и застройке сельских населённых пунктов должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства сельских населённых пунктов и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека изложены в Федеральном законе от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и гигиенических нормативах.

# Раздел XXIII. Нормативно-правовая база

При пользовании настоящим перечнем, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 26 мая 2021 года);

- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изменениями на 26 мая 2021 года) (с изменениями на 26 мая 2021 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 30 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4979-I «О ветеринарии» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 26 мая 2021 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 20 июля 2017 года  (с изменениями на 22 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 7 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года);

-  Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 2020 года);

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 9 марта 2021 года);

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 30 апреля 2021 года);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 21 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ред. от 29.12.2020);

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями на 30 апреля 2021 года) (редакция, действующая с 1 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с изменениями на 3 августа 2018 года);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 26 мая 2021 года) (редакция, действующая с 7 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями на 11 июня 2021 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями на 1 мая 2019 года)

(редакция, действующая с 1 июля 2019 года);

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями на 2 декабря 2019 года);

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 17 января 2021 года);

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте» (с изменениями на 30 апреля 2021 года);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 26 июля 2019 года);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года);

- Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 8 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 1 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 11 июня 2021 года).

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями на 12 октября 2020 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации от от 21 декабря 2019 года N 1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах» ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (с изменениями на 2 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 9 июня 2021 года);

- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 3 апреля 2018 года);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 апреля 2017 года N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (с изменениями на 18 февраля 2021 года)

- Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (с изменениями на 26 ноября 2018 года);

- Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. № 304-р «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» (с изменениями на 11 июня 2015 года);

Законодательные и нормативные акты Нижегородской области

- Устав Нижегородской области от 30.12.2005 №219-З (с изменениями на 3 ноября 2020 года);

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» (с изменениями на 4 декабря 2019 года);

- Закон Нижегородской области от 08.08.2008 №98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области» (с изменениями на 10 сентября 2020 года);

- Закон Нижегородской области от 08.08.2012 г. №106-З «Об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской области на 2012-2015 годы»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 г. №254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области».

- Постановление Правительства Нижегородской области от 2 декабря 2020 г. № 988 «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921».

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

- ГОСТ Р 59057-2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к рекультивации нарушенных земель;

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию;

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования;

- ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ;

- ГОСТ Р 50597-2017. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ Р 52289-2019. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности;

- ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме;

- ГОСТ 31167-2009. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях;

- ГОСТ 9238-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1608-ст) Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений;

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

Нормативные документы по проектированию и строительству

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" от 28 января 2021 года N 3;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 25.04.2014) ;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года N 2.

- СанПиН 2.1.3684−21 21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", от от 28 января 2021 года.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", УТ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

-  -	 - Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 18.13330.2019 Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) Дата введения 2020-03-18;

- СП 127.13330.2017. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения", утвержден и введен в действие приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 274 с 01.01.2013г;

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий;

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети;

-СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 2.05.02-85*»;

- СП 46.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы;

- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы;

- СП 125.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90). Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения;

- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты;

- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 364.1311500.2018. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей;

- СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод;

- СП 156.13130.2014 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000;

- Постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467 Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";

- СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999 (седьмое издание);

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий взамен ВСН 59-88;

- СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;

- СП 131.13330.2018. Строительная климатология;

- СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей;

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 104.13330.2016. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах;

- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) ;

- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

- СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003". (Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 N 623). СНиП 33-01-2003 применяется только в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».