Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского округа навашинский НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

Администрация городского округа Навашинский

Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

городского округа навашинский

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород – 2019 г.

Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана городского округа Навашинский

Нижегородской области

Заказчик

Администрация городского округа Навашинский

Нижегородской области –   							                г. Навашино

Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                                 С.И. Крылов

Главный инженер проекта                                                                                                  Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2019 г.

Содержание Тома II

Введение	8

РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	13

ГЛАВА 1 – Общие сведения о городском округе	13

1.1 Особенности размещения городского округа в системе расселения	13

1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории	22

1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия	25

ГЛАВА 2- Карстоопасность	27

ГЛАВА 3 – Население и трудовые ресурсы	30

3.1 Система расселения	30

3.2 Трудовые ресурсы и занятость	31

3.3 Население	32

ГЛАВА 4 – Организация территории	34

4.1 Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в его состав	34

4.2 Жилые территории и жилой фонд	34

4.3 Социальная сфера	36

4.3.1 Учреждения образования	36

4.3.2 Учреждения здравоохранения	39

4.3.3 Учреждения культуры и искусства	42

4.3.4 Физкультура и спорт	44

4.4 Размещение производственных предприятий и объектов	44

4.5 Сельское хозяйство	46

3.6 Размещение объектов специального назначения	46

4.7 Размещение объектов пожарной безопасности	49

4.8 Размещение объектов рекреации	49

ГЛАВА 5 – Инфраструктура	51

5.1 Транспортная инфраструктура	51

5.1.1 Внешний транспорт	51

4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	54

5.2 Инженерная инфраструктура	55

5.2.1 Электроснабжение	55

5.2.2 Газоснабжение	56

5.2.3 Теплоснабжение	57

5.2.4 Водоснабжение	59

5.2.5 Водоотвод дождевых стоков	63

5.2.6 Водоотведение	63

5.2.7 Противопожарное водоснабжение	64

5.2.8 Телефонизация (связь)	66

5.2.9 Радиофикация	67

ГЛАВА 6 – Выводы	68

РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	69

ГЛАВА 7 – Демографический прогноз	69

ГЛАВА 8 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания	70

ГЛАВА 9 – Организация территории	77

9.1 Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в состав городского округа	77

9.2 Направления развития производства	77

9.2.1 Промышленность	77

9.2.2 Сельское хозяйство	79

9.3 Жилищное строительство	81

9.4 Социальная сфера	82

9.4.1 Учреждения образования	82

9.4.2 Учреждения здравоохранения	83

9.4.3 Физкультура и спорт	84

9.4.4 Объекты бытового назначения	85

9.4.5 Объекты культуры и искусства	85

9.5 Объекты специального назначения	85

9.6 Объекты пожарной безопасности	86

ГЛАВА 10 – Инфраструктура	88

10.1 Транспортная инфраструктура	88

10.1.1 Внешний транспорт	88

10.1.2 Улично-дорожная сеть	90

10.2 Инженерная инфраструктура	91

10.2.1 Электроснабжение	91

10.2.2 Газоснабжение	94

10.2.3 Теплоснабжение	98

10.2.4 Водоснабжение	100

10.2.5 Противопожарное водоснабжение	103

10.2.6 Водоотвод дождевых стоков	106

10.2.7 Водоотведение	106

10.2.8 Телефонизация (связь)	109

9.2.9 Радиофикация	111

ГЛАВА 11 – Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую	112

11.1 Изменение административных границ населенных пунктов	113

11.3 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения	119

11.4 Изменение границ земель лесного фонда	120

11.5 Изменение границ категорий земель	124

РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории	125

ГЛАВА 12 – Особо охраняемые территории и объекты	125

12.1 Объекты культурного наследия	125

12.2 Особо охраняемые природные территории	138

РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	165

ГЛАВА 13 – Охрана окружающей среды	165

13.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	166

13.2 Санитарная очистка территории	167

13.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха	172

13.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод	181

12.5 Состояние и загрязненность почв	187

13.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда	189

13.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	190

13.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов	192

РАЗДЕЛ V - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	194

РАЗДЕЛ VI – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению	196

ГЛАВА 14 – Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера	197

14.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	197

14.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	207

ГЛАВА 15. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	215

РАЗДЕЛ VII. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	221

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели	224

# Введение

Генеральный план городского округа Навашинский Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план городского округа Навашинский Нижегородской области» (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории городского округа.

Одно из первых мест перед административными органами городского округа занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения городского округа градостроительными средствами.

Применительно к городскому округу Навашинский Нижегородской области эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 	совершенствование социальной инфраструктуры городского округа;

- 	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории городского округа.

Генеральный план городского округа Навашинский Нижегородской области разработан в существующих границах городского округа на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий до 2038 года.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает городской округ Навашинский Нижегородской области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации N 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. N244;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-	Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

-	СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

-	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-	СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

-	СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-	Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-	СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-	СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

-	СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- Схема территориального планирования Навашинского муниципального района, утвержденная решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 31.10.2013 № 567;

- Постановление от 28 октября 2011 года № 879 «О повышения уровня пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области в 2012-2014 годах;

- Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2017 № 791 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»;

- Программа развития производительных сил Навашинского муниципального района на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением администрации Навашинского района Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 395;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 02.02.2018 № 101;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Нижегородской области, разработанная ОАО «Газпром промгаз» по договору от 29.05.2012 № 6-343/12;

- Проект схемы теплоснабжения городского округа Навашинский на период до 2028 года, утвержденный администрацией городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2016 № 331;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на период 2017-2021 годы, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2017 № 276;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная   решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Навашинского муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 30.08.2011 № 153.

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

# РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## ГЛАВА 1 – Общие сведения о городском округе

### 1.1 Особенности размещения городского округа в системе расселения

Городской округ Навашинский Нижегородской области расположен в юго-западной части Нижегородской области.

Городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с запада с Муромским районом Владимирской области; на юге – с городскими округами город Выкса и город Кулебаки Нижегородской области, на востоке – с Ардатовским и Сосновским районами Нижегородской области, на севере – с Вачским районом Нижегородской области.

Современная средняя плотность населения по городскому округу – 18,1 чел/км2. Площадь территории городского округа Навашинский Нижегородской области – 127869,46 га.

В состав поселения входит 51 населенный пункт – городской населенный пункт город Навашино, сельские населенные пункты: деревня Безверниково, деревня Бельтеевка, село Большое Окулово, поселок разъезда Велетьма, деревня Волосово, деревня Горицы, деревня Князево, деревня Малое Окулово, село Новошино, деревня Ольховка, деревня Покров, поселок разъезда Приокский, село Сонино, деревня Угольное, деревня Ярцево, деревня Бобровка, деревня Валтово, поселок разъезда Валтово, деревня Кистаново, деревня Левино, сельский поселок Масловское, сельский поселок Мещерское, село Натальино, деревня Пустынь, деревня Рогово, деревня Родяково, деревня Румасово, деревня Салавирь, деревня Степурино, сельский поселок Степурино, деревня Анцифрово, село Дедово, село Ефаново, деревня Ефремово, деревня Кондраково, деревня Корниловка, село Коробково, деревня Красный Октябрь, деревня Кутарино, деревня Малышево, деревня Мартюшиха, село Монаково, деревня Петряево, село Поздняково, деревня Родиониха, село Спас-Седчено, сельский поселок Судострой, деревня Трудовик, село Чудь, сельский поселок Теша.

Территория городского округа имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - городского округа Навашинский Нижегородской области (в ред. Закона Нижегородской области от 08.05.2015 г. № 58-3 «О преобразовании муниципальных образований Навашинского муниципального района Нижегородской области»).

От точки А до точки Б городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Вачским муниципальным районом Нижегородской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Вачского муниципального района Нижегородской области и Муромского района Владимирской области и проходит по середине реки Ока до створа восточной границы земель СПК "Монаковский" со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области и ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области, далее граница проходит на юг со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по восточной границе земель СПК "Монаковский", со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе земель ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", по западной границе квартала 78, южной границе квартала 79 Вачского лесничества Вачского лесхоза, далее граница проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по северной границе квартала 6 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе земель ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", далее проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по восточной границе квартала 6 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 80 Вачского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе кварталов 7, 8 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе земель ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе кварталов 15, 21 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 15, 16 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее граница проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по юго-восточной, южной границам квартала 21, частично по южной границе квартала 20 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по северо-восточной, северной, северо-западной границам квартала 25 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области граница проходит по восточной границе чересполосного участка СПК "Монаковский", со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 25 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, по западной границе чересполосного участка ОАО "Нижегородский машиностроительный завод", по юго-западной границе квартала 39 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной границе квартала 32 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе квартала 39 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной, северо-западной границам квартала 3 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе квартала 39, по южной и частично по юго-восточной границам квартала 38 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее граница проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по северо-западной границе кварталов 1, 2 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по юго-восточной границе кварталов 38, 37, 31 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе кварталов 2, 5, по северо-восточной границе кварталов 8, 11 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 32, 40, по юго-западной границе квартала 41 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной, северной границам квартала 14 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по юго-западной границе квартала 41, по юго-западной, южной границам квартала 45 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее граница проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по северной границе кварталов 15, 21 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе кварталов 46, 47, 48, 49 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе кварталов 21, 27, 34, 41, 48 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 56, 60, 73, 81, 85 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной границе кварталов 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе кварталов 85, 86, 87 Давыдовского лесничества Вачского лесхоза и по южной границе кварталов 11, 12, 13, 14, 15 Степановского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области граница проходит по восточной границе кварталов 64, 80, 96 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 29, 40, 52 Степановского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной границе кварталов 102, 103 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе кварталов 52, 53 Степановского лесничества Вачского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе квартала 103 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 63 Степановского лесничества Вачского лесхоза и по западной границе чересполосного участка ТОО "Алтунино", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области граница проходит по южной границе квартала 103, юго-восточной и южной границам кварталов 102, 101 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза до реки Сережа, со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по северной границе чересполосного участка ТОО "Алтунино", далее граница проходит по середине реки Сережа, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной границе чересполосного участка ООО "Валтовское", со стороны Вачского муниципального района Нижегородской области - по южной границе чересполосного участка ТОО "Алтунино", далее граница проходит по середине реки Сережа до узловой точки Б - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Вачского и Сосновского муниципальных районов Нижегородской области.

От точки Б до точки В городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Сосновским муниципальным районом Нижегородской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Вачского, Сосновского муниципальных районов Нижегородской области и проходит по середине реки Сережа до северо-восточной границы квартала 7 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северной границе кварталов 7, 8, 9 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по южной границе земель фонда перераспределения Сосновского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной границе кварталов 9, 17, 27, 39, 53, 64 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по юго-западной границе кварталов 18, 28, 40, 54, 65 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-восточной границе кварталов 64, 63, 62 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе кварталов 76, 75, 74 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной границе кварталов 73, 85 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по юго-западной границе кварталов 74, 86 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-восточной границе кварталов 85, 84 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе кварталов 95, 96 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной границе квартала 94 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по юго-западной границе квартала 95 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-восточной границе квартала 94 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе квартала 101 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной границе кварталов 80, 93 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Сосновского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 101, 104 Венецкого лесничества Сосновского мехлесхоза до узловой точки В - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Сосновского и Ардатовского муниципальных районов Нижегородской области.

От точки В до точки Г городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Ардатовским муниципальным районом Нижегородской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Сосновского и Ардатовского муниципальных районов Нижегородской области и проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по юго-восточной границе кварталов 93, 92, 91, 90 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Ардатовского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Венецкого лесничества Мухтоловского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной границе кварталов 102, 112 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Ардатовского муниципального района Нижегородской области - по юго-восточной границе кварталов 1, 9 Венецкого лесничества Мухтоловского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе кварталов 114, 117, 126, 130, 139, 144, 152, 159 и юго-восточной границе квартала 159 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Ардатовского муниципального района Нижегородской области - по западной границе кварталов 52, 64, 76, 88, 100, 112 Венецкого лесничества Мухтоловского лесхоза, по западной границе кварталов 1, 17 и по северной границе квартала 43 Саконского лесничества Мухтоловского лесхоза до узловой точки Г - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Ардатовского и Кулебакского муниципальных районов Нижегородской области. От точки Г до точки Д городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Кулебакским муниципальным районом Нижегородской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Ардатовского и Кулебакского муниципальных районов Нижегородской области и проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по южной границе кварталов 159, 158, 157, частично по южной границе квартала 156 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по части северной границы земель фонда перераспределения Кулебакского муниципального района Нижегородской области, по северной границе чересполосного участка ООО "Голяткинский" Ардатовского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - частично по южной границе квартала 156, по юго-восточной, южной границам квартала 162, по юго-восточной границе кварталов 161, 164 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной, северо-западной границам чересполосного участка ООО "Саконское" Ардатовского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области граница проходит по южной границе кварталов 164, 163 Тешинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе земель фонда перераспределения Кулебакского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе квартала 137, частично по южной границе квартала 136 Степуринского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе земель фонда перераспределения Кулебакского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - частично по южной границе квартала 136 Степуринского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе земель ООО "Ломовское", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе квартала 135 Степуринского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по западной границе земель ООО "Ломовское", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе квартала 135, частично по юго-западной границе квартала 131 Степуринского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе земель фонда перераспределения Кулебакского муниципального района Нижегородской области, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-восточной границе чересполосного участка СПК "Роговский", со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северо-западной границе земель ООО "Колос", далее граница проходит по середине реки Теша, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-западной границе квартала 105 Степуринского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северо-восточной границе участка земель запаса, далее граница проходит по середине реки Теша, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по части южной границы земель СПК "Натальинский", со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе квартала 25 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по части западной границы земель СПК "Натальинский", со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по восточной и частично по северной границам квартала 11 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе кварталов 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - частично по северной границе квартала 11, по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе квартала 109 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 1 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе кварталов 109, 108, 107 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе кварталов 14, 13, 12 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе квартала 116 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 12 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе квартала 116 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе квартала 27 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной и частично по южной границам квартала 123 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 27 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе земель подсобного хозяйства Навашинского судостроительного завода "Ока", со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе кварталов 49, 48 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по восточной границе квартала 127 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по западной границе квартала 48 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза, далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе кварталов 127, 126 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны Кулебакского муниципального района Нижегородской области - по северной границе кварталов 62, 61 Саваслейского лесничества Кулебакского лесхоза до узловой точки Д - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Кулебакского муниципального района Нижегородской области и городского округа город Выкса Нижегородской области. От точки Д до точки Е городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с городским округом город Выкса Нижегородской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Кулебакского муниципального района Нижегородской области и городского округа город Выкса Нижегородской области и проходит со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области по западной границе железнодорожного подъездного пути ОАО "Выксунский металлургический завод", со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по северо-восточной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе квартала 124 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по северной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по южной границе чересполосного участка СПК "Кулебакский" Кулебакского муниципального района Нижегородской области в административных границах городского округа Навашинский Нижегородской области, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по северной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по юго-восточной, восточной границам земельного участка у озера Ореховец, переданного в ведение администрации Навашинского района, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по западной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по правому берегу реки Ока, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по юго-западной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по северо-восточной, восточной и южной границам чересполосного участка ТОО "Муромское" Муромского района Владимирской области в административных границах городского округа Навашинский Нижегородской области, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по юго-западной, западной и северной границам земель ОАО "Выксунская птицефабрика", далее со стороны городского округа Навашинский Нижегородской области - по створу южной границы чересполосного участка ТОО "Муромское" Муромского района Владимирской области, со стороны городского округа город Выкса Нижегородской области - по северной границе земель ОАО "Выксунская птицефабрика" до середины реки Ока до узловой точки Е - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, городского округа город Выкса Нижегородской области и Меленковского района Владимирской области.

От точки Е до точки Ж городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Меленковским районом Владимирской области. Граница начинается от смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, городского округа город Выкса Нижегородской области и Меленковского района Владимирской области и проходит на протяжении 4 км по середине реки Ока до границы с Муромским районом Владимирской области.

От точки Ж до точки А городской округ Навашинский Нижегородской области граничит с Муромским районом Владимирской области. Граница проходит по середине реки Ока до острова, далее огибает остров с левой стороны, далее проходит по середине реки Ока до узловой точки А - смежества городского округа Навашинский Нижегородской области, Вачского муниципального района Нижегородской области и Муромского района Владимирской области.

### 1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Климат в городском округе Навашинский Нижегородской области умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,6 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 400С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяногопара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |
| --- |
| Январь | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Лесные ресурсы

Согласно данным государственного лесного реестра в границах городского округа Навашинский Нижегородской области находятся леса государственного лесного фонда (бывшие сельские леса) на площади 85252 га.

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки в целях восстановления и сохранения лесов на территории городского округа ежегодно проводятся мероприятия по охране и защите лесного фонда.

Значение леса в экономике городского округа, как и в экономике, огромно и разнообразно. Это необходимый вид топлива для населения городского округа, сырье для деревообрабатывающих предприятий, это и важный строительный материал для жилья и производственных помещений.

Лес богат ягодами, грибами и это является дополнительным существенным источником для пополнения семейных бюджетов населения городского округа. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав является традиционным занятием населения городского округа.

Водные ресурсы

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области долины рек Теша и Сережа, река Велетьма, река Салакса, река Илимдиг правобережье реки Ока представляют собой главные ландшафтно-природные оси городского округа.

Серёжа — река в Нижегородской области, крупнейший приток Тёши. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Тёши. Длина реки составляет 196 км, площадь бассейна — 2730 км². Впадает в реку Тёшу в городском округе, ниже села Натальино. Ширина реки у устья — около 25 метров.

Тёша — река в Нижегородской области России, правый приток Оки. Длина 311 км, площадь бассейна по одним данным 8000 км², по другим — 7800 км². Развит водный туризм. Несудоходная.

Ока — река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги. Длина — 1498,6 км. Площадь бассейна — 245 тыс. км². Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2,5 км.

Велетьма - правобережный приток реки Оки. Протяженность р. Велетьма 99 км.

Река Салакса имеет длину 28 км. Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Серёжа.

На территории городского округа имеются многочисленные озера, наиболее крупные из них: озеро Зеленое и озеро Ближнее, озеро Большое Святое Дедово. На землях лесного фонда большое количество заболоченных территорий, в том числе - памятники природы - «Болото Поколевское», «Болото Бабушкино II».

Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория характеризуется наличием водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к четвертичным отложениям.

Уровень грунтовых вод залегает на глубинах от 1,0÷2,0 м до 6,0÷9,0 м в зависимости от отметок поверхности земли.

На наиболее пониженных участках рельефа грунтовые воды выклиниваются на дневную поверхность, образуя заболоченности.

Источником питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки и паводковые воды рек Оки и Велетьмы.

Подземные воды коренных отложений залегают на глубине 23–45 м, воды напорные.

Почвы

Городской округ Навашинский Нижегородской области относится к юго-западному лесному неэродированному району. Почвы   аллювиально – дерновые: подзолистые типичные и дерново-подзолистые - супесчаные и песчаные, местами болотные торфяные. Значительную часть территории городского округа занимают луга окской поймы, которые представляют собой богатые комовые угодья. Ряд болот являются сейчас поставщиками торфа для удобрения сельхозугодий и приусадебных участков. Минерально-сырьевые ресурсы представлены гравийно-песчаными материалами в объемах, достаточных для промышленной разработки.

В почвах района наблюдается низкое содержание гумуса. По этой причине не может быть обеспечено получение достаточно высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Минеральные-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база полезных ископаемых территории городского округа представлена месторождениями строительных песков, формовочных песков, суглинка, торфа, доломита. Месторождения полезных строительных и формовочных песков расположены на следующих участках:

- «Большой Окуловский», расположенный северо-западнее с.Большое Окулово городского округа Навашинский Нижегородской области;

- «Натальино поле», расположенный северо-западнее с.Натальино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- «280-й километр», расположенный южнее д.Бобровка городского округа Навашинский Нижегородской области;

- «Левинский», расположенный 1,4 км западнее д.Левино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- «Бельтеевский», расположенный 1,3 км западнее с.Сонино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- «Ольховский», расположенный 100 м южнее д.Ольховка городского округа Навашинский Нижегородской области»;

- участок недр строительных песков, расположенный на 1,7 км северо-восточнее д. Малое Окулово.

### 1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия

Территория района относится к западной части приволжской возвышенности и представляет собой холмисто-равнинный рельеф, расчленённый системами рек, относящихся к бассейну реки Оки. В долине реки Оки хорошо выражены в рельефе две правобережные террасы.

Для района характерны средние высотные отметки 85-110 м.

В междуречье Теши и Сережи карст развит интенсивно, имеет место широкое развитие карстовых озёр.

Несмотря на плоский рельеф и небольшой избыток атмосферного увлажнения, здесь развита речная сеть. Реки текут в слабоврезанных плоскодонных долинах и имеют широкие заливные поймы. Низменные междуречья нередко заняты заболоченными лесами и верховыми болотами.

В геологическом отношении территория Навашинского района расположена на Сарматской плите и сложена осадочными породами нижнепермского, верхнепермского и четвертичного возраста.

Отложения пермской системы представлены верхним отделом татарского яруса и нижним отделом. В составе нижнего отдела – гипсы, ангидриты, пириты. В составе отложений верхнетатарского яруса – глины, песчаники, мергели, известняки, алевролиты, доломиты. Повсеместно пески и суглинки перекрывают легкорастворяющиеся известняки и гипсы, поэтому здесь много воронок, котловин, озёр карстового происхождения.

Территория района по инженерно –геологическим условиям ограниченно благоприятна для хозяйственного освоения.

В геологическом отношении территория поселения относится к верхнему отделу Пермской  системы, нижнему подъярусу Казанского яруса, нижнему подъярусу Уржумскому горизонту. Отложения представлены доломитами, известняками, мергелями и глинами. Небольшая часть территории, расположенная на северо-западе поселения подвержена карстовым образованиям, по степени карстоопасности относящимся к потенциально опасным, что проявляется наличием воронок, котловин и озер карстового происхождения.

Согласно карте тектонического районирования Нижегородской области территория поселения расположена в пределах Восточно-Европейской платформы Волгоуральского антеклиза.

Территория городского округа относится к западной части приволжской возвышенности и представляет собой холмисто-равнинный рельеф, западная часть которого находится в междуречье Оки и Теши, а восточная в междуречье реки Теша и ее левого притока Сережа и реки Велетьма.

## ГЛАВА 2- Карстоопасность

Территория городского округа Навашинский Нижегородской области закарстована на 80% своей площади.

Овражная сеть слабо развита на территории городского округа. Речная эрозия отмечается по берегам рек и их притокам.

Оползневому процессу подвержены береговые склоны рек. Населенные пункты, расположенные на берегах рек, потенциально подвержены воздействию оползневого процесса. Территория, расположенная в окрестностях с.п. Теша подвержена карстовым образованиям, относящимся к II – IV категории карстоопасности.

При необходимости использования этих территорий под застройку следует предусматривать комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (борьба с оврагообразованием, разрушением берегов, оползневыми процессами и дренаж).

Основанием для зданий и сооружений в основном будут служить элювиально-делювиальные суглинки с нормативным расчетным давлением на грунт 2,0-2,5 кг/см2.

Перечень населённых пунктов расположенных на закарстованной территории:

- с. Б. Окулово;

- д. Валтово,

- д. Рогово;

- д. Левино;

- д. Степурино;

- с. Ефаново;

- с. Коробково;

- д. Спас-Седчино;

- с. Монаково;

- с. Чудь;

- с. Натальино;

- д. Рудяково;

- с.п. Степурино;

- с. Новошино;

- д. Угольное;

- с. Поздняково;

- с. Салавирь;

- с. Сонино.

Карст представляет собой совокупность геологических, гидрогеологических и (или) техногенных процессов и явлений, обусловленных растворением скальных или полускальных горных пород, в результате которых происходят изменения структуры и состояния этих и вышележащих пород, образование системы взаимосвязанных полостей, каверн, трещиноватых и разуплотненных зон и связанных с ними деформаций земной поверхности и оснований сооружений (провалы, оседания и др.).

Инженерные изыскания на закарстованных территориях для целей строительства и эксплуатации зданий и сооружений должны включать анализ физико-географических и тектонико-литологических условий района проектирования, карстологическую съемку, геофизические исследования, бурение скважин и т.д. Поэтому для проведения инженерных изысканий с целью оценки (прогноза) карстовой опасности и определения способов и параметров противокарстовой защиты необходимо привлекать специализированные организации, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов в области инженерного карстоведения и инженерной геологии, а также соответствующее оборудование.

Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов изыскания должны проводиться с обязательным участием научно-производственных организаций, специализирующихся в области инженерного карстоведения.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

## ГЛАВА 3 – Население и трудовые ресурсы

### 3.1 Система расселения

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены 1 городской населенный пункт и 50 сельских населенных пункта.

Общая численность постоянного населения на начало 2016 года составляет 23017 человек.

Г. Навашино – административный центр, который является для населенных пунктов городского округа местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 3.1 – Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №58-3 от 08.05.2015 г.

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городской округ Навашинский Нижегородской области | ИТОГО: | 23017 |
|  | г. Навашино | 15281 |
|  | с.п. Теша | 844 |
|  | с. Б.Окулово | 1508 |
|  | п. разъезда Велетьма | 6 |
|  | д. М. Окулово | 218 |
|  | д. Ярцево | 53 |
|  | д. Бельтеевка | 8 |
|  | д. Горицы | 123 |
|  | с. Сонино | 245 |
|  | с. Новошино | 375 |
|  | д. Безверниково | 24 |
|  | д. Волосово | 18 |
|  | д. Князево | 6 |
|  | д. Ольховка | 20 |
|  | д. Покров | 3 |
|  | д. Угольное | 52 |
|  | п. разъезда Приокский | - |
|  | с. Натальино | 1010 |
|  | п.р. Валтово | 20 |
|  | с.п. Масловское | - |
|  | с.п. Мещерское | 22 |
|  | д. Родяково | 216 |
|  | с.п. Степурино | 51 |
|  | д. Салавирь | 173 |
|  | д. Бобровка | 34 |
|  | д. Румасово | 38 |
|  | д. Валтово | 331 |
|  | д. Кистаново | 11 |
|  | д. Левино | 114 |
|  | д. Пустынь | 7 |
|  | д. Рогово | 141 |
|  | д. Степурино | 437 |
|  | с. Поздняково | 576 |
|  | д. Анцифрово | 42 |
|  | с. Дедово | 28 |
|  | с. Ефаново | 283 |
|  | д. Ефремово | 55 |
|  | д. Кондраково | 14 |
|  | д. Корниловка | 26 |
|  | с. Коробково | 245 |
|  | д. Кр. Октябрь | 10 |
|  | д. Кутарино | 22 |
|  | д. Малышево | 34 |
|  | д. Мартюшиха | 9 |
|  | с. Монаково | 184 |
|  | д. Петряево | 9 |
|  | д. Родиониха | 26 |
|  | с. Спас-Седчено | 31 |
|  | с.п. Судострой | 8 |
|  | д. Трудовик | 1 |
|  | с. Чудь | 25 |

### 3.2 Трудовые ресурсы и занятость

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным трудом.

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.

Выделяют еще другую категорию – людей, реально участвующих в материальном производстве или непроизводственной сфере – экономически активное население.

Численность населения городского округа Навашинский Нижегородской области, занятого в экономике, сохраняет тенденцию к снижению, продолжается отток рабочей молодежи и высококвалифицированной рабочей силы в Москву и Нижний Новгород, что не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда.

В численности занятых также велика доля «бюджетников» — только в организациях образования и здравоохранения на сегодняшний день работает около 30 % всего занятого населения.

Проблемы занятости во многом обусловлены уровнем доходов населения. Невозможность устроиться на достойно оплачиваемую работу, способствует оттоку кадров в областной центр и столицу.

### 3.3 Население

Таблица 3.2 – Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 г.

| Перечень сельских населённых пунктов | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ | в том числе МУЖЧИНЫ | в том числе ЖЕНЩИНЫ |
|  | Всего | мужчин | женщин | от 0 -15 лет | 16 – 59 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 60 и старше | от 0 -15 лет | 16 – 54 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Городской округ Навашинский Нижегородской области |
| г. Навашино | 15281 | 6975 | 8306 | 1153 | 4500 | 137 | 1322 | 1111 | 4538 | 113 | 2657 |
| с.п. Теша | 844 | 386 | 458 | 64 | 249 | 8 | 73 | 61 | 251 | 6 | 146 |
| с. Б.Окулово | 1508 | 688 | 820 | 114 | 444 | 14 | 130 | 110 | 448 | 11 | 262 |
| п. разъезда Велетьма | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| д. М. Окулово | 218 | 99 | 119 | 16 | 64 | 2 | 19 | 16 | 65 | 2 | 38 |
| д. Ярцево | 53 | 24 | 29 | 4 | 15 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 9 |
| д. Бельтеевка | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| д. Горицы | 123 | 56 | 67 | 9 | 36 | 1 | 11 | 9 | 37 | 1 | 21 |
| с. Сонино | 245 | 111 | 134 | 18 | 72 | 2 | 21 | 18 | 73 | 2 | 43 |
| с. Новошино | 375 | 170 | 205 | 28 | 110 | 3 | 32 | 27 | 111 | 3 | 67 |
| д. Безверниково | 24 | 11 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| д. Волосово | 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| д. Князево | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| д. Ольховка | 20 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| д. Покров | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| д. Угольное | 52 | 24 | 28 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| п. разъезда Приокский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Натальино | 1010 | 461 | 549 | 76 | 298 | 9 | 87 | 73 | 300 | 7 | 176 |
| п.р. Валтово | 20 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| п. Масловское | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Мещерское | 22 | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| д. Родяково | 216 | 98 | 118 | 16 | 63 | 2 | 19 | 16 | 64 | 2 | 38 |
| п. Степурино | 51 | 23 | 28 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| д. Салавирь | 173 | 79 | 94 | 13 | 51 | 2 | 15 | 13 | 51 | 1 | 30 |
| д. Бобровка | 34 | 16 | 18 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| д. Румасово | 38 | 17 | 21 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 |
| д. Валтово | 331 | 151 | 180 | 25 | 97 | 3 | 29 | 24 | 98 | 2 | 58 |
| д. Кистаново | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| д. Левино | 114 | 53 | 61 | 9 | 34 | 1 | 10 | 8 | 34 | 1 | 20 |
| д. Пустынь | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| д. Рогово | 141 | 65 | 76 | 11 | 42 | 1 | 12 | 10 | 42 | 1 | 25 |
| д. Степурино | 437 | 199 | 238 | 33 | 128 | 4 | 38 | 32 | 130 | 3 | 76 |
| с. Поздняково | 576 | 263 | 313 | 43 | 170 | 5 | 50 | 42 | 171 | 4 | 100 |
| д. Анцифрово | 42 | 19 | 23 | 3 | 12 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| с. Дедово | 28 | 12 | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| с. Ефаново | 283 | 128 | 155 | 21 | 83 | 3 | 24 | 21 | 84 | 2 | 49 |
| д. Ефремово | 55 | 25 | 30 | 4 | 16 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 10 |
| д. Кондраково | 14 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| д. Корниловка | 26 | 12 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| с. Коробково | 245 | 111 | 134 | 18 | 72 | 2 | 21 | 18 | 73 | 2 | 43 |
| д. Кр. Октябрь | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| д. Кутарино | 22 | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| д. Малышево | 34 | 16 | 18 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| д. Мартюшиха | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| с. Монаково | 184 | 84 | 100 | 14 | 54 | 2 | 16 | 13 | 55 | 1 | 32 |
| д. Петряево | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| д. Родиониха | 26 | 11 | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| с. Спас-Седчено | 31 | 15 | 16 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 |
| с.п. Судострой | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| д. Трудовик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Чудь | 25 | 11 | 14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| ИТОГО: | 23017 | 10503 | 12514 | 1686 | 6724 | 150 | 1943 | 1625 | 6795 | 114 | 3980 |

## ГЛАВА 4 – Организация территории

### 4.1 Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в его состав

Для сложившейся системы расселения территории характерно наличие мелкодисперсного расселения – населенные пункты разбросанность друг от друга на расстоянии от 200 м до 5км.

Населенные пункты связаны с административным центром довольно рационально развитой системой местных автомобильных дорог.

Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Лесная растительность представлена ограниченными по площади участками.

Архитектурно-пространственная композиция наиболее крупных населенных пунктов состоит из прямоугольной сетки улиц и мелких жилых кварталов, примыкающих к главным транспортным магистралям.

Малочисленные населенные пункты, характеризуются одноквартальной планировочной организацией с индивидуальной застройкой сельского типа.

### 4.2 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица 4.1 – Структура жилого фонда – по данным статотчетности № 1 - Жилфонд

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома | Многоквартирные |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, тыс.кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, тыс.кв. м |
| Городской округ Навашинский Нижегородской области |
| г. Навашино | 2087 | - | 139,8 | 219 | - | 272,1 |
| с.п. Теша | 598 | - | 24,8 | 30 | - | 5,4 |
| с. Б.Окулово | 1780 | - | 90,4 | 31 | - | 5,0 |
| п. разъезда Велетьма |  |  |  |  |  |  |
| д. М. Окулово |  |  |  |  |  |  |
| д. Ярцево |  |  |  |  |  |  |
| д. Бельтеевка |  |  |  |  |  |  |
| д. Горицы |  |  |  |  |  |  |
| с. Сонино |  |  |  |  |  |  |
| с. Новошино |  |  |  |  |  |  |
| д. Безверниково |  |  |  |  |  |  |
| д. Волосово |  |  |  |  |  |  |
| д. Князево |  |  |  |  |  |  |
| д. Ольховка |  |  |  |  |  |  |
| д. Покров |  |  |  |  |  |  |
| д. Угольное |  |  |  |  |  |  |
| п. разъезда Приокский |  |  |  |  |  |  |
| с. Натальино | 1809 | - | 92,7 | 36 | - | 6,3 |
| п.р. Валтово |  |  |  |  |  |  |
| п. Масловское |  |  |  |  |  |  |
| п. Мещерское |  |  |  |  |  |  |
| д. Родяково |  |  |  |  |  |  |
| п. Степурино |  |  |  |  |  |  |
| д. Салавирь |  |  |  |  |  |  |
| д. Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| д. Румасово |  |  |  |  |  |  |
| д. Валтово |  |  |  |  |  |  |
| д. Кистаново |  |  |  |  |  |  |
| д. Левино |  |  |  |  |  |  |
| д. Пустынь |  |  |  |  |  |  |
| д. Рогово |  |  |  |  |  |  |
| д. Степурино |  |  |  |  |  |  |
| с. Поздняково | 1417 | - | 80,9 | 19 | - | 3,4 |
| д. Анцифрово |  |  |  |  |  |  |
| с. Дедово |  |  |  |  |  |  |
| с. Ефаново |  |  |  |  |  |  |
| д. Ефремово |  |  |  |  |  |  |
| д. Кондраково |  |  |  |  |  |  |
| д. Корниловка |  |  |  |  |  |  |
| с. Коробково |  |  |  |  |  |  |
| д. Кр. Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| д. Кутарино |  |  |  |  |  |  |
| д. Малышево |  |  |  |  |  |  |
| д. Мартюшиха |  |  |  |  |  |  |
| с. Монаково |  |  |  |  |  |  |
| д. Петряево |  |  |  |  |  |  |
| д. Родиониха |  |  |  |  |  |  |
| с. Спас-Седчено |  |  |  |  |  |  |
| с.п. Судострой |  |  |  |  |  |  |
| д. Трудовик |  |  |  |  |  |  |
| с. Чудь |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 7691 | - | 428,6 | 335 | - | 292,2 |

Проблемы:

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса аварийного жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

### 4.3 Социальная сфера

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.

### 4.3.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Таблица 4.3 – Характеристика объектов образования

| № п/п | Наименование поселения / населенного пункта (адрес) | Наименование объекта | Мощность объекта по проекту, мест | Факт. посещаем. | Дефицит (-), излишек (+) | Степень загрузки % | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Навашино | РУЭС г. Навашино | 1040 | - | - | - | - |
| 2 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 20 | МБОУ ДО «Навашинский центр дополнительного образования детей» (МБОУ ДО НЦ ДОД) г. Навашино | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Дедово | ДООЦ «Озеро свято» с. Дедово (филиал МБОУ ДО НЦ ДОД) | - | - | - | - | - |
| 4 | г. Навашино, ул. Лепсе, д. 4 | МБДОУ детский сад № 1 «Василек» в г. Навашино | 714 | 700 | +14 | 98% | - |
| 5 | г. Навашино, ул. Власть Советов, д. 10 | Семейный детский сад г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Навашино, ул. Власть Советов, д. 4 | Семейный детский сад г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Навашино, ул. Чапаева, д. 14 | МБДОУ детский сад №3 «Березка» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Навашино, ул. Приозёрная, д. 4 | МБДОУ детский сад №5 «Солнышко» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Навашино, ул. 1 мая, д. 1 | МБДОУ детский сад №6 «Алёнка» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Навашино, п. Силикатный, д. 30 | МБДОУ детский сад №7 «Ёлочка» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Навашино, ул. 1 мая, д.3 | МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 8 | МБДОУ детский сад №9 «Светлячок» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Навашино, ул. Трудовая, д. 10 | МБДОУ детский сад №10 «Сказка» г. Навашино |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Навашино | ГУ Навашинский дом-интернат, Детская школа-интернат | 26 | - | - | - | - |
| 15 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 30 | МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 1470 | 1262 | +208 | 86% | - |
| 16 | г. Навашино, п. Силикатный, д. 31 | МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Навашино, ул. Лепсе, д. 6 | МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д. 20 | МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино» |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Навашино | МОУ межшкольный учебный комбинат | 700 | 875 | -175 | 125% | - |
| 20 | с. Б. Окулово, ул. Заречная, д. 2 | МБОУ Большеокуловская средняя школа | 220 | 256 | -36 | 116% | - |
| 21 | с. Б. Окулово, ул. Комсомольская, д.1а | МБДОУ детский сад №4 «Ромашка» с. Б. Окулово | - | - | - | - | - |
| 22 | с. Новошино, ул. Школьная, д. 1 | Новошинская специальная (коррекционная) школа в с. Новошино | 96 | 61 | +35 | 64% | - |
| 23 | с. Б. Окулово | МДОУ д/с в с. Б. Окулово | 38 | 46 | -8 | 121% | - |
| 24 | с.п. Теша, ул. Кооперативная, д. 28 | МБОУ Тешинская средняя общеобразовательная школа | 640 | 85 | +555 | 13% | - |
| 25 | с.п. Теша, ул. Кооперативная, д. 28 | МДОУ д/с в с.п. Теша (филиал Тешинской СОШ) | 100 | 34 | +66 | 34% | - |
| 26 | с. Натальино, ул. Школьная, д. 52 | МБОУ Натальинская средняя школа | 186 | 108 | +78 | 58% | аварийное состояние |
| 27 | с.п. Степурино, ул. Жукова, д. 1 | МБОУ Степуринская средняя основная школа (филиал Натальинской СОШ) | 192 | 21 | +171 | 11% | - |
| 28 | д. Рогово, ул. Школьная, д. 2 | МБОУ Роговская средняя общеобразовательная школа | 320 | 26 | +294 | 8% | - |
| 29 | д. Салавирь, ул. Школьная | МБОУ Салавирская основная школа (филиал Роговской СОШ) | 120 | 21 | +99 | 18% | - |
| 30 | с. Натальино | МДОУ д/с с. Натальино | 30 | 33 | -3 | 110% | - |
| 31 | с. Поздняково, пре. Школьный | МБОУ Поздняковская основная школа (филиал Большеокуловской СОШ) | 192 | 113 | +79 | 59% | - |
| 32 | с. Поздняково, ул. Губнина, д. 29 | МДОУ д/с с. Поздняково (филиал №1 МБДОУ детский сад №1 «Василек») | 65 | 16 | +49 | 25% | - |
| 33 | с. Ефаново, ул. Молодежная, д. 19 | МДОУ д/с с. Ефаново (филиал №2 МБДОУ детский сад №1 «Василек») | 50 | 10 | +40 | 20% | - |
| 34 | с. Коробково, ул. Школьная, д. 38 | МДОУ д/с с. Коробково (филиал №3 МБДОУ детский сад №1 «Василек») | 50 | 14 | +36 | 28% | - |
| 35 | с. Натальино, ул. Молодежная, д. 45 | «Натальинский детский сад» (филиал МБОУ «Натальинская СОШ») | - | - | - | - | - |

Выводы:

Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система городского округа обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующей возрастной структуры населения наблюдается неполная загрузка школ и нехватка детских садов. Данная ситуация связана с особенностями городского округа.

### 4.3.2 Учреждения здравоохранения

С целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Станция скорой помощи расположена на территории ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», по адресу г. Навашино, ул. Терёшкина, д. 6. На балансе станции скорой помощи находится 4 машины.

Таблица 4.4 – Характеристика объектов здравоохранения

| №п/п | Наименование поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Факт. посещаем. за год | Мощность: для больниц - койко-места; для поликлиник и ФАП - посещений/сут. | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Навашино | ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (стационар) г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6 | - | 133 койки | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. Введено в эксплуатацию в 1986 г. Комплекс зданий по типовому проекту лечебных учреждений. Многие подразделения требуют капитального и косметического ремонта |
| 2 | г. Навашино | Поликлиника ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6 | 152 816 | Проектная мощность 400 посещений в смену |  |
| 3 | с. Б. Окулово | ФАП Большеокуловский с.Б. Окулово, ул. Советская, д.1 | 5 461 | - | Капительное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. ½ административного здания занимает ФАП. Отдельный вход. |
| 4 | с. Новошино | ФАП Новошинский с. Новошино, ул. Пролетарская, д. 28 | 627 | - | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. Аренда ½ здания сельского магазина. Помещение приспособленное под ФАП. |
| 5 | с. Сонино | ФАП Сонинский с. Сонино, ул. Трудовая, д. 99 | 1 743 | - | Деревянное здание. Отопление печное. Требуется ремонт печи, замена оконных рам, ремонт фундамента, замена кровли (металл) с перекрытиями. |
| 6 | д. М. Окулово | ФАП Малоокуловский д. М. Окулово, ул. Пионерская, д. 2а | 915 | - | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. Сельский Дом культуры. Аренда помещений, приспособленных под ФАП. Требуется замена входной группы, отсутствует туалет. |
| 7 | д. Горицы | ФАП Горицкий д. Горицы, ул. Заречная, д. 60 | 707 | - | Деревянное здание. Отопление печное. Требуется ремонт печи, замена оконных рам. |
| 8 | с.п. Теша | Тешинская врачебная амбулатория, с.п. Теша, ул. Советская, д. 13а | 7 606 | 20 посещений в смену | Деревянное здание. Отопление печное. Требуется ремонт печей (5), замена оконных рам, ремонт кровли (шифер) с перекрытиями. Ремонт электропроводки. |
| 9 | п.р. Валтово | Пустынская врачебная амбулатория п.р. Валтово, ул. Комсомольская, д. 48 | 14 966 | 30 посещений в смену | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. ½ здания используется для ВА. Требуется ремонт кровли с перекрытиями с заменой шифера на металлический профиль. |
| 10 | с. Натальино | ФАП Натальинский с. Натальино, ул. Молодежная, д. 44 | 4 082 | - | Здание находится в аварийном состоянии. Требуется новое строительство. |
| 11 | с.п. Степурино | ФАП Степуринский с.п. Степурино, ул.Станционная, 42 | 3 219 | - | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. 1/3 здания ж/д вокзала ст. Степурино ГЖД переоборудовано под ФАП. |
| 12 | д. Рогово | ФАП Роговский д. Рогово, ул. Школьная, д. 118 | 1 381 | - | Деревянное здание. ½ используется под ФАП. Требуется ремонт крыльца, замена оконных рам, замена кровли с перекрытиями. |
| 13 | д. Левино | ФАП Левинский д. Левино, ул. Новая, 45 | 894 | - | Деревянное здание. Требуется замена кровли с перекрытиями, ремонт помещения процедурной. Установка навеса над входом. |
| 14 | д. Салавирь | ФАП Салавирский д. Салавирь, ул. Советская, д. 43 | 1 915 | - | Деревянное здание. Требуется капитальный ремонт: печи (1), кровли (металл), ремонт туалета, замена оконных рам. |
| 15 | д. Румасово | ФАП Румасовский д. Румасово, д. 30 | 643 | - | Деревянное здание. Требуется капитальный ремонт: печи (1), кровли (металл), ремонт туалета, замена оконных рам. Ремонт фундамента. |
| 16 | д. Родяково | ФАП Родяковский д. Родяково, ул. Рабочая, д. 52 | 1 323 | - | Деревянное здание. Находится в аварийном состоянии. Подлежит сносу. |
| 17 | с. Поздняково | Поздняковская врачебная амбулатория с. Поздняково ул. Богатова, д. 2 | 7 269 | 30 посещений в смену | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. Помещения приспособлены под ФАП. Требуется капитальный ремонт всех систем. Замена оконных рам, входных дверей, стеновых покрытий, замена кровли (шифер). |
| 18 | с. Ефаново | ФАП Ефановский с. Ефаново, ул. Молодежная, д. 19 | 2 033 | - | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. ½ здания детского сада, приспособлено под размещение ФАП. Требуется капитальный ремонт здания, полная замена кровли, замена оконных рам, входных дверей, электропроводки. |
| 19 | с. Коробково | ФАП Коробковский с. Коробково, ул. Школьная, д. 16а | 1 888 | - | Деревянное здание. ½ здания приспособлена под ФАП. Требуется ремонт фундамента. |
| 20 | с. Монаково | ФАП Монаковский с. Монаково, ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | 1 271 | - | Капитальное строение. Кирпич, ЖБ-перекрытия. ½ здания приспособлена под размещение ФАП, совмещено к квартирой мед. работника. Требуется ремонт кровли (шифер), замена оконных рам, входных дверей, пола. |
| 21 | д. Угольное | Угольновский ФАП д. Угольное, д. 44 | - | - | Здание подлежит сносу. Требуется новое строительство. |

Выводы:

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

### 4.3.3 Учреждения культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Таблица 4.5 – Характеристика объектов культуры и искусства

| № п\п | Наименование видов учреждений культуры | Местоположение | Мощность по проекту | Фактическая посещаемость, в год | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Центр культуры | г. Навашино | 900 | - | приспособленное |
| 2 | МБОУ ДО детей школа искусств | г. Навашино | 3224 | - | приспособленное |
| 3 | Навашинский районный музей | г. Навашино | - | - | - |
| 4 | СДК с. Б. Окулово/библиотека | с. Б. Окулово | 765 | - | - |
| 5 | СДК с. Новошино/ библиотека | с. Новошино |  | - | - |
| 6 | СДК с. Сонино/ библиотека | с. Сонино |  | - | - |
| 7 | СДК д. М. Окулово/ библиотека | д. М. Окулово |  | - | - |
| 8 | СДК д. Горицы | д. Горицы |  | - | - |
| 9 | СДК с.п. Теша | с.п. Теша, ул. Кооперативная | 100 | - | - |
| 10 | Библиотека с.п. Теша | с.п. Теша, пл. Советская | - | - | - |
| 11 | СДК с. Натальино/библиотека | с. Натальино | 240 | - | - |
| 12 | СДК д. Валтово/ библиотека | д. Валтово | 150 | - | - |
| 13 | СДК д. Салавирь/ библиотека | д. Салавирь | 150 | - | - |
| 14 | СДК д. Рогово/ библиотека | д. Рогово | 200 | - | - |
| 15 | СДК с.п. Степурино/ библиотека | с.п. Степурино | 200 | - | - |
| 16 | СДК с. Поздняково/библиотека | с. Поздняково | 700 | - | - |
| 17 | СДК с. Ефаново/ библиотека | с. Ефаново |  | - | - |
| 18 | СДК с. Коробково/ библиотека | с. Коробково |  | - | - |
| 19 | СДК с. Монаково/ библиотека | с. Монаково |  | - | - |

### 4.3.4 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- 	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Учреждения спорта, имеющиеся на территории городского округа:

- это спортивные залы в зданиях школ и открытые спортивные площадки рядом со школами;

- ледовый дворец «Флагман», г. Навашино,

- спортивная площадка с. Коробково общей площадью 0,15 га;

- МУ ФОЦ «Здоровье», г. Навашино.

### 4.4 Размещение производственных предприятий и объектов

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области наблюдается следующее распределение объектов экономической деятельности:

- пищевая промышленность;

- сельское хозяйство;

- лесозаготовка и деревообработка;

- торговля, общественное питание;

- обслуживание транспорта.

Промышленность представлена предприятиями:

На территории г. Навашино расположено около 50-ти промышленных и коммунально-складских предприятий. Наиболее крупные предприятия г. Навашино:

- АО «Окская судоверфь»;

- ООО «ПП Ока-Медик»;

- Нефтеслив Кулебакского металлургического района;

- ОАО «Камея»;

- АО «Навашинский завод стройматериалов»;

- МП «Автостанция» г. Навашино;

- АО «Навашинский хлеб»;

- ООО «Ритм»;

- ООО «Янтарь»;

- ООО «Торговый дом»;

- ООО «Навашинсксельхозхимия».

Также на территории городского округа расположены следующие предприятия:

- Навашинский РЭГС;

- ПО «Южные электросети» филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Поволжье»;

- ИП Сичинава Д.Д., д. М. Окулово, грузовые перевозки, изготовление бетонных колец;

- Установка по производству асфальта, 800м севернее д. Ольховка, производство асфальта.

Лесозаготовка и деревообработка представлены предприятиями:

- ИП Красников Р.А., д. М. Окулово, лесопильное производство;

- ООО «Лесовик», с. Б. Окулово, лесопильное производство;

- ИП Габуния Н.Н., с. Б. Окулово, лесопильное производство;

- ИП Абдулжелилов С.И., с. Б. Окулово, лесопильное производство;

- ИП Фролов В.Ю., с. Новошино, лесопильное производство;

- ИП Зуев А.М., д. Салавирь, пилорама;

- ИП Большаков А.Ю., д. Левино, пилорама;

- КФХ Ивлев С.Н., д. Родяково, пилорама;

- ИП д. Румасово, пилорама;

- ИП Сотнев С.Н., пилорама, с.п.Тёша;

- ИП Медведев М.И., пилорама, с.п. Степурино;

- ООО «Лесосервис», с. Коробково, производство изделий из дерева (рукоятки деревянные для инструментов);

- ИП Берсенев А.И., д. Кутарино, лесопилка;

- ИП Шкенев А.М., с.п. Тёша, пилорама.

Деятельность по обслуживанию транспорта представлена предприятиями Навашинский ДРСП ОПО «Нижегородавтодор».

В сельском хозяйстве городской округ специализируется на выращивание зерновых культур.

Для дальнейшего развития производственных предприятий городского округа предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в поселение.

### 4.5 Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве городской округ специализируется на выращивание зерновых культур.

Сельское хозяйство представлено следующими предприятиями:

- КФХ «Клим» Климов В.В., с. Б. Окулово, г. Навашино, животноводство;

- К(Ф)К «Сысуев В.Н.», с. Б. Окулово, выращивание зерновых культур;

- КФХ «Горбач» Горбач С.И., с. Сонино, животноводство;

- ООО «Коробковское», СПК «Коробковский», с. Коробково, разведение крупного рогатого скота;

- ООО «Чудь», с. Чудь, овощеводство.

### 4.6 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТКО;

- территории снежных свалок;

- территории режимных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие кладбища:

Таблица 4.6 – Территории ритуального назначения

| Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) | Санитарно-защитная зона, м/класс пред-приятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новошино | 0,6 | действующее | 100/V |
| южнее д. Покров | 0,59 | действующее | 100/V |
| северо-восточнее с. Сонино | 1,33 | действующее | 100/V |
| Большеокуловское (г. Навашино) | 2,76 | закрытое | 50/V |
| Липненское (г. Навашино) | 1,18 | закрытое | 50/V |
| восточнее г. Навашино | 4,47 | действующее | 100/V |
| восточнее д. Салавирь | 0,6 | действующее | 100/V |
| юго-западнее д. Пустынь | 3,1 | действующее | 100/V |
| северо-восточнее д. Валтово | 2,13 | действующее | 100/V |
| севернее с. Натальино | 2,5 | действующее | 100/V |
| северо-восточнее с.п. Степурино | 0,8 | действующее | 100/V |
| с. Поздняково | 0,57 | действующее | 100/V |
| с. Монаково | 0,58 | действующее | 100/V |
| с. Чудь | 0,42 | действующее | 100/V |
| с.п. Судострой | 0,5 | действующее | 100/V |
| северо-западнее с. Ефаново | 0,58 | действующее | 100/V |
| севернее с. Спас-Седченко | 0,56 | действующее | 100/V |
| севернее с. Дедово | 0,68 | действующее | 100/V |
| юго-западнее с.п. Теша | 1,94 | действующее | 100/V |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие скотомогильники:

Таблица 4.7 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Наименование и местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Навашино, ул. Л. Толстого, д.11 | на территории ветлаборатории (закрытый) | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 500 | - | - | 2006 |
| 2 | №Н 12-30/27, г. Навашино, район Липня | на территории бывшего свинарника | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 500 | - | - | 2008 |
| 3 | г. Навашино, район Липня | в 300 м от действующего кладбища (закрытый) | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 4 | № Н07-30/266, севернее с. Большое Окулово | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 5 | № Н16-30/296, западнее д. Малое Окулово | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 6 | № Н08-30/298, восточнее с. Сонино | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 7 | № Н09-30/268, с. Натальино | севернее с. Натальино-0,9 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 8 | № Н15-30/295, юго-восточнее д. Валтово-0,6 км | юго-восточнее д. Валтово-0,6 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 9 | № Н08-30/267, северо-восточнее д. Рогово-0,3 км | северо-восточнее д. Рогово-0,3 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 10 | № Н14-30/294, юго-восточнее д.Левино-0,5 км | юго-восточнее д.Левино-0,5 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 11 | № Н13-30/293, между д. Ефремово и с. Ефаново | между д. Ефремово и с. Ефаново, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 12 | № Н10-30/269, в 1000 м. к югу от с. Монаково | в 1000 м. к югу от с. Монаково, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 13 | № Н17-30/297, в 1400 м. к юго- западу от с. Поздняково | в 1400 м. к юго- западу от с. Поздняково, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| Сибиреязвенный скотомогильник |
| 14 | № С-04- 30/049 с.Б.Окулово | 1,5 км на север от г. Навашино | нет ограждения | 1000 | - | - | 1937 |
| 15 | № С 02-30/047, д. Бобровка | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 16 | № С 06-30/051 | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 17 | № С 03-30/048, с. Натальино | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 18 | № С 01-30/046, д. Рогово | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 19 | № С 05-30/050, д. Пустынь | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |

Основными нарушениями содержания скотомогильников в городском округе являются:

-	отсутствие указателей, оканавливания и обваловки скотомогильников.

Сибиреязвенный скотомогильник расположен в месте, легкодоступном для людей и животных, и подлежит консервации (на основании требований Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 января 2007 года № ФС-СД-2/20, предусматривающих проведение мероприятий по ликвидации сибиреязвенных скотомогильников).

### 4.7 Размещение объектов пожарной безопасности

Противопожарная охрана городского округа Навашинский Нижегородской области осуществляется силами 2 муниципальных пожарных частей, расположенных в г. Навашино, имеющих по 4 единицы техники, и силами муниципальной пожарной охраны, расположенной в с. Коробково, с. Сонино на балансе которых имеется по 1 единице техники, в с.п. Тёша - 2 единицы техники, и 2 пожарными охранами в с. Натальино и д. Валтово, имеющие 3 единицы техники.

Существующие подразделения федеральной пожарной охраны обеспечивают условие, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском округе не должно превышать 10 минут.

### 4.8 Размещение объектов рекреации

Городской округ Навашинский Нижегородской области обладает хорошим туристическо - рекреационным потенциалом, который определяется:

-хорошим ландшафтом;

-множеством водоемов (озера, реки);

-природно-ресурсными возможностями;

-сравнительно благоприятной экологической ситуацией;

-выгодным экономико-географическим положением;

-близостью к крупным городам: Нижнему Новгороду, Мурому;

-развитой транспортной инфраструктурой.

Наиболее крупным озером карстового происхождения является Большое Святое, находящееся к востоку от устья Теши у села Дедово. Это озеро зачислено в ряд уникальных памятников природы.

По территории городского округа проходят туристические маршруты: водный поход-маршрут по рекам Сережа и Теша; велосипедный маршрут – Н.Новгород - Выкса-Вознесенское - Дивеево-Арзамас, проходит по правобережью Оки через районные центры Нижегородской области и знакомит с памятниками старинного зодчества; пешеходный маршрут – Выкса – Кулебаки - Степурино, проходит по старинным русским селам с древней архитектурой и знакомит с деревянным зодчеством. В районе маршрута расположено озеро Свято. С озером связана легенда о провалившемся монастыре. Также проходят транзитные туристические маршруты по посещению Дивеево, Мурома, городов, входящих в “Золотое кольцо” и др.

На территории городского округа расположены межрайонные зоны отдыха, включающие следующие учреждения отдыха, сформировавшиеся по берегам памятника природы оз. Бол. Святое Дедовское:

•	ДОЛ МОУ « Озеро Свято»;

•	БО МУ ФОЦ «Здоровье»;

•	ДОЛ «Озерный»;

•	БО «Озерный»;

•	БО «Озеро Свято»;

•	БО ВлГУ «Буревестник».

Расположенные на берегу  реки Теши:

•	БО МСЗ «Теша»;

•	БО ГИПРОДОРНИИ.

## ГЛАВА 5 – Инфраструктура

### 5.1 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура имеет важнейшее значение. Качественное и эффективное использование транспортных ресурсов является залогом успешного развития экономики и социальной сферы района.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области имеется развитая сеть. Транспортный комплекс городского округа представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, железнодорожным и водным транспортом. Объекты воздушного транспорта на территории городского округа отсутствуют.

### 5.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории городского округа Навашинский проходит двухпутный участок магистральной электрифицированной железнодорожной линии Муром - Арзамас Горьковской железной дороги. На территории городского округа расположены станции Навашино, Велетьма, Родяково, Теша и остановочные пункты Приокский, 306 км, Сонино, 324 км, Валтово, Степурино, Вердеевка. К станции Навашино примыкают подъездные пути, обслуживающие Выксунский и Кулебакский промышленные районы, а также Навашинский судостроительный завод «Окская судоверфь».

Выявленные проблемы:

Перспективные прогнозы показывают, что объемы железнодорожных перевозок будут постоянно увеличиваться. Возрастет роль и значение железнодорожного транспорта в жизнеобеспечении и эффективном хозяйствовании на территории Нижегородской области. Этому будут способствовать такие факторы как:

- наличие устойчивых транспортных и торговых связей с соседними и центральными регионами России, обусловленных достаточной развитостью сети железных дорог;

- повышение уровня открытости экономики области, активизация промышленного бизнеса, развитие экспортноориентированных отраслей и, прежде всего, сельскохозяйственной, лесной, пищевой промышленности;

- рост мобильности населения в международном, межрегиональном и внутриобластном сообщении.

Состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта в рассматриваемом муниципальном образовании целиком и полностью зависит от планов и перспективных программ развития Нижегородской области.

Водный транспорт

Город Навашино расположен вблизи судоходного участка реки Оки. Непосредственно к городу подходит затон Липня, используемый Навашинским судостроительным заводом. Пассажирские перевозки по затону не осуществляются. Ближайшая действующая пристань располагается в 9 км от г. Навашино в г. Муром.

Автомобильный транспорт

Внешние автомобильные транспортные связи городского округа обеспечиваются автомобильными дорогами, имеющими выходом на трассу федерального значения Владимир – Муром – Арзамас – Нижний Новгород и Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, которые связывают городской округ с областным центром, а также с Владимирской и Муромской областями.

Транспортные связи муниципального образования обеспечиваются дорогами регионального значения Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, Мостовой переход через р. Оку с обходом г. Мурома, Владимир-Муром-Арзамас, Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас и межмуниципального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" Правительство Нижегородской области постановило: утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, проходящих в пределах городского округа Навашинский Нижегородской области

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км | с грунтовым покрытием, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 ОП РЗ 22K-0125 | Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 30,22 | 30,22 | - |
| 22 ОП РЗ 22K-0093 | Мостовой переход через р. Оку с обходом г. Мурома I очередь строительства 2 пусковой комплекс (ПК 82+04.4-ПК 137+00.84) | 6,48 | 6,48 | - |
| 22 ОП РЗ 22K-0079 | Владимир-Муром-Арзамас | 23,13 | 23,13 | - |
| 22 ОП РЗ 22К-0040 | Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас | 3,11 | 3,11 | - |
| 22 ОП РЗ 22K-0039 | Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 6,22 | 6,22 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-2702 | Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост | 40,11 | 22,11 | 18,000 |
| 22 ОП МЗ 22Н-3004 | Поздняково-Малышево-Горицы | 15,372 | 15,372 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3005 | Подъезд к с. Монаково от а/д Ряжск – Касимов – Муром – Н.Новгород | 1,875 | 1,875 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3006 | Подъезд к с. Ефаново – д. Кондраково от а/д Ряжск – Касимов – Муром – Н.Новгород | 8,325 | 8,325 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3007 | Подъезд к с. Коробково от а/д Ряжск – Касимов – Муром – Н.Новгород | 1,62 | 1,62 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3010 | Валтово-Рогово | 6,900 | 5,940 | 0,960 |
| 22 ОП МЗ 22Н-3011 | Ольховка-Новошино-Горицы | 19,522 | 19,522 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3012 | Подъезд к с. Б. Окулово от а/д Подход к г. Навашино | 1,012 | 1,012 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3014 | Родяково-Натальино | 2,828 | 2,828 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3013 | Подъезд к п. Силикатный от а/д Владимир-Муром-Арзамас | 1,160 | 1,160 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-3015 | Подъезд к с. Натальино от а/д Родяково-Натальино | 0,475 | 0,475 | - |

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории городского округа отсутствуют.

Общественный пассажирский транспорт

Обслуживание пассажиров пригородного направления осуществляет автостанция, расположенная в г. Навашино.

Муниципальное предприятие «Автостанция» города Навашино осуществляет регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. Перечень пригородных (местных) автобусных маршрутов в границах городского округа:

- 	№ 100 Навашино-Вача;

- 	№ 100А Навашино-Филинское;

-	№ 104 Навашино - Кондраково;

-	№ 104А Навашино-Поздняково;

-	№ 105 Навашино-Выкса;

-	№ 106 Навашино-Горицы;

-	№ 106А Навашино-Новошино;

-	№ 108 Навашино-Муром;

-	№ 109 Навашино - Дедово;

-	№ 110 Навашино-Коробково;

-	№ 112 Навашино – Малышево.

Перечень междугородних (региональных) маршрутов в границах городского округа:

-	Навашино-Нижний Новгород;

-	Навашино-Павлово;

-	Навашино-Вача;

-	Навашино-Муром.

Большинство остановок общественного транспорта не оборудованы. Улучшению транспортного обслуживания населения способствует обновление подвижного состава.

- Отсутствие подъездных автодорог приемлемого качества ряда населенных пунктов: д. Бобровка, с.п. Степурино,  с.п. Масловское, с.п. Мещерское, п.р. Валтово,  д. Мартюшиха, д. Анциферово, д. Трудовик, с. Чудь, с.п. Судострой, с.п. Теша.

### 5.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В городском округе Навашинский Нижегородской области улично-дорожная сеть представляет собой, как правило, прямоугольно-прямолинейную сетку улиц с одной - двумя основными проезжими улицами.

Остальные улицы являются жилыми.

Выявленные проблемы:

-	неудовлетворительное состояние дорог;

-	постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

-	отсутствие тротуаров;

-	большие интервалы движения пассажирского транспорта на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

### 5.2 Инженерная инфраструктура

### 5.2.1 Электроснабжение

Электроснабжение городского округа Навашинский Нижегородской области осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения городского округа выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ, трансформаторных пунктов и сетей 6/0,4кВ и 10/0,4 кВ, трансформаторных подстанций 110/6 кВ, ЛЭП 110кВ.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены две трансформаторные понизительные подстанции:

- ПС «Навашинская» 110/6 кВ.

- ПС «Родиониха» 35/6 кВ.

Электроснабжение городского округа осуществляется по следующей схеме:

- ПС «Навашинская» 110/6 кВ подключена к одной ветке ЛЭП 110кВ, приходящей от ПС «Муром» 110/6, которая уходит дальше на ПС «Выкса» 110/6.

- ПС «Родиониха» 35/6 кВ подключена к ЛЭП 35кВ приходящей от ПС «Филинская» 35/6.

Подстанции «Навашинская» и «Родиониха» имеют резервную связь по ЛЭП 6кВ.

От ПС «Навашинская» и ПС «Родиониха» линиями электропередач 6 кВ реализовано электроснабжение трансформаторных пунктов напряжением 6/0,4 кВ по радиальной схеме, от которых идет разводка потребителям на 0,4кВ по ЛЭП внутри населенных пунктов.

Дополнительно к сети 6кВ на территории городского округа имеются ЛЭП 10кВ от ПС «Теша» 35/10, для электроснабжения трансформаторных пунктов напряжением 10/0,4 кВ, от которых также идет разводка потребителям на 0,4кВ по ЛЭП внутри населенных пунктов.

Установленная мощность ПС «Навашинская» - 7,5+7,5+15 МВА, имеется небольшой резерв (10%) для подключения новых потребителей.

Установленная мощность ПС «Родиониха» - 1,6+1,6 МВА, имеется резерв для подключения новых потребителей

Кроме того по территории городского округа Навашинский Нижегородской области транзитом проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

- ЛЭП 110 кВ ПС «Муром» -  ПС «Выкса»;

- ЛЭП 110 кВ ПС «Кулебаки» - ПС «Вача».

Городской округ Навашинский Нижегородской области имеет достаточные возможности для подключения новых потребителей.

### 5.2.2 Газоснабжение

Газоснабжение городского округа Навашинский Нижегородской области осуществляется природным газом от автоматических газораспределительных станций «Навашино», «Коробково», запитанных от проходящего по территории городского округа магистрального газопровода Горький – Центр, от которого проложен газопровод-отвод на АГРС «Коробково», через газопровод-отвод Кулебаки – Навашино – Муром, от которого проложен на г. Навашино газопровод-отвод.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до пункта редуцирования газа (ПРГ), а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент на территории городского округа Навашинский Нижегородской области газифицированы следующие населенные пункты:

- с. Б.Окулово;

- г. Навашино;

- с. Новошино;

- с. Сонино;

- д. Горицы;

- д. М.Окулово;

- д. Ярцево;

- д. Безверниково;

- д. Князево;

- с. Натальино;

- д. Родяково;

- с. Поздняково;

- с. Коробково;

- с. Спас-Седчено;

- с.п. Степурино;

- д. Бельтеевка;

- д. Ольховка;

- с. Ефаново;

- д. Левино;

- д. Валтово.

Дома, не имеющие центрального газоснабжения, обеспечиваются природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

По территории городского округа проходят магистральные газопроводы:

- магистарльный газопровод «Горький-Центр» (ДУ 1200 мм). В соответствии СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»  минимально допустимым расстояниям от оси магистральных газопроводов до застройки 300 м;

- газопровод-отовод «Кулебаки-Навашино-Муром» (ДУ 400 мм). В соответствии СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»  минимально допустимым расстояниям от оси магистральных газопроводов до застройки 150 м .

- газопровод-отовод на г.Навашино (ДУ 200 мм). В соответствии СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»  минимально допустимым расстояниям от оси магистральных газопроводов до застройки 100 м .

Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов.

### 5.2.3 Теплоснабжение

Согласно Проекту схемы теплоснабжения городского округа Навашинский на период до 2028 года, утвержденному администрацией городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2016 № 331, теплоснабжение городского округа Навашинский Нижегородской области, преимущественно централизованное от  производственных и производственно-отопительных котельных и отопительных котельных, расположенных в жилых микрорайонах и кварталах округа.

Отопление отдельных социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Негазифицированные жилые дома обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд населения и других потребителей в городском округе  Навашинский занимаются две энергоснабжающие организации:

- МП «Жилкомсервис» – выработка и транспортировка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение;

- АО «Навашинский завод стройматериалов» – выработка тепловой энергии, очистка сточных вод.

МП «Жилкомсервис» осуществляет теплоснабжение центральной части города.

Таблица 5.2 – Характеристика котельных

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание) | Установленная мощность, Гкал/час | Марка котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные АО «НЗСМ», г. Навашино | отдельно стоящее здание | 1,2 | 4*ДКВР-6,5/13 | газ |
| 2 | АО «Навашинский хлеб», г. Навашино | отдельно стоящее здание | 0,24 | 3*Е 1/9 | газ |
| 3 | Котельная ул. Проезжая, д. 4, г. Навашино | отдельно стоящее здание | 67,2 | 4*ДКВР-20/13; 4*ДКВР-10/13 | газ |
| 4 | ООО «ПК Торис-групп», г. Навашино | отдельно стоящее здание | - | МП «Жилкомсервис» | газ |
| 5 | Котельная №5, г. Навашино, ул. Калинина стр. 31 | отдельно стоящее здание | 7,74 | 10*НР-18 | газ |
| 6 | Котельная ТАУ-0,7, г. Навашино, по ул. Лепсе, стр.14а | Блочно модульная | 1,10 | 2*КВА-016 (1 модуль) 2*КВА-016 (2 модуль) | газ |
| 7 | Котельная ЦРБ , г. Навашино | отдельно стоящее здание | 5,815 | 3*КСВа-1,25ГН 1*котел КВСа-0,32ГН | газ |
| 8 | Котельная ТАУ-0,7, г. Навашино, по ул. Лепсе, 20 | Блочно модульная | 1,10 | 2*КВА-016 | газ |
| 9 | Котельная ТМА-2,5, г. Навашино, по ул. Ленина | Встроенная | 1,38 | 2*КВАа 1,25 | газ |
| 10 | Котельная бани по ул. Пионерской, г. Навашино | Блочно модульная | 1,03 | водогрейный котел НР-18 |  |
| 11 | Котельная ТМА-2,5, г. Навашино, по ул. Почтовой | отдельно стоящее здание | 2,15 | 2*КВАа-1,25 | газ |
| 12 | с. Поздняково котельная школы, пер. Школьный, д.3а | Блочно модульная | 0,258 | ИШМА-100А-зшт. | газ |
| 13 | с. Поздняково котельная интерната, пер.Школьный, д.2а | Блочно модульная | 0,086 | КС-ГВ-50Тг – 2шт. | газ |
| 14 | с. Поздняково котельная д/сада, ул.Губкина, д.29а | Блочно модульная | 0,086 | КС-ГВ-50Тг – 2шт. | газ |
| 15 | с. Поздняково котельная ФАП | Блочно модульная | - | - | газ |
| 16 | с. Монаково (котельная СДК) | отдельно стоящее здание | - | - | газ |
| 17 | с. Натальино (котельная детского сада и библиотеки) | отдельно стоящее здание | 0,19 | PEGASUS F2 N2S -1шт; PEGASUS F3 N2S -1шт | уголь |
| 18 | с. Натальино (котельная школы и СДК) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 19 | с. Ефаново, котельная СДК, детского сада | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 20 | с.п. Степурино (котельная школы) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 21 | д. Салавирь и д. Валтово (котельная СДК/библиотеки) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 22 | д. Рогово (котельная школы и СДК/библиотеки) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 23 | юго-западнее с. Б. Окулово (котельная школы) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 24 | с. Новошино (котельная коррекционной школы) | отдельно стоящее здание | - | - | уголь |
| 25 | северо-восточнее с.п. Тёша (котельная школы, детского сада и многоквартирного дома для учителей) | отдельно стоящее здание | 0,662 | КВр-0,47 -1шт; КВТС-1,0 -1шт. | уголь |

### 5.2.4 Водоснабжение

Центральным водоснабжением на территории городского округа Навашинский Нижегородской области охвачены следующие населенные пункты:

- г. Навашино;

- с. Поздняково;

- с. Коробково;

- с. Дедово;

- с. Ефаново;

- с. Монаково;

- д. Родяково;

- д. Левино;

- д. Валтово;

- д. Рогово;

- д. Степурино;

- с.п. Тёша;

- д. Салавирь.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском округе Навашинский Нижегородской области приняты подземные и поверхностные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Согласно Проекту схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденного администрацией городского округа Навашинский Нижегородской области на период 2016-2025 года от 29.04.2016 № 370, схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин, находящихся на балансе МП «НКС», насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев.

Таблица 5.3 – Перечень артезианских скважин

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большое Окулово, | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Новая трудовая у д.10 |
|  |  |  | ул. Новая трудовая у д.26 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.40 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.76 |
|  |  |  | ул. Пролетарская между д.90-92 |
|  |  |  | ул. Ленина между д.7-9 |
|  |  |  | ул. Ленина напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Шмакова между д.12-14 |
|  |  |  | ул. Революции напротив д.20 |
|  |  |  | ул. Калинина между д.44-46 |
|  |  |  | ул. Бахтина напротив д.6 |
| 2 | с. Сонино | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Трудовая между д.19-21 |
|  |  |  | ул. Трудовая позади зем.уч. 38 |
|  |  |  | ул. Трудовая напротив д.120 |
|  |  |  | ул. Зеленая между д.15-16 |
| 3 | д. Горицы | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Советская у д.3 |
|  |  |  | ул. Овражная слева от д.1 |
|  |  |  | ул. Заречная напротив д.39 |
|  |  |  | ул. Заречная на зем.уч. 57 |
| 4 | д. Малое Окулово | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Пионерская у д.15 |
|  |  |  | ул. Пионерская у д.60 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.18 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.37 |
| 5 | д. Волосово | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 6 | д. Покров | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 7 | д. Ярцево д. Ольховка д. Князево д. Безверниково д. Бельтеевка | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 8 | г. Навашино | арт. скважина № 1 | ул. Вл. Советов, д. 20 |
|  |  | арт. скважина № 2 | ул. 50 лет Октября, д. 18 |
|  |  | арт. скважина № 6 | ул. Вл. Советов, д. 11 |
|  |  | арт. скважина № 7 | ул. Трудовая, д. 8 |
|  |  | арт. скважина № 8 | ул. Московская,в районе д. 1 |
|  |  | арт. скважина № 9 (51611) | ул. Цветочная |
| 9 | с. Натальино | Шахтные колодцы | ул. Ленина у д.10 |
|  |  |  | ул. Советская у д.126 |
|  |  |  | ул. Советская у д.140 |
|  |  |  | ул. 1 Мая у д.26 |
|  |  |  | ул. Железнодорожная, д.90 |
|  |  |  | ул. Футбольная, д.9 |
|  |  |  | ул. Гагарина, напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Чистова, д.12 |
|  |  |  | ул. Олимпийская, д.20 |
|  |  |  | ул. Комарова, д.44 |
|  |  |  | ул. Межгуменная, д.6 |
| 10 | с.п. Мещерское | Шахтные колодцы | Дом 2 |
| 11 | д. Родяково | Шахтные колодцы | ул. Красная, д.19 |
|  |  |  | ул. Зеленая, 38 |
|  |  |  | ул. Рабочая, д.20 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д.16 |
| 12 | с.п. Степурино | Шахтные колодцы | ул. Трудовая ,16 |
|  |  |  | ул. Пионерская, д.5 |
|  |  |  | ул. Чапаева , д.10 |
|  |  |  | ул. 1- Мая, д. 11 |
|  |  |  | ул. Дзержинского, д.8 |
| 13 | д. Салавирь | Шахтный колодец | ул. Советская у д. 17 |
|  |  |  | ул. Советская у д. 35 |
| 14 | д. Бобровка | Шахтный колодец | Дом 5 |
|  |  |  | Дом 12 |
| 15 | п.р. Валтово | Шахтный колодец | Дом 2 |
| 16 | д. Румасово | Шахтный колодец | ул. Зеленая, д.7 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д.15 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д.21 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д26 |
| 17 | д.Масловское | Шахтный колодец | Дом 2 |
| 18 | д. Валтово | Шахтные колодцы | ул. М.Горького у д.15 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 33 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 90 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 96 |
| 19 | д. Левино | Шахтные колодцы | ул. Сережная, д. 11 |
|  |  |  | ул. Сережная, д.26 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 100 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 60 |
| 20 | д. Пустынь | Шахтный колодец | ул Луговая у д.13 |
| 21 | д. Кистаново | Шахтный колодец | ул. Зеленая у д. 16 |
| 22 | д. Рогово | Шахтные колодцы | ул.Школьная, д.5 |
|  |  |  | ул.Школьная, д.11 |
|  |  |  | ул.Школьная, д.26 |
|  |  |  | ул.Школьная, д.75 |
| 23 | д. Степурино | Шахтные колодцы | ул. Запрудная, д.5 |
|  |  |  | ул. Запрудная, д.20 |
| 24 | с. Поздняково | Скважина (1980 год) | - |
| 25 | с. Коробково | Скважина (1973 год) | - |
| 26 | с. Дедово | Скважина (1979 год) | - |
| 27 | с. Ефаново | Скважина (1977 год) | - |
| 28 | с. Монаково | Скважина (1980 год) | - |
| 29 | д. Анцифрово | индивидуальные скважины, шахтныхтные колодцы | - |
| 30 | д. Кондраково |  | - |
| 31 | д. Корниловка |  | - |
| 32 | д. Ефремово |  | - |
| 33 | д. Кр. Октябрь |  | - |
| 34 | д. Кутарино |  | - |
| 35 | д. Малышево |  | - |
| 36 | д. Мартюшиха |  | - |
| 37 | д. Петряево |  | - |
| 38 | д. Родиониха |  | - |
| 39 | с. Спас-Седчено |  | - |
| 40 | с.п. Судострой |  | - |
| 41 | д. Трудовик |  |  |
| 42 | с. Чудь |  | - |
| 43 | с.п. Тёша | Артезианская скважина (1973 год) | с.п. Тёша, ул. Космонавтов, д.1 |
|  |  | Артезианская скважина | 100м к северо-востоку от границы населенного пункта в районе детского сада |
|  |  | Шахтные колодцы | на территории поселения |

### 5.2.5 Водоотвод дождевых стоков

В настоящее время закрытая сеть дождевой канализации на территории городского округа Навашинский Нижегородской области отсутствует. Загрязненный поверхностный сток сбрасывается в водные объекты без очистки.

### 5.2.6 Водоотведение

Согласно Проекту схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденного администрацией городского округа Навашинский Нижегородской области на период 2016-2025 года от 29.04.2016 № 370, сточные воды от кварталов многоквартирной жилой застройки, некоторых индивидуальных жилых домов и от общественных зданий городского округа Навашинский Нижегородской области отводятся системой самотечных и напорных коллекторов, а также канализационной насосной станцией.

Протяженность канализационных коллекторов составляет 8,5 км, диаметр трубопроводов 219-350 мм, материал сталь. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как плохое, износ составляет 90%.

В кварталах жилой застройки не охваченных централизованной канализацией, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или, в крайнем случае, дренажную систему канализации.

Водоотведение  обеспечивают  три  организации: МП  «НКС», ООО  «Водоканал города Навашино», ОАО «НЗСМ». В городе имеется два  биологических очистных сооружения. Износ основных средств составляет  более 70%.

Отвод бытовых и производственных сточных вод с северной части города и АО «Окская судоверфь» осуществляется системой самотечно-напорной канализации на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные к северу от города с соблюдением санитарно-защитной зоны размером  400 м.

Очистные сооружения размещаются севернее г. Навашино. Проектная  производительность  сооружений  - 8.8 тыс.куб.м/сутки, фактическая – около 2.52 тыс.куб.м/сутки.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется р. Велетьма за городской чертой.

Отвод бытовых и производственных сточных вод с южной части города      осуществляется системой самотечно-напорной канализации  на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные в южной части проектируемой территории с соблюдением санитарно-защитной зоны размером 200м.  Очистные сооружения размещаются южнее г. Навашино.  Ситуация с эксплуатацией канализационного хозяйства города Навашино близка к чрезвычайной. Данные аварийные ситуации приводят к полному и длительному отключению жителей города от коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, а также создают угрозу работе котельных города в отопительный период. В целях выяснения причин создавшейся ситуации рекомендовано ООО «Водоканал» провести диагностику и техническое обследование коллекторов, обеспечить их надлежащую эксплуатацию, а также  предоставить в адрес администрации городского округа Навашинский  заключение о техническом состоянии основного и резервного напорных коллекторов от центральной станции отведения стоков  КНС №3 до БОС за оз. Зеленое.

Проектная  производительность  сооружений - 870 куб.м/сут., фактическая 374 куб.м/сут.  Выпуск очищенных сточных вод  осуществляется  через сбросной канал длиной около  1 км  в озеро Прошибино.

На территории п. Теша централизованная  система хозяйственно бытовой напорной канализации организована от секционной  малоэтажной застройки и частично зоны индивидуальной и многоквартирной  жилой застройки с приусадебными участками по ул. Космонавтов.  Протяженность  канализационной сети  диаметром 100 мм – 1,2 км. На канализационных сетях имеется канализационная насосная станция.  Сточные воды поступают на очистные сооружения – поля фильтрации, расположенные в трехстах метрах к юго-востоку от границы с.п. Теша.

### 5.2.7 Противопожарное водоснабжение

Расход воды на пожаротушение принимается согласно CП 8.13130.2009 и представлен в таблице 4.4. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в г. Навашино (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.

Таблица 5.4 – Планируемый расход воды на противопожарное водоснабжение

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное/внутренне пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Общий расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | л/с | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Навашино | 18100 | 15 | 1 | 15 | 162 |
| 2 | с.п. Теша | 1000 | 15 | 1 | 15 | 162 |
| 3 | с. Б.Окулово | 1786 | 15 | 1 | 15 | 162 |
| 4 | п. разъезда Велетьма | 7 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 5 | д. М. Окулово | 258 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 6 | д. Ярцево | 63 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 7 | д. Бельтеевка | 9 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 8 | д. Горицы | 146 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 9 | с. Сонино | 290 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 10 | с. Новошино | 444 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 11 | д. Безверниково | 28 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 12 | д. Волосово | 21 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 13 | д. Князево | 7 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 14 | д. Ольховка | 24 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 15 | д. Покров | 4 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 16 | д. Угольное | 62 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 17 | п. разъезда Приокский | 0 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 18 | с. Натальино | 1196 | 15 | 1 | 15 | 162 |
| 19 | п.р. Валтово | 24 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 20 | п. Масловское | 0 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 21 | п. Мещерское | 26 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 22 | д. Родяково | 256 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 23 | п. Степурино | 60 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 24 | д. Салавирь | 205 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 25 | д. Бобровка | 40 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 26 | д. Румасово | 45 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 27 | д. Валтово | 392 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 28 | д. Кистаново | 13 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 29 | д. Левино | 135 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 30 | д. Пустынь | 8 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 31 | д. Рогово | 167 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 32 | д. Степурино | 518 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 33 | с. Поздняково | 682 | 15 | 1 | 15 | 162 |
| 34 | д. Анцифрово | 50 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 35 | с. Дедово | 33 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 36 | с. Ефаново | 335 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 37 | д. Ефремово | 65 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 38 | д. Кондраково | 17 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 39 | д. Корниловка | 31 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 40 | с. Коробково | 290 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 41 | д. Кр. Октябрь | 12 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 42 | д. Кутарино | 26 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 43 | д. Малышево | 40 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 44 | д. Мартюшиха | 11 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 45 | с. Монаково | 218 | 10 | 1 | 10 | 108 |
| 46 | д. Петряево | 11 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 47 | д. Родиониха | 31 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 48 | с. Спас-Седчено | 37 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 49 | с.п. Судострой | 9 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 50 | д. Трудовик | 1 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 51 | с. Чудь | 30 | 5 | 1 | 5 | 54 |
| 52 | Итого: | 27263 | - | - | 380 | 4104 |

Имеющиеся в городском округе Навашинский Нижегородской области источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.

В большинстве населенных пунктов для хранения противопожарного запаса воды (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные водоемы и резервуары, а также озера и пруды.

### 5.2.8 Телефонизация (связь)

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, является ОАО «Ростелеком». Телефонная связь обеспечивается через АТС.

В городском округе телефонизированы следующие населенные пункты: г. Навашино, с. Новошино, д. М. Окулово, д. Волосово, с. Б.Окулово, с. Сонино, с. Натальино, с.п. Степурино, д. Рогово, с.п. Тёша, с. Монаково, с. Поздняково и д. Валтово.

На сети ГТС действует единая пятизначная нумерация абонентских линий. Магистральные линии телефонной связи (ОПТС-5 – ПС-1, ПС-2; телефонная станция – распределительные шкафы) выполнены кабелями оптической связи и многопарными кабелями в телефонной канализации и в земле.

Мобильная сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории сельского поселения представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), ЗАО «Персональные системы связи в регионе» (торговая марка «Теле2») ОАО «Ростелеком» (Торговая марка «НСС»). Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию городского округа и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Провайдером, оказывающим населению и предприятиям услуги по предоставлению доступа в Интернет, IP-телефонии является филиал ОАО «Ростелеком». Доступ в Интернет осуществляется по SDSL, ADSL технологиям.

Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000) или спутниковый канал.

### 5.2.9 Радиофикация

Проводное радиовещание в границах городского округа Навашинский Нижегородской области отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

## ГЛАВА 6 – Выводы

Городской округ Навашинский Нижегородской области входит в группу районов Нижегородской области со средним уровнем развития.

Такая социально-экономическая ситуация сложилась благодаря проводимой в муниципальном образовании политике, целью которой ставится решение задач, направленных на:

- привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу;

- реструктуризацию промышленного производства;

- техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий;

- поддержку малого предпринимательства;

- обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи;

- организацию действенной молодежной политики.

Главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории городского округа Навашинский Нижегородской области.

# РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## ГЛАВА 7 – Демографический прогноз

Одной из задач при формировании мероприятий по развитию территории муниципального района является создание условий для жизни населения до такого уровня, при котором рождаемость будет превышать смертность, а миграционная убыль перерастет в миграционный приток.

Улучшение демографической ситуации в городском округе возможно путём реализации следующих мероприятий:

- создание и поддержания высокого уровня жизни жителей населенных пунктов путём создания инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

- создание рабочих мест с обеспечением достойного уровня заработной платы способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

- обеспечение жителей населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Планируемое (20 лет): Н = 23017*(1+0,85/100)20=  27263 человек.

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения городского округа Навашинский Нижегородской области проектом принимается на планируемый срок строительства (2038 год) – 27263 человек, как оптимистический вариант при условии выполнения вышеназванных мероприятий.

## ГЛАВА 8 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

| Городской округ Навашинский Нижегородской области |  | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный год проектирования | 23017 |
|  | Планируемое | 27263 |

Таблица 8.1 – Обеспеченность учреждениями обслуживания

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности по СП 42.13330.2011 | Необходимо по норме (сущ. состояние) | Существующее положение | Процент обеспеченности | Необходимо по норме (планируемое) | Норма земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области Численность населения существующая – 15281 чел.; Численность населения планируемое – 18100 чел. |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 75 | 1146 | 714 | 65% | 1358 | 40 м2 на 1 место |
| Средние специальные учебные заведения | учащиеся/ 1000 чел | - | - | 1040 | - | - | - |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 100 в процентах% по числу детей | 2302 | 1496 | 96% | 1810 | 20 м2 на 1 место |
| МУПК | место/ 1000 чел | 8 | 184 | 700 | 380% | 218 | - |
| Больница | коек/1000 чел | 14 | 214 | 133 | 93% | 253 | 0,2 га на объект |
| Поликлиники | посещ. в смену/1000 чел | 14 | 352 | 400 | 114% | 416 | 0,5 га на объект |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 2 | 4 | 200% | 2 | - |
| Аптека | объект | По заданию на проектирование | 2 | 4 | 200% | 2 | 0I-II 0,3 га или встроенные III-V 0,25 га или встроенные VI-VIII 0,2 га или встроенные |
| Магазин | объект (м2) | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 2004 | 1025 | 51% | 4096 | Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: св. 5 до 6 0,6-1,0 га св. 7 до 10 1,0-1,2 га |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел чит. место /1000 чел | Для сельских поселений, тыс. чел.: - Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест. | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | - | - | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | По заданию на проектирование |
| Клубы | место/1000 чел | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест; от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест; от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест; от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест. | 2302 | 4124 | 270% | 1528 | По заданию на проектирование |
| Отделение связи | объект | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,45 га на объект |
| Отделение банка | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 | 1 | 100 | 7 | 0,05га - при 3 операционных местах 0,4 га - при 20 операционных местах |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2 | 200 | - | - | 200 | По заданию на проектирование |
| Пожарное депо | объект/машина | 20-ти минутная транспортная доступность | 2/8 | 200% | 1/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 3,67 | 8,41 | 229% | 4,34 | - |
| Большеокуловский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области Численность населения существующая – 2659 чел.; Численность населения планируемое – 3149 чел. |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 75 | 199 | 38 | 19% | 236 | 40 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 100 в процентах% по числу детей | 266 | 316 | 119% | 315 | 20 м2 на 1 место |
| Врачебная амбулатория | посещ. в смену/1000 чел | 14 | 213 | 0 | 0% | 73 | 0,5 га на объект |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 2 | 0 | 0% | - | - |
| Аптека | объект | По заданию на проектирование | 2 | 0 | 0% | - | 0I-II 0,3 га или встроенные III-V 0,25 га или встроенные VI-VIII 0,2 га или встроенные |
| Магазин | объект (м2) | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 2004 | 1025 | 51% | 4096 | Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: св. 5 до 6 0,6-1,0 га св. 7 до 10 1,0-1,2 га |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел чит. место /1000 чел | Для сельских поселений, тыс. чел.: - Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест. | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | 4 | - | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | По заданию на проектирование |
| Клубы | место/1000 чел | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест; от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест; от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест; от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест. | 266 | 765 | 288% | 315 | По заданию на проектирование |
| Отделение связи | объект | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 | 1 | 4 | 400% | - | 0,45 га на объект |
| Отделение банка | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 1 | 2 | 100% | - | 0,05га - при 3 операционных местах 0,4 га - при 20 операционных местах |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2 | 200 | - | - | 200 | По заданию на проектирование |
| Пожарное депо | объект/машина | 20-ти минутная транспортная доступность | 1/1 | 100% | 1/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,64 | 2,52 | 395% | 0,76 | - |
| Поздняковский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области Численность населения существующая – 1628 чел.; Численность населения планируемое – 1929 чел. |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 75 | 122 | 165 | 135% | 145 |  |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 100 в процентах% по числу детей | 163 | 192 | 118% | 193 |  |
| Врачебная амбулатория | посещ. в смену/1000 чел | 14 | 60 | 30 | 50% | 71 |  |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 2 | 0 | 200% | 2 |  |
| Аптека | объект | По заданию на проектирование | 2 | 0 | 300% | 2 |  |
| Магазин | объект (м2) | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 2004 | 1025 | 51% | 4096 |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел чит. место /1000 чел | Для сельских поселений, тыс. чел.: - Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест. | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | 4 | - | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места |  |
| Клубы | место/1000 чел | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест; от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест; от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест; от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест. | 163 | 700 | 430% | 193 |  |
| Отделение связи | объект | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| Отделение банка | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 | 2 | 100 | 7 |  |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2 | 200 | - | - | 200 |  |
| Пожарное депо | объект/машина | 20-ти минутная транспортная доступность | 1/1 | 300% | 1/1 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,4 | 3,89 | 996% | 0,46 |  |
| Натальинский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области Численность населения существующая – 2605 чел.; Численность населения планируемое – 3085 чел. |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 75 | 195 | 30 | 15% | 231 |  |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 100 в процентах% по числу детей | 261 | 818 | 314% | 309 |  |
| Врачебная амбулатория | посещ. в смену/1000 чел | 14 | 60 | 30 | 50% | 71 |  |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 2 | 0 | 0% | 2 |  |
| Аптека | объект | По заданию на проектирование | 2 | 1 | 50% | 2 |  |
| Магазин | объект (м2) | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 2004 | 1025 | 51% | 4096 |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел чит. место /1000 чел | Для сельских поселений, тыс. чел.: - Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест. | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | 5 | - | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места |  |
| Клубы | место/1000 чел | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест; от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест; от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест; от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест. | 261 | 940 | 361% | 309 |  |
| Отделение связи | объект | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 | 1 | 5 | 1 | 1 |  |
| Отделение банка | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 | 2 | 67% | 7 |  |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2 | 200 | - | - | 200 |  |
| Пожарное депо | объект/машина | 20-ти минутная транспортная доступность | 2/3 | 200% | 1/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,63 | 9,13 | 1460% | 0,74 |  |
| Сельсовет Тёша городского округа Навашинский Нижегородской области Численность населения существующая – 844 чел.; Численность населения планируемое – 1000 чел |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 75 | 63 | 100 | 158% | 75 |  |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 100 в процентах% по числу детей | 84 | 640 | 758% | 100 |  |
| Врачебная амбулатория | посещ. в смену/1000 чел | 14 | 19 | 20 | 103% | 23 |  |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 2 | 0 | 200% | 2 |  |
| Аптека | объект | По заданию на проектирование | 2 | 1 | 50% | 2 |  |
| Магазин | объект (м2) | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 2004 | 1025 | 51% | 4096 |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел чит. место /1000 чел | Для сельских поселений, тыс. чел.: - Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест. - От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест. | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места | 1 | - | 30 тыс. ед. хранения 24 чит. места |  |
| Клубы | место/1000 чел | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест; от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест; от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест; от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест. | 84 | 100 | 118% | 100 |  |
| Отделение связи | объект | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35 III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 | 1 | 1 | 100% | 1 |  |
| Отделение банка | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 | 1 | 33% | 7 |  |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2 | 169 | 540 | 320% | 200 |  |
| Пожарное депо | объект/машина | 20-ти минутная транспортная доступность | 1/2 | 100% | 1/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,2 | 1,94 | 958% | 0,24 |  |

## ГЛАВА 9 – Организация территории

### 9.1 Планировочная организация территории городского округа и населенных пунктов, входящих в состав городского округа

В основу генерального плана положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- экологическое равновесие и эффективное развитие производства;

- создание единой системы озеленения с максимальным сохранением сложившихся ландшафтов и акваторий;

- упорядочение планировки промышленных и коммунально-складских зон;

- эффективное использование существующей территории в пределах городской черты.

### 9.2 Направления развития производства

Для развития производственных предприятий городского округа предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в городской округ.

### 9.2.1 Промышленность

Главной целью является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности городского округа.

Задачами развития должны стать:

-	модернизация действующих и строительство новых предприятий;

-	внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующий повышению производительности труда;

-	создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики;

-	обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-	повышение финансовой устойчивости.

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3,4 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

В соответствии с Программой развития производительных сил Навашинского муниципального района на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Навашинского района Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 395, планируются следующие мероприятия в сфере промышленности:

- Модернизация системы подачи, хранения и дозирования муки (АО «Навашинский хлеб» / пищевая промышленность);

- Модернизация и техническое перевооружение производства АО «Окская судоверфь» (АО «Окская судоверфь»/судостроение);

- Производство нового медицинского оборудования для стерилизации инструментов:                          прямоугольных коробок с фильтром для хранения инструментов; тележек (ООО «ПП Ока –Медик»/ медицинская промышленность);

- Организация глубокой переработки древесины/ приобретение сушильных камер, оборудования для переработки древесины и их установка на базе предприятия (ООО «Лесовик» / обработка древесины, производство изделий из дерева);

- ООО «Трансстройсервис», строительство кузовного цеха (по ремонту кузовово и автомобилей).

Проектом Генерального плана предлагается:

- ООО «ПП Ока –Медик»/ медицинская промышленность, строительство производственного цеха №1, расширение столярного цеха, строительство очитсных сооружений№3, строительство производственного цеха №4, газификация объектов;

- АО «Окская судоверфь», строительство пристроя ванны горячего цинкования труб с газовым обогревом, возводимого к участку химической обработки и цинкования труб судомонтажного цеха;

- строительство трех производственных площадок по добыче песка юго-восточнее д. Корниловка, севернее д. Трудовик и южнее с. Коробково.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 №2101-р; программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2024 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №2146-р; исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 10.07.2020 №ММ-П16-24пр; получения исходно-разрешительной документации по недропользованию для строительства автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород – Казань»; Получение исходно-разрешительной документации по недропользованию для добычи строительных песков используемых в качетве сырья для обеспечения бесперебойной работы АО «Навашинский завод стройматериалов» генеральным планом предусматривается:

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Большой Окуловский», расположенный северо-западнее с.Большое Окулово городского округа Навашинский Нижегородской области;

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Натальино поле», расположенный северо-западнее с.Натальино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «280-й километр», расположенный южнее д.Бобровка городского округа Навашинский Нижегородской области;

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Левинский», расположенный 1,4 км западнее д.Левино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Бельтеевский», расположенный 1,3 км западнее с.Сонино городского округа Навашинский Нижегородской области;

- размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Ольховский», расположенный 100 м южнее д.Ольховка городского округа Навашинский Нижегородской области».

### 9.2.2 Сельское хозяйство

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения.

Руководствуясь Программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.06.2012 г. №717, Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области разработало Областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013–2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2012 г. №882 (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. №267, от 09.07.2013 №454).

В соответствии с указанными программами развитие сельского хозяйства предполагается в следующих направлениях:

1. Развитие растениеводства и повышение плодородия почв;

2. Развитие животноводства;

3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

-	переработка зерна;

-	переработка молока;

-	переработка скота и птицы;

-	переработка картофеля, овощей и плодов;

4. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

-	государственная поддержка сельхоз товаропроизводителей и организаций АПК (субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства);

-	управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства.

6. Инновационная и инвестиционная привлекательность АПК:

-	строительство современных высокотехнологичных животноводческих комплексов и помещений;

-	освоение залежных земель;

-	оптимизация земельных отношений;

-	техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

-	информационно-консультационное обслуживание агропромышленного комплекса.

7.Формирование кадрового потенциала АПК;

8.Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

9.Развитие растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечение животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем – пищевую и перерабатывающую промышленность.

Для этого предусматривается:

- увеличение площадей под посевами основных сельскохозяйственных культур;

- внедрение в производство передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- внедрение новых высокопродуктивных сортов семян;

- реализация комплекса агрохимических мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв.

В соответствии с Программой развития производительных сил Навашинского муниципального района на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Навашинского района Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 395, в области развития сельского хозяйства на территории городского округа Навашинский Нижегородской области предусмотрены следующие мероприятия:

- Закупка новой сельхозтехники (ООО «Коробковское»/ животноводство / растениеводство);

- Закупка новой сельхозтехники (ООО «Чудь»/ растениеводство);

- Закупка новой сельхозтехники (КФХ «Сысуев» / растениеводство).

Проектом Генерального плана планируется:

- Реконструкция скотного двора, покупка крупнорогатого скота (ИП Казакова / животноводство);

- Строительство скотного двора, покупка крупнорогатого скота (КФХ Засухина / животноводство), около д. Горицы;

- Строительство скотобойни на проектируемой производственной площадке, севернее с. Б. Окулово;

- Строительство площадки под хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов, д. Безверниково;

- Строительство агропромышленного комплекса мясного направления с бойней и переработкой (КФХ «Солдатов» / животноводство), д. М. Окулово;

- Строительство агропромышленного комплекса (ИП Павлов / животноводство), с. Сонино;

- Строительство промышленных площадок по переработке сельхозпродукции восточнее д. Корниловка;

- Вынос производственной площадки КРС ЗАО «Коробковский» на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку на 780 голов в с. Коробково;

- Вынос производственной площадки пилорамы ИП Сергеева И.И. за пределы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку в с. Натальино;

- Вынос производственной площадки пилорамы ИП Зуев А.М. за границы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку в д. Салавирь;

- Вынос базы стройматериалов, складов (г. Навашино, ул. Зубова) на новую промышленную площадку;

- Перенос складов ООО «Коробковское» на иную производственную площадку (севернее с. Коробково на 70 м);

- Вынос жилой застройки с ул. Терешкина г. Навашино из СЗЗ АО «Навашинский завод стройматериалов», станции технического обслуживания, электроподстанции;

- Сокращение СЗЗ до границ жилой застройки базы стройматериалов НЗСМ (г. Навашино, ул Южная, д 1);

- Вынос производственной площадки пилорамы ИП Карасёва О.И., ИП Шкенев А.М. за границы населенного пункта на новую территорию в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку в с.п. Тёша.

### 9.3 Жилищное строительство

В первую очередь необходимо выявить возможность строительства в существующих границах населенных пунктов, за счет пустующих территорий, заброшенных домовладений, более эффективного использования существующих жилых территорий.

Основными задачами стратегии развития в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья являются:

-	развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-	повышение комфортных условий проживания граждан;

-	проведение текущих, капитальных ремонтов фонда.

Увеличение объемов присоединяемого жилого фонда планируется за счет уплотнения существующей застройки и присоединения новых жилых кварталов в г. Навашино, с. Коробково, с. Дедово, с. Б. Окулово, д. Волосово, д. М. Окулово, д. Ярцево, д. Кондраково, д. Анцифрово и с. Поздняково.

### 9.4 Социальная сфера

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающей в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

-	социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

-	виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь генерального плана предполагается выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития городского округа Навашинский Нижегородской области, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

### 9.4.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Согласно демографическому прогнозу предполагается рост численности населения.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Исходя из существующей обеспеченности объектами образования и их наполняемостью, а также из проектной численности населения предусмотрено на расчетный срок:

- Строительство детских садов на территории городского округа Навашинский Нижегородской области в следующих населенных пунктах:

- в новом северо-западном микрорайоне в г. Навашино на 85 мест;

- в г. Навашино на 60 мест;

- в г. Навашино на 450 мест;

- в с. Б. Окулово на 104 места;

- в с. Сонино на 40 мест;

- в д. Ярцево на 60 мест;

- в с. Натальино на 40 мест;

- реконструкция детского сада в с. Натальино на 50 мест;

- реконструкция недействующего детского сада в д. Валтово на 50 мест;

- в с.п. Степурино на 30 мест (в здании школы);

- в д. Салавирь на 10 мест (семейный);

- в д. Рогово на 20 мест (в здании школы);

- Строительство общеобразовательных школ на территории городского округа Навашинский Нижегородской области в следующих населенных пунктах:

- начальная школа в г. Навашино на 290 мест;

- в с. Натальино на 150 мест.

### 9.4.2 Учреждения здравоохранения

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения района, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

Оснащение ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» не соответствует табелю оснащения. Наблюдается нехватка медицинского оборудования, из-за недостаточного финансирования.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

-	развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

-	внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

-	решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

-	обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

-	развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений. С учетом этого обстоятельства генеральным планом предлагается:

- оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью;

- строительство поликлиники в г. Навашино на 400 мест.

### 9.4.3 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

-	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Проектом Генерального плана предлагается:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Навашино в новом северо-западном микрорайоне (ФОК);

- Строительство спортивной площадки в с. Натальино площадью 0,6 га;

- Строительство спортивной площадки в д. Валтово площадью 0,5 га;

- Строительство спортивной площадки в д. Салавирь площадью 1,1 га;

- Строительство спортивной площадки в с. Поздняково площадью 0,6 га;

- Строительство спортивной площадки в с.п. Тёша площадью 0,9 га.

### 9.4.4 Объекты бытового назначения

Данная сфера подлежит развитию в основном за счет частных средств.

### 9.4.5 Объекты культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующего росту национального самосознания.

Проектом генерального плана планируется строительство объектов культуры и искусства не предусмотрено.

### 9.5 Объекты специального назначения

В процессе комплексной оценки территории было выявлено, что серьезных проблем с данными объектами не имеется.

Территории свалок и полигонов складирования ТКО

Проектом Генерального плана предусматривается размещение полигона складирования отходов восточнее д. Родиониха площадью 25,31 га.

Кладбища

Проектом Генерального плана предусматривается расширение земель кладбищ в следующих населенных пунктах: северо-западнее с. Новошино, юго-западнее д. Покров, северо-восточнее с. Сонино, г. Навашино, севернее с. Спас-Седчено.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

Проектом Генерального плана рекомендовано:

- консервация скотомогильника (ямы Беккари) с территории бывшего подсобного хозяйства ОАО «Окская судоверфь» из III пояса ЗСО скважины №9 с сокращением санитарно-защитной зона до 50м;

- консервация скотомогильников в г. Навашино (район Липня), с.Б.Окулово, д. М.Окулово, с. Поздняково, с. Сонино, д. Левино, д. Валтово, между с. Ефаново и д. Ефремово, д. Рогово, д. Кистаново, между д. Рогово и д. Кистаново, д. Бобровка, 2 скотомогильника в с. Натальино с сокращением санитарно-защитной зоны до 50 м.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения. Использование территории, попадающей в санитарно-защитные зоны от скотомогильников, в целях жилищного строительства возможно после проведения мероприятий по консервации скотомогильников и принятия уполномоченным органом решений о сокращении санитарно-защитных зон.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

### 9.6 Объекты пожарной безопасности

Для развития системы пожаротушения необходимо проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей.

А также оборудование водоемов (водоисточников) площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года в соответствии с положениями п. 9.4 СП 8.13130.2009.

В связи со строительством объектов АЭС и перспективой развития промышленных территорий, возникает потребность в дополнительной противопожарной технике. Согласно Схеме территориального планирования предусматривается сооружение депо на 12 единиц техники для обеспечения противопожарной безопасности объектов АЭС, также планируется размещение нескольких депо на одну единицу техники в населенных пунктах: с. Монаково, с. Поздняково, д. Горицы, с.п. Степурино.

## ГЛАВА 10 – Инфраструктура

### 10.1 Транспортная инфраструктура

Для улучшения функционирования транспортной сети предполагается осуществление следующих мероприятий:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- обеспечение устойчивого автобусного сообщения.

### 10.1.1 Внешний транспорт

Воздушный транспорт

Ближайший аэропорт размещается в областном центре городе Нижний Новгород в 132 км от г. Навашино. Статус аэропорта – международный.

Водный транспорт

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.01.2010 №9 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания па маломерных судах в Нижегородской области» для возможности организации баз (сооружений) для стоянки маломерных судов в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, создания условий для массового отдыха населения проектом Генерального плана планируется размещение стоянок маломерных судов.

Железнодорожный транспорт

Проектом Генерального плана на территории городского округа Навашинский планируется строительство железнодорожного подъездного пути к промышленной площадке АЭС, протяженностью 21,8 км.

Автомобильный транспорт

Мероприятия, предусмотренные Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» согласно «Концепции развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектной документации и строительство а/д Подъезд к с.п. Степурино от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост в город областного значения Навашино Нижегородской области, протяженностью 6,40 км;

- строительство а/д Подъезд к д. Степурино-с.п. Степурино от а/д Валтово-Рогово, общей протяженностью 6,17км;

- строительство а/д к п. Мещерское от а/д Ольховка-Новошино-Горицы, протяженностью 7,01 км;

- строительство а/д к п.р. Валтово от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост, протяженностью 1,56 км;

- строительство а/д Обход к с.  Поздняково на участке а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, протяженностью 5,25 км;

- реконструкция участка а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород с мостом через р. Теша на км 309+151, протяженностью 30,21 км;

- строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от а/д Владимир-Муром-Арзамас, протяженностью 8,73 км;

- строительство а/д Подъезд к д. Угольное от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, протяженностью 1,16 км (вести с соблюдением режима охраны государственного природного заказника регионального значения «Навашинский»);

- строительство а/д Обход г. Навашино, протяженностью 12,735 км;

- строительство а/д (22ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас на участке Обхода г. Навашино (п. Липня), протяженностью 3,28 км;

- строительство участка а/д от а/д (22ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от а/д (22ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино (а/д Обход г. Навашино), протяженностью 3,77 км;

- реконструкция участков а/д (22ОП РЗ 22К-0079) Владимир-Муром-Арзамас, общей протяженностью 23,11 км.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р, а также проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство автомобильной дороги федерального значения Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург, протяженностью 11,388 км.

Проектом Генерального плана планируется:

- строительство а/д Подъезд к промышленной площадке АЭС Нижегородская, протяженностью 28,76 км;

- строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост, протяженностью 12,45  км.

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «Большой Окуловский», протяженностью 0,12 км;

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «280-й километр», протяженностью 3,1 км;

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «Левинский» протяженностью 0,93 км;

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «Натальино поле», протяженностью  2,93 км;

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «Бельтеевский», протяженностью  0,08 км;

- строительство а/д обычного типа местного значения до участка недр  «Ольховский», протяженностью  0,1 км.

Также предусмотрено:

- строительство в районе автостанции г. Навашино автобусных гаражей и автомойки;

- обустройство остановок общественного транспорта на территории городского округа согласно СПиП.

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2017 № 791 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018 - 2020 годы», предусмотрено:

- строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н. Новгород.

Также в соответствии с проектом изменений, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р, в части строительства скоростной автомобильной дороги «Москва - Нижний Новгород - Казань» в Генеральном плане в информационных целях отражено:

- строительство скоростной автомобильной дороги «Москва - Нижний Новгород - Казань», протяженностью 58,589 км.

### 10.1.2 Улично-дорожная сеть

Проектом сохраняется существующая структура улично–дорожной сети.

Проектом Генерального плана в новых жилых кварталах предлагается строительство магистральных улиц районного значения.

- строительство магистральной улицы, протяженностью 2,06 км существующей застройки на юге г. Навашино;

- строительство магистральной улицы, протяженностью 7,68 км существующей застройки на севере г. Навашино.

Для существующей улично-дорожной сети необходимо провести работы по реконструкции асфальтобетонного дорожного покрытия. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками).

### 10.2 Инженерная инфраструктура

### 10.2.1 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

-	СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

-	РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

-	РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов;

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях;

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств;

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов;

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов;

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений;

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

В соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на период 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2017 № 276, а также в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной   решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, и с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Навашинского муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 30.08.2011 № 153, предусмотрено:

- реконструкция и  техническое  перевооружение  ПС  Навашино  110/6  кВ  с заменой  трансформаторов  2х7,5 мВ*А  +  15  мВ*а  на  два  трансформатора  2х16  мВ*А  с  устройствами  РПН;

По г. Навашино:

-  сооружение  двух  двухсекционных  РП-10  кВ  на  территории  г. Навашино (для  электроснабжения  микрорайона  «Северный»  и  в  центре  - для  подключения  новых  ТП-6  кВ  проектируемых  объектов  соцкультбыта  и  выборочного  жилого  строительства;

-  расширение  РУ-6  кВ  на  ПС-110/6  с  монтажом  новых  ячеек  с  вакуумными  выключателями  проектируемых  РП;

-  электроснабжение  коттеджной  застройки  на свободной  территории  в  восточной  части  города Навашино  осуществить  от  проектируемых  ТП-10  кВ  с  подключением  их  к  существующему  фидеру  № 614,  проходящему  по  территории  застройки  в  южном  направлении  (к  поселку  Силикатный).  Согласно  данным  НРЭС  резервы  в  существующем  фидере  имеются;

-  проектируемые  объекты  соцкультбыта  в  южной  части города Навашино (гостиница, предприятие  бытового  обслуживания)  запитать  от  резервов  существующих  ТП-6  кВ  поселка  Силикатный;

-  дополнительные  небольшие  нагрузки  крупнейших  промпредприятий  покрыть  за  счет  имеющихся  резервов  в  существующих  ТП -6  кВ  предприятий;

-  освещение  магистральных  улиц  проектируемых  застроек  осуществляется  воздушными  линиями  на  ж/б  опорах  с  применением  светильников  ЖКУ  03-25-01  с  натриевыми  лампами.

В соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, а также Навашинского муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 30.08.2011 № 153:

- для  повышения  пропускной  способности  существующих  ВЛ  35-110  кВ  предусматривается  проведение  их  реконструкции  с  заменой  (при  необходимости)  проводов  на  большее  сечение:  Радуга-Муром, Выкса-Досчатое-Змейка-Навашино-Муром, Кулебаки-Теша, Филинское-Родиониха.

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области», в Генеральном плане предлагается строительство ЛЭП 35 кВ от ПС Родиониха 35/6, протяженностью 37,89 км.

Проектом Генерального плана предлагается:

- строительство ЛЭП 6 кВ, протяженностью 8,68 км и трансформаторных пунктов в существующих и новых жилых кварталах на территории следующих населенных пунктов: д. М. Окулово (1 шт мощностью 2*250), с.п. Тёша (2 шт мощностью 1*250), д. Горицы (1 шт мощностью 1*400 и 1 шт мощностью 2*250), д. Ольховка (1 шт мощностью 1*630), с. Дедово (1 шт мощностью 2*400), с. Новошино (1 шт мощностью 1*400), д. Волосово (1 шт мощностью 2*250), с. Натальино (1 шт мощностью 1*100 и 1 шт мощностью 1*630), г. Навашино (3 шт мощностью 2*630, 2 шт мощностью 1*400, 3 шт мощностью 2*400, 1 шт мощностью 1*250), на территории промышленной площадки Нижегородской АЭС – 2 шт мощностью 2*630.

Таблица 10.5 - Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Планируемая численность населения, чел. | Планируемая электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г.о. Навашинский Нижегородской области | 27263 | 25899850 |

### 10.2.2 Газоснабжение

Раздел газоснабжение разработан на основании:

- с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» по договору от 29.05.2012 № 6-343/12 (с изменениями от 2015 г.);

- данных, предоставленных администрацией городского округа Навашинский Нижегородской области;

- Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2017 № 791 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018 - 2020 годы».

Проектом предусмотрено развитие жилищного строительства, в связи с этим необходима прокладка газопроводов низкого давления.

Проектом Генерального плана предлагается:

- в целях сокращения негативного воздействия на жилую застройку вынос ГРС за границы г. Навашино по направлению газопровода- отвода на г. Навашино – 1 единица, а также строительство газопровода высокого давления 1 категории, протяженностью 1,29 км.

- строительство газопровода высокого давления 2 категории в д. Угольное, протяженностью 0,76 км с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 2 категории в с. Спас-Седчено, протяженностью 0,27 км с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 2 категории в д. Покров, д. Волосово и д. Ольховка, общей протяженностью 4,33 км, с установкой пункта редуцирования газа (далее – ПРГ) в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

-  строительство 3-х ГРП с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство ГГРП в г. Навашино на месте существующей ГРС – 1 единица;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории от проектируемого газопровода (от с. Ефаново до с. Монаково) до ПРК Нижегородской АЭС с установкой пункта редуцирования газа (далее – ПРГ), протяженностью 8,96 км, и строительство ГРС Монаково -  1 единица;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории от с. Поздняково до д. Покров, общей протяженностью 4,12 км;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории от д. Степурино до с. Степурино, общей протяженностью 5,45 км;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Корниловка, протяженностью 2,66 км с ПРГ в этом населенном пункте;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Корниловка, д. Родиониха, с. Монаково, общей протяженностью 8,48 км, с установкой ПРГ в д. Корниловка, д. Родиониха, с. Монаково;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Левино, д. Валтово, д. Пустынь, д. Кистаново, д. Румасово, д. Салавирь, общей протяженностью 17,98 км, с установкой ПРГ в д. Пустынь, д. Кистаново, д. Румасово, д. Салавирь;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д.д. Кондраково, Ефремово и с. Ефаново, общей протяженностью 3,09 км с ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до с. Дедово, протяженностью 1,77 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории от с. Поздняково до д. Анцифрово, общей протяженностью 1,86 км, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Анцифрово, протяженностью 0,63 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Красный Октябрь, д. Кутарино, д. Петряево и д. Малышево, общей протяженностью 4,86 км с установкой ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории в д. Валтово, д. Степурино, д. Рогово, общей протяженностью 6,67 км, с установкой ПРГ в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до с.п. Тёша, протяженностью 9,17 км с установкой ПРГ в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Степурино, протяженностью 1,72 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Рогово, протяженностью 2,49 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с.п. Тёша, протяженностью 19,87 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего и нового жилого фонда в д. Волосово, протяженностью 2,08 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Покров, протяженностью 0,69 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Угольное, протяженностью 1,42 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кондраково, протяженностью 2,82 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Ефремово, протяженностью 1,76 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с. Монаково, протяженностью 3,78 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Корниловка, протяженностью 1,89 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в с. Коробково, протяженностью 0,59 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего и нового жилого фонда в с. Дедово, протяженностью 4,2 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в с. Поздняково, протяженностью 0,72 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Анцифрово, протяженностью 1,53 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кутарино, протяженностью 1,08 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Петряево, протяженностью 1,41 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Малышево, протяженностью 1,5 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Красный Октябрь, протяженностью 0,3 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в д. Ярцево, протяженностью 2,0 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в г. Навашино, протяженностью 3,92 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации нового жилого фонда в г. Навашино, протяженностью 4,16 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Салавирь, протяженностью 1,55 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Румасово, протяженностью 0,96 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Кистаново, протяженностью 0,69 км;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда в д. Пустынь, протяженностью 1,16 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ПРГ предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица 10.6 - Ориентировочный баланс газопотребления

| № | Наименование | Планируемое потребление газа, нм3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г.о. Навашинский Нижегородской области | 8178,9 |

### 10.2.3 Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения городского округа Навашинский на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2016 № 331, а также в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной   решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, и с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Навашинского муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 30.08.2011 № 153, предусмотрено:

- строительство котельной для подцентра по ул. Окская в г. Навашино, мощностью 1,3 МВт;

- строительство котельной для подцентра в районе ОАО «НЗСМ» в г. Навашино, мощностью 1,0 МВт;

- Реконструкция  котельной №5 Калининского микрорайона г. Навашино;

- Реконструкция котельной бани г. Навашино с установкой новых котлов мощностью 2,5 МВт;

- Строительство блочной котельной на ул. Лепсе г. Навашино, мощностью 2,5 МВт;

- Строительство блочной котельной на ул. Ленина  г. Навашино, мощностью 2,5 МВт;

- Строительство котельной на базе ЦТП № 1 ул. Почтовая г. Навашино, мощностью 20 МВт;

- Строительство газовой котельной для новой школы в с. Натальино, мощностью 0,5 МВт;

- Строительство теплотрассы от котельной бани г. Навашино к детскому саду № 10, протяженностью 350 п.м;

- Реконструкция котельной CДК и детского сада в с. Ефаново с переводом с угольного отопления на газовое.

Также согласно Проекту Схемы теплоснабжения городского округа Навашинский на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2016 № 331, предусмотрено развитие  инженерной  инфраструктуры, замена  существующих  тепловых  сетей в г. Навашино:

- Строительство тепловой сети от котельной №5 Калининского микрорайона для теплоснабжения микрорайона «Северный» (2,5 км) с заменой участков существующей сети на участки с большим диаметром;

- Демонтаж участка тепловой сети в районе ФОК 0,3 км и перекладка тепловой сети по ул. Почтовая;

- Реконструкция тепловой сети от котельной Калининского микрорайона для подклю-чения нагрузок микрорайона «Северный»;

- Реконструкция тепловой сети по ул. Почтовая для подключения нагрузок объектов на ул. Дзержинского.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной   решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, и с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Навашинского муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением Земского собрания Навашинского района Нижегородской области от 30.08.2011 № 153, предусмотрено:

По ООО «НТЭК»:

- ремонт тепловых сетей (г. Навашино по улицам: пер. Труда, ул. 1 Мая, пр. Корабелов, пл. Ленина, ул.Почтовая, ул. Московская, ул. Трудовая, ул. Лепсе и т.д);

- ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры;

-перевод парового котла ДКВР 20/13 в водогрейный;

- приобретение и монтаж пластинчатых теплообменников.

Проектом Генерального плана предусматривается, что всё индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе.

Существующие котельные также будут модернизированы, с переводом на газовое топливо.

### 10.2.4 Водоснабжение

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Расчет планируемых расходов водопотребления представлен в таблице 10.7.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

- очистка, ремонт и  строительство в случае необходимости  шахтных  колодцев в зонах жилой застройки.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 02.02.2018 № 101, а также в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино  на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, вследствие того, что питьевая  вода из системы централизованного водоснабжения поступает ненадлежащего качества, более 70% населения города Навашино вынуждено использовать  воду для питьевых нужд из источников нецентрализованного  водоснабжения.

Существует  три  варианта  по  обеспечению  населения  города  Навашино  питьевой  водой  надлежащего  качества:

- строительство  водозабора  и  водовода  из  Навашинского  месторождения  подземных  вод  в  районе  Малиновки протяженностью 11,641  км;

- строительство 5 станций  очистки  воды  на  каждой  скважине  в  городе  Навашино;

- строительство водозабора из поверхностного источника (затон Липня) с дальнейшей очисткой воды.

Для улучшения водоснабжения г. Навашино проектом Генерального плана предусмотрено изменение системы водоснабжения. Планируется строительство водовода от «Южно-Горьковского месторождения подземных вод» с последующей ликвидацией водозаборных скважин на территории г. Навашино и переукладкой существующих водопроводов в связи с их 100%  износом, а также введение на промпредприятиях города систем оборотного водоснабжения и систем повторного использования воды в целях сокращения потребления воды питьевого качества на производственные нужды.

Проектом Генерального плана планируется:

- строительство подземного водозабора  на правобережье р. Оки в 5-ти км юго-восточнее г.Навашино;

- строительство водовода к г. Навашино от водозабора, протяженностью 7,29 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в г. Навашино, общей протяженностью 50,56 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Б. Окулово, общей протяженностью 7,17 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Новошино, общей протяженностью 3,56 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Монаково, общей протяженностью 1,33 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Ефаново, общей протяженностью 2,75 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Коробково, общей протяженностью 1,5 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Дедово, общей протяженностью 3,8 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Поздняково, общей протяженностью 5,29 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с. Натальино, общей протяженностью 8,81 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Родяково, общей протяженностью 1,39 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Левино, общей протяженностью 0,7 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде и в квартале нового жилого фонда в д. Валтово, общей протяженностью 0,68 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Рогово, общей протяженностью 0,92 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Степурино, общей протяженностью 0,5 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с.п. Степурино, общей протяженностью 6,45 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в д. Салавирь, общей протяженностью 2,53 км;

- строительство водопровода в существующем жилом фонде в с.п. Тёша, общей протяженностью 8,34 км;

- ликвидация участка водопровода на севере г. Навашино, общей протяженностью 0,67 км;

- ликвидация участка водопровода на юго-востоке д. Валтово, общей протяженностью 0,25 км.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения.

Проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство артезианской скважины в с. Б. Окулово;

- строительство артезианской скважины в с. Натальино;

- строительство артезианской сважины в с. Новошино;

- модернизация артезианской скважины в с.п. Степурино;

- модернизация артезианской скважины в с.п. Тёша.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной   решением городской города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, предлагается:

-	тампонирование  неработающей скважины  № 4 г. Навашино.

### 10.2.5 Противопожарное водоснабжение

В соответствии с СП 8.13130.2009 наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) допускается применять для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.08.02-89 приведены в таблице 5.4.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах.

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров с суммарной емкостью на каждой площадке не менее 50 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

Таблица 10.7 – Планируемое водопотребление

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Планируемое |
| 1 | г. Навашино | 18100 | 180 | 3258,00 | 162,90 | 488,70 | 1086,00 | 0,00 | 4995,60 |
| 2 | с.п. Теша | 1000 | 180 | 180,00 | 9,00 | 27,00 | 60,00 | 0,00 | 276,00 |
| 3 | с. Б.Окулово | 1786 | 180 | 321,48 | 16,07 | 48,22 | 107,16 | 0,00 | 492,94 |
| 4 | п. разъезда Велетьма | 7 | 25 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,42 | 0,00 | 0,63 |
| 5 | д. М. Окулово | 258 | 25 | 6,45 | 0,32 | 0,97 | 15,48 | 0,00 | 23,22 |
| 6 | д. Ярцево | 63 | 25 | 1,58 | 0,08 | 0,24 | 3,78 | 0,00 | 5,67 |
| 7 | д. Бельтеевка | 9 | 25 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 0,00 | 0,81 |
| 8 | д. Горицы | 146 | 25 | 3,65 | 0,18 | 0,55 | 8,76 | 0,00 | 13,14 |
| 9 | с. Сонино | 290 | 25 | 7,25 | 0,36 | 1,09 | 17,40 | 0,00 | 26,10 |
| 10 | с. Новошино | 444 | 180 | 79,92 | 4,00 | 11,99 | 26,64 | 0,00 | 122,54 |
| 11 | д. Безверниково | 28 | 25 | 0,70 | 0,04 | 0,11 | 1,68 | 0,00 | 2,52 |
| 12 | д. Волосово | 21 | 25 | 0,53 | 0,03 | 0,08 | 1,26 | 0,00 | 1,89 |
| 13 | д. Князево | 7 | 25 | 0,18 | 0,01 | 0,03 | 0,42 | 0,00 | 0,63 |
| 14 | д. Ольховка | 24 | 25 | 0,60 | 0,03 | 0,09 | 1,44 | 0,00 | 2,16 |
| 15 | д. Покров | 4 | 25 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,00 | 0,36 |
| 16 | д. Угольное | 62 | 25 | 1,55 | 0,08 | 0,23 | 3,72 | 0,00 | 5,58 |
| 17 | п. разъезда Приокский | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Натальино | 1196 | 180 | 215,28 | 10,76 | 32,29 | 71,76 | 0,00 | 330,10 |
| 19 | п.р. Валтово | 24 | 25 | 0,60 | 0,03 | 0,09 | 1,44 | 0,00 | 2,16 |
| 20 | п. Масловское | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Мещерское | 26 | 25 | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 1,56 | 0,00 | 2,34 |
| 22 | д. Родяково | 256 | 180 | 46,08 | 2,30 | 6,91 | 15,36 | 0,00 | 70,66 |
| 23 | п. Степурино | 60 | 180 | 10,80 | 0,54 | 1,62 | 3,60 | 0,00 | 16,56 |
| 24 | д. Салавирь | 205 | 180 | 36,90 | 1,85 | 5,54 | 12,30 | 0,00 | 56,58 |
| 25 | д. Бобровка | 40 | 25 | 1,00 | 0,05 | 0,15 | 2,40 | 0,00 | 3,60 |
| 26 | д. Румасово | 45 | 25 | 1,13 | 0,06 | 0,17 | 2,70 | 0,00 | 4,05 |
| 27 | д. Валтово | 392 | 180 | 70,56 | 3,53 | 10,58 | 23,52 | 0,00 | 108,19 |
| 28 | д. Кистаново | 13 | 25 | 0,33 | 0,02 | 0,05 | 0,78 | 0,00 | 1,17 |
| 29 | д. Левино | 135 | 180 | 24,30 | 1,22 | 3,65 | 8,10 | 0,00 | 37,26 |
| 30 | д. Пустынь | 8 | 25 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,72 |
| 31 | д. Рогово | 167 | 180 | 30,06 | 1,50 | 4,51 | 10,02 | 0,00 | 46,09 |
| 32 | д. Степурино | 518 | 180 | 93,24 | 4,66 | 13,99 | 31,08 | 0,00 | 142,97 |
| 33 | с. Поздняково | 682 | 180 | 122,76 | 6,14 | 18,41 | 40,92 | 0,00 | 188,23 |
| 34 | д. Анцифрово | 50 | 25 | 1,25 | 0,06 | 0,19 | 3,00 | 0,00 | 4,50 |
| 35 | с. Дедово | 33 | 180 | 5,94 | 0,30 | 0,89 | 1,98 | 0,00 | 9,11 |
| 36 | с. Ефаново | 335 | 180 | 60,30 | 3,02 | 9,05 | 20,10 | 0,00 | 92,46 |
| 37 | д. Ефремово | 65 | 25 | 1,63 | 0,08 | 0,24 | 3,90 | 0,00 | 5,85 |
| 38 | д. Кондраково | 17 | 25 | 0,43 | 0,02 | 0,06 | 1,02 | 0,00 | 1,53 |
| 39 | д. Корниловка | 31 | 25 | 0,78 | 0,04 | 0,12 | 1,86 | 0,00 | 2,79 |
| 40 | с. Коробково | 290 | 180 | 52,20 | 2,61 | 7,83 | 17,40 | 0,00 | 80,04 |
| 41 | д. Кр. Октябрь | 12 | 25 | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,72 | 0,00 | 1,08 |
| 42 | д. Кутарино | 26 | 25 | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 1,56 | 0,00 | 2,34 |
| 43 | д. Малышево | 40 | 25 | 1,00 | 0,05 | 0,15 | 2,40 | 0,00 | 3,60 |
| 44 | д. Мартюшиха | 11 | 25 | 0,28 | 0,01 | 0,04 | 0,66 | 0,00 | 0,99 |
| 45 | с. Монаково | 218 | 180 | 39,24 | 1,96 | 5,89 | 13,08 | 0,00 | 60,17 |
| 46 | д. Петряево | 11 | 25 | 0,28 | 0,01 | 0,04 | 0,66 | 0,00 | 0,99 |
| 47 | д. Родиониха | 31 | 25 | 0,78 | 0,04 | 0,12 | 1,86 | 0,00 | 2,79 |
| 48 | с. Спас-Седчено | 37 | 25 | 0,93 | 0,05 | 0,14 | 2,22 | 0,00 | 3,33 |
| 49 | с.п. Судострой | 9 | 25 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 0,00 | 0,81 |
| 50 | д. Трудовик | 1 | 25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 |
| 51 | с. Чудь | 30 | 25 | 0,75 | 0,04 | 0,11 | 1,80 | 0,00 | 2,70 |
| 52 | Всего: | 27263 | 0,00 | 4683,21 | 234,16 | 702,48 | 1635,78 | 0,00 | 7255,63 |

### 10.2.6 Водоотвод дождевых стоков

Для отвода поверхностного стока проектом Генерального плана предусматривается строительство закрытой сети дождевой канализации по центральным улицам и в районах многоэтажной застройки с отводом загрязненной части поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации.  В районах малоэтажной застройки отвод поверхностного стока предусматривается по лоткам с последующей подачей его в систему закрытой канализации.

Проектом Генерального плана планируется:

- строительство четырех насосных станций по перекачке дождевых стоков;

- строительство двух комплексов очистных сооружений дождевой канализации: для северной части города в районе существующих БОС ООО «Водоканал»,

- для южной части города – в районе БОС АО «Навашинский завод стройматериалов».

Выпуск очищенных стоков в северной части г. Навашино предусматривается в р. Велетьма ниже города по течению реки, а в южной части - через сбросной канал длиной 1 км в оз. Прошибино.  Качество и состав сточных вод на выпусках с очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Отвод основной массы поверхностного стока производится по схеме: лоток проезжей части, дождеприемник, соединительная ветка, местный водосток, главный коллектор, распределительная камера, очистные сооружения, выпуск в водоем.  Трассировка сети дождевой канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации города.

### 10.2.7 Водоотведение

Проектом Генерального плана предлагается создание системы водоотведения, предусматривающей накопление бытовых стоков в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в г. Навашино.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в городском округе составит 3933,90 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 10.8 (где К = 0,7).

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления в соответствии со СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 02.02.2018 № 101, а также в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Навашино  на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением городской Думы города Навашино Нижегородской области от 25.12.2012 № 192, предлагается сохранение существующей схемы канализации с очисткой сточных вод на существующих очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации.

В первую очередь, требуется замена напорного коллектора от центральной станции перекачки сточных вод до БОС за оз. Зеленое;

- реконструкция очистных сооружений ОАО «Навашинский завод стройматериалов», ООО «Водоканал города Навашино».

Проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство 7 канализационных насосных станций в г. Навашино;

- строительство локальных очистных сооружений производительностью 20 м3/сут. и сети канализации для зданий детского сада, школы и дома учителя протяженностью 0,4 км;

- строительство локальных очистных сооружений в с.п. Тёша, производительностью не менее 151,20 м3/сут.;

- строительство бытовой сети канализации в г. Навашино, с.п. Тёша, общей протяжённостью 9,32 км;

- строительство напорного коллектора длиной 2,8 км на земельном участке, отведенном под застройку многоквартирную в г. Навашино;

- ликвидация выпусков производственно-ливневой канализации АО «Окская судоверфь»;

- строительство сливной станции для приема стоков от неканализованной застройки в районе городских очистных сооружений и снегохранилища;

- строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях города и других объектах, являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод.

Таблица 10.8 – Планируемый расход на водоотведение

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Планируемое |
| 1 | г. Навашино | 18100 | 180 | 2280,60 | 114,03 | 342,09 | 2736,72 |
| 2 | с.п. Теша | 1000 | 180 | 126,00 | 6,30 | 18,90 | 151,20 |
| 3 | с. Б.Окулово | 1786 | 180 | 225,04 | 11,25 | 33,76 | 270,04 |
| 4 | п. разъезда Велетьма | 7 | 25 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| 5 | д. М. Окулово | 258 | 25 | 4,52 | 0,23 | 0,68 | 5,42 |
| 6 | д. Ярцево | 63 | 25 | 1,10 | 0,06 | 0,17 | 1,32 |
| 7 | д. Бельтеевка | 9 | 25 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,19 |
| 8 | д. Горицы | 146 | 25 | 2,56 | 0,13 | 0,38 | 3,07 |
| 9 | с. Сонино | 290 | 25 | 5,08 | 0,25 | 0,76 | 6,09 |
| 10 | с. Новошино | 444 | 180 | 55,94 | 2,80 | 8,39 | 67,13 |
| 11 | д. Безверниково | 28 | 25 | 0,49 | 0,02 | 0,07 | 0,59 |
| 12 | д. Волосово | 21 | 25 | 0,37 | 0,02 | 0,06 | 0,44 |
| 13 | д. Князево | 7 | 25 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| 14 | д. Ольховка | 24 | 25 | 0,42 | 0,02 | 0,06 | 0,50 |
| 15 | д. Покров | 4 | 25 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 16 | д. Угольное | 62 | 25 | 1,09 | 0,05 | 0,16 | 1,30 |
| 17 | п. разъезда Приокский | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Натальино | 1196 | 180 | 150,70 | 7,53 | 22,60 | 180,84 |
| 19 | п.р. Валтово | 24 | 25 | 0,42 | 0,02 | 0,06 | 0,50 |
| 20 | п. Масловское | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Мещерское | 26 | 25 | 0,46 | 0,02 | 0,07 | 0,55 |
| 22 | д. Родяково | 256 | 180 | 32,26 | 1,61 | 4,84 | 38,71 |
| 23 | п. Степурино | 60 | 180 | 7,56 | 0,38 | 1,13 | 9,07 |
| 24 | д. Салавирь | 205 | 180 | 25,83 | 1,29 | 3,87 | 31,00 |
| 25 | д. Бобровка | 40 | 25 | 0,70 | 0,04 | 0,11 | 0,84 |
| 26 | д. Румасово | 45 | 25 | 0,79 | 0,04 | 0,12 | 0,95 |
| 27 | д. Валтово | 392 | 180 | 49,39 | 2,47 | 7,41 | 59,27 |
| 28 | д. Кистаново | 13 | 25 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,27 |
| 29 | д. Левино | 135 | 180 | 17,01 | 0,85 | 2,55 | 20,41 |
| 30 | д. Пустынь | 8 | 25 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,17 |
| 31 | д. Рогово | 167 | 180 | 21,04 | 1,05 | 3,16 | 25,25 |
| 32 | д. Степурино | 518 | 180 | 65,27 | 3,26 | 9,79 | 78,32 |
| 33 | с. Поздняково | 682 | 180 | 85,93 | 4,30 | 12,89 | 103,12 |
| 34 | д. Анцифрово | 50 | 25 | 0,88 | 0,04 | 0,13 | 1,05 |
| 35 | с. Дедово | 33 | 180 | 4,16 | 0,21 | 0,62 | 4,99 |
| 36 | с. Ефаново | 335 | 180 | 42,21 | 2,11 | 6,33 | 50,65 |
| 37 | д. Ефремово | 65 | 25 | 1,14 | 0,06 | 0,17 | 1,37 |
| 38 | д. Кондраково | 17 | 25 | 0,30 | 0,01 | 0,04 | 0,36 |
| 39 | д. Корниловка | 31 | 25 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,65 |
| 40 | с. Коробково | 290 | 180 | 36,54 | 1,83 | 5,48 | 43,85 |
| 41 | д. Кр. Октябрь | 12 | 25 | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,25 |
| 42 | д. Кутарино | 26 | 25 | 0,46 | 0,02 | 0,07 | 0,55 |
| 43 | д. Малышево | 40 | 25 | 0,70 | 0,04 | 0,11 | 0,84 |
| 44 | д. Мартюшиха | 11 | 25 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,23 |
| 45 | с. Монаково | 218 | 180 | 27,47 | 1,37 | 4,12 | 32,96 |
| 46 | д. Петряево | 11 | 25 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,23 |
| 47 | д. Родиониха | 31 | 25 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,65 |
| 48 | с. Спас-Седчено | 37 | 25 | 0,65 | 0,03 | 0,10 | 0,78 |
| 49 | с.п. Судострой | 9 | 25 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,19 |
| 50 | д. Трудовик | 1 | 25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 51 | с. Чудь | 30 | 25 | 0,53 | 0,03 | 0,08 | 0,63 |
|  | Итого: | 27263 | 0,00 | 3278,25 | 163,91 | 491,74 | 3933,90 |

### 10.2.8 Телефонизация (связь)

Направления развития систем связи и информации:

Обеспечение жителей муниципального образования связью приемлемого качества является наиболее приоритетным направлением. Наиболее востребованными услугами у населения являются мобильная связь и интернет. Соответственно развитие систем связи необходимо в данных направлениях.

Условия для развития мобильной телефонии созданы на уровне федерации, поэтому в рамках муниципального образования возможно развитие лишь в части строительства дополнительных базовых станций, позволяющих увеличить покрытие территории мобильной связью. Для предоставления мобильной связи приемлемого качества, в отдаленных от центра городского округа населенных пунктов, возможно участие в программах софинансирования строительства базовых станций сотовой связи с операторами.

Наиболее востребованным и активно развивающимся направлением обеспечения услугами связи населения является проводной интернет. Данная услуга связи позволяет населению получить доступ к практически неограниченному объёму информации. В связи с чем наиболее актуальным вопросом является увеличение протяжённости кабельных сетей на единицу площади как показателя уровня обеспеченности населения, а также модернизация оборудования в узловых точках, способствующих увеличению скорости предоставления информации. Для реализации данных мероприятий необходимо в рамках разработки документов территориального планирования, а также документации планировки территории предусматривать возможность прокладки кабельных линий для предоставления услуг связи населению на территории новой жилой застройки.

Для планируемой жилой застройки на территориях, включаемых в границы городского округа Навашинский Нижегородской области документацией по планировке территории необходимо предусмотреть возможность прокладки кабелей связи для подключения к системе связи электросирен.

В связи с увеличивающимся уровнем обеспеченности населения доступом к сети интернет проектом генерального плана предлагается модернизация оборудования на АТС в г. Навашино с увеличением пропускной способности.

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 22,87 км.

В проекте генерального плана предусматривается 100% обеспечение связью жилые дома. С учетом перспективного развития поселения в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующих АТС с минимальными затратами позволит обеспечить передачу речи и данных на базе технологии хDSL.

### 9.2.9 Радиофикация

Развитие проводной сети радиовещания на территории городского округа проектом Генерального плана не предусматривается.

Проектом Генерального плана рекомендуется использовать эфирное вещание с применением электроприёмников типа УКВ-4М, включаемых в электросеть.

## ГЛАВА 11 – Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

При реализации мероприятий проекта генерального, следует учесть, что Проектом предусмотрено строительство ряда объектов, размещение которых потребует организацию перевода земель.

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с

1) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Относительно перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и транспорта следует отметить, что такой перевод, осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом.

С 1 января 2012 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. При этом внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу изъятого, земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого земельного участка по целевому назначению.

Таким образом, мероприятия по изменению границ населенных пунктов, а также изменению границ и категорий земель сельскохозяйственного назначения, в целях строительства запланированных объектов, в обязательном порядке должны быть предусмотрены генеральным планом городского округа, на территории которого планируется размещение соответствующих объектов.

### 11.1 Изменение административных границ населенных пунктов

Генеральным планом предполагается изменение административных границ следующих населенных пунктов: г. Навашино, д. Волосово, д.Анцифрово, д.Кондраково, д.Малое Окулово, д.Ярцево, с. Большое Окулово, с. Дедово, с.Коробково, с.Поздняково.

Изменение границ данных населённых пунктов предусмотрено за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения и исключения земель земель лесного фонда.

Таблица 11.1 – Изменение границ населенных пунктов на территории городского округа Навашинский Нижегородской области

| Населенный пункт | Площадь в существующих границах, га | Площадь планируемая, га | Изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Навашино | 1331,00 | 1435,81 | 104,81 |
| д. Волосово | 17,33 | 20,69 | 3,36 |
| д.Анцифрово | 7,83 | 35,5 | 27,67 |
| д.Кондраково | 11,61 | 44,66 | 33,05 |
| д.Малое Окулово | 29,80 | 30,46 | 0,66 |
| д.Ярцево | 13,99 | 53,56 | 39,57 |
| с. Большое Окулово | 148,02 | 151,08 | 3,06 |
| с. Дедово | 31,91 | 67,13 | 35,22 |
| с.Коробково | 43,38 | 52,15 | 8,77 |
| с.Поздняково | 117,69 | 118,48 | 0,79 |
|  |  |  | 256,96 |

Таблица 11.2– Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов

| № ЗУ по эксп. | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (существующая) | Функциональное зонирование (планируемое) | Площадь, га | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Кондраково | 52:37:0200012:9 | земли сельскохозяйственного назначения (ЗСН) | зона индивидуальной жилой застройки (зона ИЖС) | 13,84 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 2 | д. Кондраково | 52:37:0200012:368 52:37:0200012:370 52:37:0200012:371 52:37:0200012:372 52:37:0200012:373 52:37:0200012:374 52:37:0200012:375 52:37:0200012:376 52:37:0200012:377 52:37:0200012:378 52:37:0200012:391 | ЗСН | зона ИЖС | 1,64 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 3 | д. Кондраково | 52:37:0200012:393 52:37:0200012:394 52:37:0200012:395 52:37:0200012:396 52:37:0200012:397 52:37:0200012:398 52:37:0200012:399 52:37:0200012:400 52:37:0200012:401 52:37:0200012:402 52:37:0200012:403 52:37:0200012:404 52:37:0200012:405 52:37:0200012:406 52:37:0200012:407 52:37:0200012:408 52:37:0200012:409 52:37:0200012:410 | ЗСН | зона ИЖС | 15,37 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 3 |  | 52:37:0200012:411 52:37:0200012:412 52:37:0200012:413 52:37:0200012:415 52:37:0200012:416 52:37:0200012:417 52:37:0200012:418 52:37:0200012:419 52:37:0200012:420 52:37:0200012:421 52:37:0200012:422 52:37:0200012:423 52:37:0200012:424 52:37:0200012:425 52:37:0200012:426 52:37:0200012:427 52:37:0200012:428 52:37:0200012:429 52:37:0200012:430 52:37:0200012:431 52:37:0200012:432 52:37:0200012:433 52:37:0200012:434 52:37:0200012:435 52:37:0200012:436 52:37:0200012:437 52:37:0200012:438 52:37:0200012:439 52:37:0200012:440 52:37:0200012:441 52:37:0200012:442 52:37:0200012:443 52:37:0200012:444 52:37:0200012:445 52:37:0200012:446 52:37:0200012:447 52:37:0200012:448 52:37:0200012:449 52:37:0200012:450 52:37:0200012:451 52:37:0200012:452 52:37:0200012:453 52:37:0200012:454 52:37:0200012:455 52:37:0200012:460 52:37:0200012:461 52:37:0200012:462 52:37:0200012:463 52:37:0200012:464 52:37:0200012:465 52:37:0200012:466 52:37:0200012:467 52:37:0200012:468 52:37:0200012:469 52:37:0200012:470 52:37:0200012:471 52:37:0200012:472 52:37:0200012:473 52:37:0200012:474 52:37:0200012:475 |  |  |  |  |
| 4 | д. Кондраково | 52:37:0200012:381 52:37:0200012:382 52:37:0200012:383 52:37:0200012:384 52:37:0200012:385 52:37:0200012:386 52:37:0200012:387 52:37:0200012:388 52:37:0200012:389 52:37:0200012:390 | ЗСН | зона ИЖС | 1,61 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 5 | с. Коробково | 52:37:0200013:333 52:37:0200013:336 | ЗСН | зона ИЖС | 8,66 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 6 | с. Дедово | 52:37:0200013:287 | ЗСН | Зона садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства на полевых участках | 21,66 | для обеспечения земельными участками для нового строительства дач, садов и огородов |
| 7 | с. Дедово | 52:37:0200013:290 52:37:0200013:292 52:37:0200013:293 | ЗСН | Зона садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства на полевых участках | 12,97 | для обеспечения земельными участками для нового строительства дач, садов и огородов |
| 8 | д. Анцифрово | 52:37:0300008:176 52:37:0300008:227 | ЗСН | зона ИЖС | 25,04 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 9 | д. Волосово | 52:37:0300001:149 52:37:0300001:150 52:37:0300001:151 52:37:0300001:152 52:37:0300001:153 52:37:0300001:154 52:37:0300001:155 52:37:0300001:156 52:37:0300001:157 52:37:0300001:158 52:37:0300001:159 52:37:0300001:160 52:37:0300001:161 52:37:0300001:162 52:37:0300001:163 52:37:0300001:164 52:37:0300001:141 52:37:0300001:142 52:37:0300001:143 52:37:0300001:144 52:37:0300001:145 52:37:0300001:146 52:37:0300001:147 | ЗСН | зона ИЖС | 3,36 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 10 | с.Поздняково | 52:37:0300008:276 | ЗСН | зона ИЖС | 0,57 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 11 | с.Поздняково | 52:37:0300008:236 | ЗСН | зона ИЖС | 0,13 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 12 | г. Навашино | 52:37:0500005:436 52:37:0500005:437 | ЗСН | зона ИЖС | 105,70 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 13 | д. Ярцево | 52:37:0500016:1 52:37:0500016:2 52:37:0500016:3 | ЗСН | зона ИЖС | 39,75 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |
| 14 | с. Б. Окулово | 52:37:0500009:2 | ЗСН | зона ИЖС | 3,06 | для обеспечения земельными участками для нового строительства учебно-образовательных объектов |
| 15 | д. М. Окулово | 52:37:0500001:167 52:37:0500001:168 | ЗСН | зона ИЖС | 0,63 | для обеспечения земельными участками для нового жилищного строительства |

Таким образом, проектом генерального плана предусматривается включение в земли населённых пунктов из земель сельскохозяйственного назначения участков общей площадью 256,96 га.

### 11.3 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях автомобильных дорог, высокоскоростной железнодорожной магистрали, газопровода высокого давления второй категории и газорегуляторного пункта.

Основные характеристики земельных участков, необходимых для размещения указанных объектов представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 - Земельные участки, планируемые для размещения автомобильных дорог, железных дорог, объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Площадь земель под объектом / категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство железнодорожного подъездного пути к промышленной площадке АЭС | 21,8 | 126,20 га / (ЗСН) 26,40 га / (ЗЛФ) |
| 2 | строительство а/д Подъезд к д. Степурино-п. Степурино от а/д Валтово-Рогово | 6,17 | 1,92 га / (ЗСН) 3,19 га / (ЗЛФ) |
| 3 | строительство а/д Подъезд к п. Мещерское от а/д Ольховка-Новошино-Горицы | 7,02 | 0,46 га / (ЗСН) 5,89 га / (ЗЛФ) |
| 4 | строительство а/д Обход к с. Поздняково на участке а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 5,25 | 5,25 га / (ЗСН) |
| 5 | строительство а/д Подъезд к промышленной площадке Нижегородская АЭС | 28,76 | 8,05 га / (ЗСН) 20,71 га / (ЗЛФ) |
| 6 | строительство а/д Подъезд к д. Угольное от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 1,16 | 1,16 га / (ЗСН) |
| 7 | - строительство а/д Владимир-Муром-Арзамас на участке Обхода г. Навашино (п. Липня) | 3,28 | 1,17 га / (ЗСН) 0,64 га / (ЗЛФ) |
| 8 | строительство участка а/д от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от а/д Подход к г. Навашино (а/д Обход г. Навашино) | 3,78 | 3,78 га / (ЗСН) |
| 9 | строительство а/д Обход г. Навашино, протяженностью 12,735 км | 12,375 | 9,28 га / (ЗСН) |
| 10 | строительство автомобильной дороги федерального значения Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург, протяженностью 11,388 км | 11,388 | 13,61 га / (ЗСН) 9,17 га / (ЗЛФ) |
| 11 | Увеличение территории кладбища северо-западнее с. Новошино | - | 0,2 га/ (ЗСН) |
| 12 | Увеличение территории кладбища юго-западнее д. Покров | - | 0,5 га/ (ЗСН) |
| 13 | Увеличение территории кладбища северо-восточнее с. Сонино | - | 0,3 га/ (ЗСН) |
| 14 | Увеличение территории кладбища севернее с. Спас-Седчено | - | 0,44 га/ (ЗСН) |
| 15 | Увеличение территории кладбища восточнее г. Навашино | - | 18,47 га/ (ЗСН) |
| 16 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Большой Окуловский», расположенный северо-западнее с.Большое Окулово городского округа Навашинский Нижегородской области; |  | 184,98 га / (ЗСН) |
| 17 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Натальино поле», расположенный северо-западнее с.Натальино городского округа Навашинский Нижегородской области |  | 57,3 га / (ЗСН) |
| 18 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Левинский», расположенный 1,4 км западнее д.Левино городского округа Навашинский Нижегородской области |  | 4,17 га / (ЗСН) |
| 19 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Бельтеевский», расположенный 1,3 км западнее с.Сонино городского округа Навашинский Нижегородской области |  | 44,8 га / (ЗСН) |
| 20 | Размещение производственной площадки для разработки карьера по добыче полезных ископаемых на участке «Ольховский», расположенный 100 м южнее д.Ольховка городского округа Навашинский Нижегородской области |  | 12 га / (ЗСН) |

Таким образом, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, переводимых в земли промышленности составляет – 493,95 га.

### 11.4 Изменение границ земель лесного фонда

Расширение границ населенных пунктов за счет земель лесного фонда не предусматривается.

Таблица 11.4 - Земельные участки, планируемые для размещения автомобильных дорог, железных дорог на землях лесного фонда

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Площадь земель под автодорогой / категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство железнодорожного подъездного пути к промышленной площадке АЭС | 21,8 | 126,20 га / (ЗСН) 26,40 га / (ЗЛФ) |
| 2 | строительство а/д Подъезд к с.п. Степурино от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост | 6,40 | 6,40 га / (ЗЛФ) |
| 3 | строительство а/д Подъезд к д. Степурино-п. Степурино от а/д Валтово-Рогово | 6,17 | 1,92 га / (ЗСН) 3,19 га / (ЗЛФ) |
| 4 | строительство а/д Подъезд к п. Мещерское от а/д Ольховка-Новошино-Горицы | 7,02 | 0,46 га / (ЗСН) 5,89 га / (ЗЛФ) |
| 5 | строительство а/д Подъезд к п.р. Валтово от а/д Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост | 1,57 | 0,13 га / (ЗЛФ) |
| 6 | строительство а/д Подъезд к промышленной площадке Нижегородская АЭС | 28,76 | 8,05 га / (ЗСН) 20,71 га / (ЗЛФ) |
| 7 | строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от а/д Владимир-Муром-Арзамас | 8,73 | 8,73 га / (ЗЛФ) |
| 8 | - строительство а/д Владимир-Муром-Арзамас на участке Обхода г. Навашино (п. Липня) | 3,28 | 1,17 га / (ЗСН) 0,64 га / (ЗЛФ) |
| 9 | строительство автомобильной дороги федерального значения Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург, протяженностью 11,388 км | 11,388 | 13,61 га / (ЗСН) 9,17 га / (ЗЛФ) |
| 10 | строительство а/д Подъезд к с.п. Тёша от Кулебаки-Валтово-Салавирь-Петров Мост | 12,45 | 11,01 га / (ЗЛФ) |
| Итого: | 92,27 га |

Таким образом, общая площадь земель лесного фонда, переводимых в земли промышленности составляет – 92,27 га.

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство, размещение производственных объектов или строительство линейных объектов необходимо обратится в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

### 11.5 Изменение границ категорий земель

Таблица 11.6 - Распределение земельного фонда по категориям земель.

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | Планируемое положение, га * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория городского округа Навашинский Нижегородской области | 127869,46 | 127869,46 |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 33545,23 | 32701,93 |
| 2 | земли населенных пунктов | 3834,73 | 4091,69 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1198,44 | 1334,56 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 55,26 | 55,26 |
| 5 | земли лесного фонда | 85252 | 85252 |
| 6 | земли водного фонда | 3983,8 | 3983,8 |
| 7 | земли запаса | - | - |

# РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории

## ГЛАВА 12 – Особо охраняемые территории и объекты

### 12.1 Объекты культурного наследия

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 12.1 – Список объектов культурного наследия

| Эспликационный номер | Наименование ОКН | Датировка ОКН | Категория охраны | Документ о принятии на гос. Охрану* | Место нахождения ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 3.1 | Селище Чудское | XI - XVI вв. | Р | 331 | с. Чудь, в 1,5 км к северо-востоку |
| 3.2 | СтоянкаЧудская | II тыс. до н.э. | Р | 331 | с. Чудь, в 2 км к северо-востоку |
| 3.3 | Селище Ефановское | XIII - XIV вв. | Р | 331 | с. Ефаново, в 2 км к северо-западу |
| 3.4 | Селище Ефаново – 2 и Ефановский могильник | II тыс. до н.э. – I тыс. н.э., XVI – XVII вв. | Р | 471 | с. Ефаново, 1 км к северо-западу |
| 3.5 | Комплекс памятников: Стоянка Ефаново - 2 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Ефаново, р. Муромка с. Ефаново, 1 км западнее села, на левом берегу реку |
| 3.6 | Стоянка Ефаново - 3 | V тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Ефаново, 1 км западнее-северо-западнее села, на левом берегу реки |
| 3.7 | Стоянка Ефановская–4 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Ефаново, 0,4 км западнее села, на правом берегу реки |
| 3.8 | Стоянка - Ефаново - 5 | рубеж II - I тыс. до н.э. | Р | 393 | c. Ефаново, в 1,5 км к западу, в 0,6 км к югу от п. Судострой, на краю первой надпойменной террасы правого берега реки Оки, на восточном берегу Седчинского затона |
| 3.9 | Стоянка Ефаново - 1 | конец III тыс. до н.э. | Ф | 1327 | с. Ефаново * в 2 км к юго-западу |
| 3.10 | Муромский могильник | IX - X вв. | Ф | 1327 | с. Ефаново |
| 3.11 | Корниловский могильник | I тыс. н.э. | Р | 471 | д. Корниловка, юго-восточная окраина |
| 3.12 | Два городища городецкой культуры: Городище Спас-Седчено | * поздняя бронза, ранее железо | Ф | 1327 | с. Спас-Седчено, в 0,35 км к востоку-северо-востоку от церкви |
| 3.13 | Стоянка Спас-Седчено-5 | VIII – начало XI вв., XIV-XV вв. | Р | 393 | с. Спас-Седчено, в 0,2 км к югу-юго-западу от Преображенской церкви |
| 3.14 | Стоянка Спас-Седчено-2 | поздний мезолит | Р | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км к западу, юго-западу |
| 3.15 | Стоянка Спас-Седчено-3 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Спас-Седчено, в 0,8 км западу, на краю первой надпойменной террасы правого берега реки Оки |
| 3.16 | Стоянка Спас-Седчено-1 | V тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км к юго-западу |
| 3.17 | Стоянка Спас-Седчено-4 | V - II тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Спас-Седчено, в 1,7 км к юго-западу |
| 3.18 | Стоянка Спас-Седчено-6 | рубеж II - I тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Спас-Седчено, в 1,4 км к юго-западу, в 1,5 км к западу-северо-западу от д. Коробково, в 0,2 км к юго-западу от летнего стойла для скота |
| 3.19 | Поселение Спас-Седчено-7 | рубеж IV/III тыс. до н.э., II тыс. до н.э. | В | Ст. 18. Федерального Закона № 73 – ФЗ от 25.06.2002г. | с. Спас-Седчено, 2,7 км к юго-западу-югу от церкви в селе, в 2,8 км к западу-северо-западу от западной окраины д. Коробково |
| 3.20 | Стоянка Поздняково –12 | вт. пол. II тыс. до н.э. – рубеж II - I тыс. до н.э. | В | Ст. 18. Федерального Закона № 73 – ФЗ от 25.06.2002г. | с. Поздняково, в 3,3 км к северо-западу-северу от северной окраины села (от въезда в село на автомобильной дороге Нижний Новгород-Новашино), в 3,2 км к западу от западной окраины д. Коробково, в 3,3 км к юго-западу от церкви в с. Спас-Седчено |
| 3.21 | Стоянка Коробково - 1 | неолит | Р | 331 | c. Коробково, в 1,5 км к юго-западу |
| 3.22 | Стоянка Коробково - 2 | III тыс. до н.э. | Р | 471 | c. Коробково, в 1,4 км к западу-юго-западу |
| 3.23 | Стоянка Коробково-3 | III-II тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Коробково, в 1,8 км к западу от с. Спас-Седчено, на краю высокой поймы правого берега реки Оки, над заболоченным ручьем |
| 3.24 | Стоянка Спас-Седчено | IV тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Спас-Седчено, в 1,5 км южнее, на правом берегу р. Оки |
| 3.25 | Стоянка Поздняково-7 | неолит | Р | 471 | с. Поздняково, 1,5 км к северу-северо-востоку |
| 3.26 | Стоянка Поздняково-8 | мезолит | Р | 471 | с. Поздняково, 2 км к северу-северо-востоку |
| 3.27 | Стоянка Поздняково-9 | мезолит | Р | 471 | с. Поздняково, 2,2 км к северу-северо-востоку |
| 3.28 | Стоянка Поздняково- 10 | IV-II тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Поздняково, 2,3 км к северу-северо-востоку |
| 3.29 | Стоянка Поздняково-11 | неолит, V тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Поздняково, 2,5 км к северу-северо-востоку |
| 3.30 | 16. Стоянка Поздняково-2 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 4 км северо-западнее села |
| 3.31 | 17. Стоянка Поздняково-3 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 4 км западнее села |
| 3.32 | Стоянка Поздняково-5 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 4 км северо-западнее села |
| 3.33 | Стоянка Садовый Бор | неолит, эпоха бронзы | Р | 471 | с. Поздняково, в 3 км к северо-западу |
| 3.34 | Стоянка Большая поляна – 1 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Поздняково, правый берег р. Теши 1,8 км к юго-западнее села |
| 3.35 | Стоянка Большая Поляна - 2 | VI-V тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,9 км юго-западнее села |
| 3.36 | Стоянка Большая Поляна - 3 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Поздняково, в 1,3 км к западу от южной окраины, на мысу, на западном крае останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки и реки Теши |
| 3.37 | Стоянка Большая Поляна - 4 | III - II тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Поздняково, в 1,4 км к западу от южной окраины, в 2,2 км к востоку от д. Угольное на мысу, на южном крае останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки и реки Теши |
| 3.38 | Стоянка Средняя Поляна | V тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Поздняково, в 1,2 км юго-западнее села |
| 3.39 | Стоянка Малая Поляна | IV - III тыс. до н.э. | Р | 393 | с. Поздняково, в 1 км к западу-юго-западу от южной окраины, в 2,5 км к востоку-северо-востоку от северной окраины д. Угольное |
| 3.40 | Стоянка Поздняково-1 | II тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Поздняково, правый берег р. Теши 0,5 км к юго-западу |
| 3.41 | Стоянка Поздняково-6 | III-II тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Поздняково, 0,4 км к югу-юго-западу |
| 3.42 | Стоянка Поздняково-4 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 2 км юго-западнее села |
| 3.43 | Анциферовский могильник | I тыс. н.э. | Р | 471 | д. Анцифрово, 0,8 км к юго-востоку от центра |
| 3.44 | Стоянка Ягристый Бугор | мезолит, эпоха бронзы | Р | 471 | д. Петряево, в 0,1 км к юго-западу |
| 3.45 | Два городища городецкой культуры * Городище Кондраковское | * конец I тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э. | Ф | 1327 | Близ д. Кондраково и села Спас-Седчено * д. Кондраково, в 2,5 км к северо-востоку |
| 3.46 | Стоянка Покров - 6 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Покров, в 0,9 км к югу, в 0,15 км к западу от шоссе Нижний Новгород – Навашино |
| 3.47 | Стоянка Покров-1 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д. Покров, 0,2 км юго-восточнее деревни, на левом берегу реки Теши |
| 3.48 | Стоянка Покров-2 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д. Покров, 1,5 км западнее, правый берег старицы р. Оки |
| 3.49 | Стоянка Покров-3 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д. Покров, 0,8 км севернее, левый берег р. Теши |
| 3.50 | Стоянка Покров-4 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Покров, в 1,1 км к юго-западу, в 1,4 км к востоку-северо-востоку от д. Волосово |
| 3.51 | Стоянка Покров-5 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Покров, в 1 км к юго-западу, в 1,4 км к востоку-северо-востоку от д.Волосово |
| 3.52 | Стоянка Покров-7 | V тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Покров, в 0,8 км к югу, в 0,1км к югу от шоссе Нижний Новгород-Навашино |
| 3.53 | Стоянка Покров-8 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Покров, в 0,9 км к югу-юго-западу, в 0,5 км к западу от шоссе Нижний Новгород-Навашино |
| 3.54 | Стоянка Угольное-1 | VI-V тыс. до н.э. | Р | 559 | д. Угольное, правый берег р. Оки 0,8 км северо-западнее деревни |
| 3.55 | Стоянка Угольное-2 | V тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,2 км западнее деревни |
| 3.56 | Стоянка Угольное-3 | V тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,7 км западнее деревни |
| 3.57 | Поселение Угольное - 4 | рубеж IV/III тыс. до н.э., VIII-VI тыс. до н.э. | В | ст. 18 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 | д. Угольное, в 0,45 км к северо-западу-западу от северной окраины деревни, в 2,3 км к северо-востоку-северу от окраины в центральной части д. Волосово |
| 3.58 | Стоянка Угольное - 5 | первая четверть II тыс. до н.э. | В | ст. 18 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 | д. Угольное, в 2,05 км к северу-северо-востоку от северной окраины д. Угольное, в 4,5 км к северо-востоку-северу от окраины в центральной частид. Волосово, в 3,45 км к северу-северо-западу от северной окраины д. Покров |
| 3.59 | Стоянка Велетьминская-1 | III тыс. до н.э. | Р | 331 | д.Волосово, в 1,9 км к северу |
| 3.60 | Стоянка Велетьминская-2 | IV тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 1,7 км от деревни |
| 3.61 | Стоянка Велетьминская-3 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 1,8 км от деревни |
| 3.62 | Стоянка Велетьминская-5 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 2 км от деревни |
| 3.63 | Стоянка Велетьминская-7 | VIтыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 2,5 км от деревни |
| 3.64 | Стоянка Велетьминская-8 | VIтыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 2,7 км от деревни |
| 3.65 | Стоянка Велетьминская-9А | конец V- началом IV тыс. до н.э. | В | ст. 18 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 | в 1,8 км к северу-северо-востоку от окраины в центральной части д. Волосово, в 0,75 км к западу от северной окраины д. Угольное и в 0,7 км к северо-западу от заброшенной МТФ д. Угольное |
| 3.66 | Стоянка Усть-Велетьма | II тыс. до н.э.; XII-XIVвв | Р | 471 | д.Волосово, в 2 км к северу-северо-западу |
| 3.67 | Стоянка Усть-Велетьминская-2 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | д.Волосово, в 1,5 км к северу-северо-западу, в 1,7 км к западу от д.Угольное |
| 3.68 | Волосовская стоянка | начало II тыс. до н.э. | Ф | 624 | д.Волосово, правый берег реки Велетьмы д. Волосово, в 1,5 км, на берегу реки Велетьмы |
| 3.69 | Стоянка Волосово-2 | III-II тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 1,4 км севернее * в 1,7 км к северу |
| 3.70 | Стоянка Волосово-3 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 1,5 км севернее * в 1,8 км к северу |
| 3.71 | Стоянка Волосово-4 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 1,2 км севернее |
| 3.72 | Стоянка Волосово-5 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, 1,8 км севернее |
| 3.73 | Стоянка Волосово-6 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | д.Волосово, в 0,1 км к югу-юго-западу от юго-западной окраины, на мысу высокой поймы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.74 | Стоянка Волосово-7 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | д.Волосово, в 0,3 км к юго-западу от юго-западной окраины, на краю высокой поймы правого берега р. Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.75 | Стоянка Волосово-8 | рубеж II –I тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 0,5 км к юго-западу, по пологому мысу высокой поймы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.76 | Стоянка Волосово-9 | конец II –начало I тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 0,7 км к юго-западу, на северном краю останца первой надпойменной террасы правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.77 | Стоянка Волосово-10 | конец II –начало I тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 1,6 км к югу-юго-востоку, в 2,3 км к востоку-северо-востоку от д.Малое Окулово, на мысу останца высокой поймы правого берега старицы правого берега реки Оки, при слиянии двух дренированных ручьев |
| 3.78 | Стоянка Волосово-11 | III –II тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 1,7 км к югу-юго-востоку, в 2,6 км к востоку-северо-востоку от д.Малое Окулово, на южном краю останца высокой поймы правого берега старицы правого берега реки Оки, на северном берегу заболоченного старичного озерка |
| 3.79 | Стоянка Волосово-12 | VI-V тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 1,1 км к югу-юго-западу, в 1,6 км к северо-востоку от д. Малое Окулово-Покров |
| 3.80 | Стоянка Волосово-13 | II тыс. до н.э | Р | 393 | д.Волосово, в 0,6 км к югу-юго-востоку, в 10 м к востоку от шоссе Малое Окулово-Покров |
| 3.81 | Старший Волосовский могильник | середина II тыс. до н.э | Ф | 624 | д.Волосово, в 1,5 км севернее, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.82 | Младший Волосовский могильник | 2-я пол. II тыс. до н.э | Ф | 624 | д.Волосово, в 1,5 км севернее, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.83 | Стоянка Малое Окулово-1 | III-II тыс. до н.э | Р | 471 | д. Малое Окулово, р. Велетьмад.Малое Окулово, 1 км к северу |
| 3.84 | Стоянка Малоокуловская-3 | III тыс. до н.э | Р | 559 | д. Малое Окулово, 1,8 км северо-западнее деревни, правый берег реки |
| 3.85 | Стоянка Малоокуловская-4 | II тыс. до н.э | Р | 471 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северу-северо-западу |
| 3.86 | Стоянка Малоокуловская-5 | III тыс. до н.э | Р | 471 | д. Малое Окулово, в 1,5 км к северу-северо-востоку |
| 3.87 | Стоянка Малое Окулово-7 | эпоха бронзы, XIV-XV вв. н. э. | Р | 471 | д. Малое Окулово, в 1 км к северу-северо-востоку |
| 3.88 | Стоянка Малое Окулово-8 | неолит | Р | 471 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к северо-востоку |
| 3.89 | Стоянка Малое Окулово-9 | III тыс. до н.э., XII-XIII вв. н. э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 0,1 км к северу от северной окраины, на мысу высокой поймы северо-западного берега старичного озерка и левого берега сухого русла |
| 3.90 | Стоянка Малое Окулово-10 | IV тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к северо-востоку от северо-восточной окраины, на северном конце древнего берегового вала правого берега реки Оки, на правом берегу реки Велетьмы |
| 3.91 | Стоянка Малое Окулово-11 | VI-V тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северо-востоку от северной окраины, в 1,2 км к юго-западу от д. Волосово |
| 3.92 | Стоянка Малое Окулово-12 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северо-востоку от северной окраины, в 1,2 км к юго-западу от д. Волосово |
| 3.93 | Стоянка Малое Окулово-13 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1 км к северо-востоку, в 75 м к северо-западу от шоссе Малое Окулово-Покров |
| 3.94 | Стоянка Малое Окулово-14 | VI тыс. дон.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,1 км к востоку-северо-востоку, в 0,5 км к северо-востоку от моста через реку Велетьму |
| 3.95 | Стоянка Малое Окулово-15 | II тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 0,7 км к востоку, в 0,15 км к северо-западу от моста через реку Велетьму |
| 3.96 | Стоянка Малое Окулово-16 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,9 км к востоку-северо-востоку, в 1,9 км к югу-юго-востоку от д.Волосово |
| 3.97 | Стоянка Малое Окулово-17 | VI тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,8 км к востоку-северо-востоку, в 1,9 км к югу-юго-востоку от д.Волосово |
| 3.98 | Могильник Малоокуловский | конец III тыс. до н.э. | Р | 393 | д. Малое Окулово, в 1,2 км к северу, в 1,5 км к западу от д.Волосово |
| 3.99 | 50. Стоянка Сонино-1 | IV-III тыс. до н.э. | Р | 471 | с. Сонино, 1 км к юго-востоку |
| 3.100 | 51. Стоянка Сонино-2 | мезолит, эпоха бронзы | Р | 471 | с. Сонино, в 0,8 км к востоку-юго-востоку |
| 3.101 | Стоянка Новошино-6 *Стоянка Новошино | V тыс. до н.э. | Р | 559 | с. Новошино, 2 км южнее села, на левом берегу р. Теши |
| 3.102 | Стоянка Велетьминская-6 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | д.Волосово, в 2,2 км от деревни |
| 3.103 | Селище Натальино-1 | XVI-XVII вв. | Р | ст.18.Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002 | с. Натальино, в 2,82 км к юго-востоку-югу от водонапорной башни на южной окраине с. Натальино, в 2,75 км к юго-западу-югу от южной окраины д.Родяково, на мысу плавно изогнутой гривы высокой поймы правого берега р.Теша |
| 3.104 | Стоянка Липня | IV тыс. до н.э. | Р | 471 | г.Навашино, юго- -западная окраина, 0,3 км к северо-восто- ку от оз. Прошибино |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 4.1 | Спасская церковь | 1670 г. | Р | 471 | с. Дедово |
| 4.2 | Покровская церковь | 1811 г. | Р | 286 | с. Поздняково |
| 4.3 | Крестовоздвиженская церковь | 1832 г. | Р | 286 | с. Большое Окулово |
| Памятники истории |
| 5.1 | БюстМ.И. Губкина (ск. С.Н.Влков, арх. А.Г.Захаров; гранит) | 1979 г. | Р | 559 | С. Поздняково |
| 5.2 | Мемориальный комплекс: |  | Р | 559 | г.Навашино, Советская ул., 49 |
|  | Дом, в котором жила революцио- нерка Кирсанова Клавдия Ивановна | 1887- 1903 г.г. |  |  |  |
|  | Место, где проходи- ли революционные митинги и маевки трудящихся | 1912- 1917 г.г. |  |  |  |
|  | Обелиск, установ- ленный рабочими- -судостроителями на месте проведе- ния митингов и маевок | 1924 г. |  |  |  |
| 5.3 | Могила Попкова Александра Ивано- вича, Героя Совет- ского Союза | 1913- 1995 г.г. | Р | 110 | г.Навашино, Липенское кладбище |

*

331 - Постановление и.о. губернатора от 11.12.98 № 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на территории Нижегородской области, имеющих историческую, научную и художественную ценность к памятникам истории и культуры местного (областного) значения»

471 - Решение Горьковского  облисполкома от 18.12.89 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» (в редакции постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 22.04.97 № 84;  совместного постановления администрации Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.97 № 351/79; постановления и.о. губернатора области от 11.12.98 № 329)

559 - Решение Горьковского облисполкома от 03.11.83 № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области» (в редакции постановления и.о. губернатора области от 30.05.97 № 127, постановления и.о. губернатора области от 11.12.98 № 330)

393 - Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.12.99 № 393 «Об объявлении находящихся на территории Навашинского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками археологии местного (областного) значения»

1327 - Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

624 - Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»

286 - Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 16.09.99 № 286 «Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения»

ст.18.Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002 - Федеральный Закон от "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ

110 - Постановление Губернатора области от 25.04.2000г. № 110 «Об отнесении к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, находящихся на территории кладбищ г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области, могил Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы».

Охрана объектов культурного наследия

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и ниых работ обязаны:

l.. B пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, мелиоративных и иных работ раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указан ого объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получение по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия заключение историко-культурной экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объект культурного (археологического) наследия.

2. На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия строительные и иные работы, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. На земель участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр , выявленных объектов культурного наследия либо объектов , обладающих признакам и объекта культурного наследия , Заказчик работ до начала землеустроительных , земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

3.1 Обеспечить проведение и финансирование историко–культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73 - ФЗ.

3.2 Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.

3.3 В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных, мелиоративных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить  выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Защитные зоны объектов культурного наследия, расположенных в границах, устанавливаются в соответствии в соответствии с п.4 ст. 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника.

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ).

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972, разработка проектов зон охраны ОКН организуется Министерством культуры Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного самоуправления, может быть включена в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, а так же может осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия.

### 12.2 Особо охраняемые природные территории

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Таблица 12.2 – Список особо охраняемых природных территорий

| Номер | Наименование | Площадь участка | Статус | Правоустанавливающие документы (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы |
|  | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Навашинский» | 11309 га | Р | 95 85 |
| Памятники природы |
| 1.1 | Озеро Святое Дедовское | 128,1 га | Р | 558 142-р |
| 1.2 | Болото Поколевское | 252,0 га | Р | 545 |
| 1.3 | Озеро Поколево | 20,0 га | Р | 545 |
| 1.4 | Озеро Святое Степуринское | 20,0 га | Р | 558 |
| 1.5 | Озеро Пешнее | 18,9 га | Р | 47-м |
| 1.6 | Парк с. Монаково | 4,7 га | Р | 166 |
| 1.7 | Парк с. Ефаново | 3,0 га | Р | 166 |
| 1.8 | Парк с. Спас-Седчено | 3,0 га | Р | 166 |

*558 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 17.08.1976 №558 «Об охране некоторых озер области, имеющих научное, водоохранное и эстетическое значение»;

142-р – Распоряжение администрации Нижегородской области от 06.02.1995 № 142-р (в ред. от 10.08.2006) «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы областного значения»;

545 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.08.1975 №545 «Об охране отдельных торфяных болот, заболоченных массивов и пойм области»;

47-м - Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 15.03.1994 № 47-м «Об объявлении природных объектов государственными памятниками природы областного значения»;

166 - Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.04.1986 №166 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»;

95 – Решение исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 24 февраля 1964 года № 95;

85 – Постановление Правительства Нижегородской области от 27.02.2009 № 85 «О государственном природном заказнике регионального значения «Навашинский».

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Навашинский»

Заказник организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 24 февраля 1964 года № 95. Срок действия заказника был продлен решениями исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 28 мая 1974 года № 410 и 31 мая 1985 года № 263. Распоряжением Администрации Нижегородской области от 19 февраля 1997 года № 208-р срок действия заказника вновь был продлен и установлен как бессрочный.

В соответствии с Положением «О государственном природном заказнике регионального значения «Навашинский», утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 27.02.2009 № 85:

Площадь, занимаемая заказником, 11309,0 га

В том числе:

Участок 1 - 5693 га.

Участок 2 - 5616 га.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области - 10689 га.

На территории городского округа г. Выкса Нижегородской области - 620 га.

Участок I заказника полностью расположен на территории городского округа Навашинский Нижегородской области в его северо-западной части в пойме р. Оки: от районного центра г. Навашино на север 6 км, от с. Ефаново на запад 1 км, от с. Спас-Седчино на запад 1,5 км, при с. Поздняково с запада, при д. Угольное с севера и запада, при д. Волосово с севера. Северная граница проходит от берега р. Оки выше железнодорожного моста на восток и юго-восток вдоль полосы отвода железной дороги Муром - Навашино до территории судостроительного завода "Ока".

Участок II (восточная граница) проходит от железной дороги Муром - Навашино вдоль западной границы судостроительного завода "Ока" до затона Липня, на юг через затон Липня и далее по грунтовой дороге до озера Ореховец. Далее граница поворачивает на восток вдоль береговой линии озера Ореховец и по грунтовой дороге на восток и юго-запад до северной окраины с. Туртапка городского округа г. Выкса Нижегородской области.

Юго-западная граница заказника проходит от северо-восточной окраины с. Туртапка Выксунского района на северо-запад по грунтовой дороге до берега р. Оки и далее вниз по течению по правому берегу реки Оки по береговой линии до железнодорожного моста.

Заказник создан в целях: - сохранения и восстановления природных комплексов в правобережной пойме реки Оки, включающих пойменные дубравы, черноольховые болота, прирусловые ивняки, пойменные луга, пойменные водоемы, место обитания видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Нижегородской области (в первую очередь выхухоли русской), в естественном состоянии; восстановления природных комплексов и их компонентов; поддержания экологического баланса в юго-западной части Нижегородской области.

Назначение заказника: охрана генофонда (уникальные для европейской части России природные сообщества); охрана генофонда (места обитания редких видов живых организмов); научное (зоологическое, ботаническое, гидрологическое); водоохранное (для бассейна реки Оки); ресурсоохранное.

Рельеф и геологическое строение. Заказник расположен на низменной равнине. Абсолютные высоты практически на всей его территории - 70 - 80 м. Мезорельеф на территории заказника типичен для поймы крупной реки. Местами он ровный, а чаще представляет собой чередование невысоких гряд и логов, ориентированных обычно параллельно ближайшему участку современного русла р. Оки или ее старицам. Ширина гряд и логов - 50 - 150 м, перепады высот обычно составляют от 2 до 6 м, крутизна склонов - 10 - 30°.

Почвы  участок  территории заказника располагается в пойме крупной реки, поэтому здесь распространены пойменные аллювиальные луговые почвы (в основном супесчаные и песчаные по механическому составу), а на заболоченных участках - пойменно-аллювиальные болотные и лугово-глеевые почвы.

Растительность. Заказник расположен в природной зоне хвойно-широколиственных лесов Русской равнины. Однако зональный тип растительности в заказнике не представлен. Территорию заказника покрывает азональная растительность, характерная для речной поймы. Представлены первичная растительность неморальной поймы (пойменные дубравы, черноольховые болота, прирусловые ивняки), вторичная растительность поймы (пойменные луга, производные осинники), прибрежная и водная растительность пойменных водоемов.

В пойменных дубравах в первом ярусе древостоя доминирует дуб, на разных участках также встречаются осина, береза, вяз гладкий, липа. Возраст деревьев первого яруса от 60 - 70 до 90 - 100 лет, отдельные дубы достигают возраста 120 - 150 лет. Высота деревьев - 18 - 23 м, диаметр стволов от 20 до 50 см (у отдельных дубов до 80 см), сомкнутость крон от 0,2 - 0,3 до 0,5 - 0,7. Во втором ярусе древостоя обычно доминирует дуб, встречаются также береза, осина, единично - липа, местами - вяз гладкий. Возраст деревьев второго яруса - 30 - 60 лет, высота - 10 - 15 м, диаметр стволов - 8 - 15 (до 20) см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. В подросте доминирует либо дуб, либо осина, либо вяз гладкий, также встречаются липа и береза. На наиболее высоких участках гряд в подросте единично встречается сосна. Высота подроста от 1 - 2 до 8 - 10 м, густота - 0,1 - 0,5. В подлеске чаще преобладает крушина ломкая, встречаются также шиповник майский, черемуха обыкновенная, черная смородина, калина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 4 м, густота - 0,1 - 0,2.

В травяно-кустарничковом ярусе встречаются костер безостый (часто доминирует), девясил иволистный, подмаренники северный и мягкий, ландыш майский, будра плющевидная, горошки мышиный, заборный и лесной, вероника длиннолистная, дудник лесной, бубенчик лилиелистный, борщевик сибирский, пижма обыкновенная, фиалка собачья, таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, осока дернистая, костяника, дрок красильный, ирис сибирский, хвощ лесной, щучка дернистая, кирказон ломоносовидный, клевер средний, сочевичник весенний, гравилат городской, очиток пурпуровый, ежевика сизая, дремлик широколистный, крапива двудомная, жгун-корень сомнительный, чистец лесной, волдырник ягодный, колокольчик скученный, норичник шишковатый. На наиболее высоких и сухих грядах присутствуют также ракитник русский, подорожник средний, земляника зеленая, клевер горный, гвоздика Фишера, вероника дубравная, золотарник обыкновенный, синеголовник плосколистный, орляк обыкновенный, василек луговой, марьяник дубравный, тысячелистник обыкновенный, щавель обыкновенный, ластовень ласточкин, спаржа лекарственная. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса от 25 до 70%. На почве почти сплошной мертвый покров.

Большая часть территории приходится на пойменные луга, использующиеся как сенокосы и пастбища. Здесь чередуются молодые пойменные дубравы, сменившие их осинники, встречаются ветла и осокорь, растущие поодиночке или группами. Значительные площади занимают заросли кустарников: ив нескольких видов, черемухи, шиповника.

Многочисленны пойменные водоемы, самые крупные из них – старицы Оки – тянутся на несколько километров. На пойменных водоемах представлена прибрежная и водная растительность.

Территория имеет исключительно важное значение как место концентрации водоплавающих и околоводных птиц на пролете, получила статус ключевой орнитологической территории международного (европейского) значения. Одна из основных задач заказника – сохранение выхухоли, реликта третичного периода, занесенного в Красные книги МСОП и России. На песчаных берегах и островах Оки, по руслу которой проходит западная граница заказника, гнездятся кулик-сорока и малая крачка, занесенные в Красную книгу России, а также речная крачка, занесенная в Красную книгу Нижегородской области.

Пойма р. Оки в Нижегородской области, в том числе и на территории заказника, давно освоена человеком. Об этом свидетельствует широкое распространение здесь вторичной пойменной растительности - пойменных лугов, имеющих антропогенное происхождение. В настоящее время пойменные луга, собственниками и владельцами которых являются сельскохозяйственные предприятия, используются в качестве сенокосов и пастбищ. В последние годы многие участки сенокосов остаются невыкошенными, а нагрузка на пастбища невелика.

Режим охраны заказника

1.1.На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению;

- сплошные рубки леса;

- все виды рубок леса в полосе шириной 200 м вдоль берега реки Оки (включая затоны реки Оки) и в полосах шириной 50 м вдоль берегов всех остальных водоемов заказника (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также за исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимых в период с 20 июля по 1 апреля);

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию заказника;

- геологоразведочные изыскания и добыча любых полезных ископаемых (за исключением территории участка 1 к югу от реки Теши);

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования заказника;

- подсочка лесных насаждений;

- весенняя охота;

- охота на выдру, барсука, бобра и ондатру;

- охота с использованием капканов;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению природных комплексов или их компонентов и поддержанию экологического баланса, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств заказника.

1.2.На территории заказника разрешаются:

- выборочные рубки (за исключением полосы шириной 200 м вдоль берега реки Оки (включая затоны реки Оки) и полосы шириной 50 м вдоль берегов всех остальных водоемов заказника);

- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в случаях деградации насаждений в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам;

- осветление, прочистка, прореживание в лесных культурах (за исключением периода гнездования птиц с 1 апреля по 20 июля включительно);

- охота в осенне-зимний период без использования капканов;

- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;

- сенокошение;

- сбор лекарственных растений;

- выпас скота;

- научные исследования;

- сбор грибов и ягод;

- прокладывание коммуникаций, необходимых для функционирования заказника;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования существующих линейных сооружений (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.);

- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых на территории участка 1 к югу от реки Теши;

- строительство, необходимое для функционирования заказника;

- иная деятельность, не указанная в подпункте 1.1 настоящего Положения.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения

«Озеро Святое Степуринское»

Памятник природы организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 17 августа 1976 года № 558. Расположен  в 34-х км к юго-востоку от г.Навашино, в  6,5 км к юго-востоку от железнодорожной станции Степурино, в 7,5 км к юго-западу от железнодорожной станции Теша.

Площадь памятника природы: 20,0 га.

Памятник природы сохраняет живописное лесное озеро карстового происхождения.  Озеро имеет  округлую  форму,  диаметром около 600 м, глубиной до 15 м. Береговая  линия  ровная, северный и восточный берега озера крутые, высотой до 6 м. С юга и запада озеро окружено полосой переходных и низинных болот шириной от 20 до 150 м.  По урезу воды узкой полосой располагаются осоковые заросли, к которым на полуметровой глубине добавляются куртины тростняка, кувшинки и кубышки, а ещё глубже  - пояс растений с плавающими листьями. Он имеет ширину до 10 метров. Между овальными листьями кувшинок и кубышек поверхность воды исчерчена параллельными зелеными нитями листьев ежеголовника злакового почти метровой длины. Этот ежеголовник, встречающийся лишь в нескольких озерах нашей области, занесен в региональную Красную книгу. Кроме кувшинки чисто-белой - обычного вида наших водоемов - здесь обнаружена кувшинка белая, занесенная в Красную книгу Нижегородской области. На песчаном дне озера на глубине от полуметра до 2-3 метров растут реликты ледникового периода - полушники озерный и иглистый, занесенные в Красную книгу России. На берегах живет шмель моховой (занесен в Красную книгу области). В лесу на северном берегу озера обнаружен змееяд (Красная книга России), для сохранения которого необходимо взять под охрану окружающие озеро леса.

На территории памятника природы и его охранной зоны запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятника природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Памятник природы комплексного профиля регионального значения «Озеро Поколево»

Памятник природы организован  решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20 августа 1975 года № 545. Расположен в 28 км к юго-востоку от районного центра г.Навашино, в 2,0 км к юго-западу от железнодорожной станции Степурино, в 6,5 км к юго-востоку от железнодорожной станции Родяково, в 7,5 км к юго-востоку от с.Натальино.

Площадь памятника природы составляет 20,0 га.

Памятник природы представляет собой озеро карстового происхождения. Это внутреннее озеро болота Поколевского, расположенное в его центральной части. Оно имеет овальную форму, слабо вытянуто в направлении с юго-востока на северо-запад. Берега торфянистые, дно песчаное, в западной части со слоем торфа. Зеро глубоководное, вода в нем очень прозрачная. Прибрежно-водная растительность представлена зарослями тростника обыкновенного и осок, водная - сообществами кубышки желтой. На берегах озера Поколево отмечен редкий вид мхов - сфагнум ушковидный.

На территории памятника природы и его охранной зоны запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятника природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Памятник природы комплексного профиля регионального значения «Болото Поколевское»

Памятник природы организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20 августа 1975 года №545.

Расположено в 27 км к юго-востоку от г. Навашино, в 0,8 км к юго-западу от железнодорожной станции Степурино, в 5,6 км к юго-востоку от железнодорожной станции Родяково, в 7,2 км к юго-востоку от с.Натальино.

Площадь памятника природы составляет 252,0 га.

Памятник природы представляет собой переходное болото, одно из самых крупных в городском округе. Оно возникло около 6000 лет назад. В центральной части болота расположено внутреннее озеро Поколево. Торфяное месторождение здесь разрабатывалось с 1944 по 1957 г. Первичный растительный покров  на болоте нарушен при разработке торфа. Сейчас идет процесс восстановления болотных экосистем. Территорию покрывают сосново-березово-кустарничково-сфагновые мхи и кукушкин лен. На болоте можно собирать голубику, бруснику, клюкву. Болото Поколевскоет - место произрастания сфагнума ушковидного, редкого вида мхов. Здесь обитает серый журавль, занесенный в Красную книгу Нижегородской области.

На территории памятника природы и его охранной зоны запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятника природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Памятник природы комплексного профиля регионального значения «Озеро Пешнее»

Памятник природы объявлен распоряжением главы администрации Сосновского района от 20.01.1994 N 14-р, и решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.03.1994 N 47-м. Расположен в крайней восточной оконечности городского округа, в 23,5 км к юго-западу от железнодорожной станции Степурино,  от г. Навашино на северо-восток 49 км, на территории Тешинского участкового лесничества в кв. 203, 204, 208, 209. (вместе с охранной зоной).

Площадь памятника природы составляет 18,9 га. Площадь охранной зоны 438,1 га.

Памятник природы представляет собой озеро  карстового происхождения. Назначение: охрана генофонда (место произрастания редкого вида растений); охрана ценофонда (типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов, карстовых озер, низинных, верховых и переходных болот); научное (ботаническое, геоморфологическое).

Памятник природы включает живописное карстовое озеро Пешнее, имеющее площадь 2,5 га. Озеро неправильной формы, вытянуто с севера на юг. По урезу воды тянется пояс зарослей осок и телиптериса болотного, имеющий ширину 3–5 метров. На узкой полосе мелководий растут кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдест плавающий. На берегах озера сохранился участок двухвекового хвойно-широколиственного леса с древостоем из сосны, ели, березы, осины в первом ярусе, липы, ели и клена во втором. В густом подросте преобладает липа, присутствуют ель, дуб и осина. Подлесок слагают бересклет бородавчатый, жимолость лесная и рябина. В травяно-кустарничковом ярусе богатый набор видов, характерных для ельников и дубрав.

На территории памятника природы располагается большое число карстовых провалов разного возраста, различной глубины и диаметра. Провалы либо имеют форму правильных воронок, либо сливаются между собой, образуя желоба. Самый крупный и молодой провал диаметром около 100 метров расположен в 150 м к востоку от озера Пешнее. В большинстве крупных старых карстовых провалов сформировались низинные, переходные и верховые болота. На верховых болотах много клюквы. На одном из таких болот найдено около 100 экземпляров пальчатокоренника Траунштейнера – вида, занесенного в Красную книгу России.

На территории памятника природы запрещаются:

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

- добыча любых полезных ископаемых;

- загрязнение воды;

- прогон, выпас и водопой скота;

- уничтожение прибрежно-водной и водной растительности;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты,

- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом,

- сбора грибов и ягод,

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, площадью 438,1 га, включающая не вошедшие в состав памятника природы части кварталов 52, 53, 64, а также квартал 63 Венецкого лесничества Сосновского лесхоза (по материалам лесоустройства 1983 года), в которой запрещаются:

- отвод земель под любые виды пользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- строительство;

- все виды мелиоративных работ;

- применение любых ядохимикатов;

- разработка любых полезных ископаемых;

- сплошные рубки леса;

- засорение и захламление территории.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения

«Озеро Святое Дедовское»

Памятник природы организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 17 августа 1976 года № 558. Паспорт на памятник природы утвержден распоряжением Администрации Нижегородской области от 06 февраля 1995 года № 142-р.

Расположен  в 4-х км к северо-востоку от с. Поздняково, в  1 км к югу от с. Дедово.  Площадь памятника природы: 128,1 га, охранной зоны – 261,1 га.

Памятник природы представляет собой самое крупное карстовое озеро в Нижегородской области глубиной до 20 м. Оно образовалось в результате слияния нескольких карстовых провалов. Довольно крутые берега высотой 2–3 метра сильно изрезаны множеством мысов и заливов. На озере имеются несколько крупных островов. Озеро проточное. Дно песчаное с мощным слоем ила, вода прозрачная. Вековые сосны, сохранившиеся на берегах и островах озера, придают особое очарование этому месту. Маршрут по тропинкам вокруг озера, идущим мимо песчаных дюн и карстовых воронок, знакомит с разнообразием сосновых лесов: здесь сменяют друг друга столетние боры вейниковые, орляковые, брусничники, чисто зеленомошные, черничники, молиниевые, сфагновые, переходящие в болота с сосновым древостоем на дне карстовых воронок.

Узкий поясок по кромке берегов сменяется на мелководьях тростниковыми зарослями, а на поверхности воды – ковриками плавающих листьев водных растений, расцвеченными желтыми цветками кубышек, белыми – кувшинок, розовыми – горца земноводного. Озеро известно ботаникам как одно из немногих мест произрастания полушника озерного, занесенного в Красную книгу России. Это растение может жить только в очень чистой прозрачной воде. Полвека назад полушники образовывали на дне озера обширные подводные луга, сейчас встречаются лишь отдельные экземпляры. На озере имеются небольшие участки сфагновых сплавин с растительностью переходного болота. На них встречаются северные виды растений – очеретник белый, шейхцерия болотная, осока топяная, мох Sphagnum fuscum. На территории памятника природы были обнаружены редкие виды флоры: ликоподиелла заливаемая и осока Эдера (Красная книга Нижегородской области).

Помимо научного значения озеро играет и водоохранную роль. Во время половодья в него впадают три  ручья и вытекает один. Озеро интенсивно эксплуатируется в рекреационных целях. На его берегах расположены базы отдыха и пионерские лагеря, оно посещается многочисленными туристами. Возрастающее загрязнение озера требует неотложных мер по его защите.

На территории памятника природы запрещаются:

- приватизация и передача в аренду территории памятника природы;

- отвод земель под любые виды пользования;

- любые новые водопользования;

- прокладывание любых коммуникаций;

- применение любых пестицидов, органических и минеральных удобрений;

- все виды мелиоративных работ;

- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоема;

- добыча любых полезных ископаемых, в том числе сапропеля;

- мойка машин в озере;

- засорение и захламление памятника природы;

- водопой скота;

- уничтожение и повреждение древесной, кустарниковой, водной и прибрежно-водной растительности, мохового покрова, сплавин;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых стоков в озеро;

- запуск в озеро растительноядных видов рыб,

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты;

- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом;

- использования озера в рекреационных целях (купание, прогулки на весельных лодках);

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 261,1 га, включающая выделы 30 - 33, 36, 41 квартала 49, выделы 1 - 5, 16 - 29, 33 квартала 57, выделы 1 - 10, 12, 13, 16 - 38 квартала 64, выделы 2 (частично), 3 - 8, 15 - 17, 18 (частично), 19 квартала 65 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза (нумерация приведена по материалам лесоустройства 1983 года).

В охранной зоне запрещаются:

- приватизация земель, передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

(в ред. распоряжения Администрации Нижегородской области от 26.11.1999 N 2051-р)

- отвод земель под любые виды пользования;

- все виды рубок леса, кроме санитарных рубок, проводимых по согласованию с Нижегородским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов;

- прокладывание любых коммуникаций;

- новое строительство, расширение существующих баз отдыха, турбаз, санаториев и детских летних лагерей;

- все виды мелиоративных работ;

- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

- применение любых пестицидов, органических и минеральных удобрений;

- химуход за лесом;

- подсочка деревьев;

- проезд и стоянка моторного транспорта вне дорог, мойка машин;

- прогон, выпас и водопой скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров, за исключением северного и северо-восточного берегов озера;

- засорение и захламление территории.

Памятник природы регионального значения «Парк с. Ефаново»

Памятник природы организован: решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18 апреля 1986 года № 166. Площадь 3,0 га. Назначение: памятник ландшафтного искусства (старинный усадебный парк); историческое; рекреационное (место отдыха жителей с. Ефаново); эстетическое. Памятник природы сохраняет старинный парковый ансамбль с регулярными насаждениями, расположенный на высоком берегу речки Муромки. В центре парка размещены здания бывшей районной больницы. От фасада больницы тянется каскад из трех прудов, к которым ступенчато спускаются четыре чугунные чаши, некогда бывшие фонтанами. К прудам ведет вековая аллея из лиственницы сибирской шириной 8 м. Сохранились посадки лиственницы сибирской, липы, вязов, ив в возрасте до 100 лет. У прудов растут плакучие ивы, по берегам идут липовые аллеи, сохранились несколько двухвековых елей и пихт с диаметром ствола до 80 см. Из декоративных кустарников в парке произрастают сирень и карагана древовидная.

На территории памятника природы и его охранной зоны запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятника природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Памятник природы регионального значения «Парк с. Монаково»

Памятник природы организован: решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18 апреля 1986 года № 166. Площадь 4,7 га. Назначение: памятник ландшафтного искусства (старинный усадебный парк); историческое; рекреационное (место отдыха жителей с. Монаково); эстетическое. Памятник природы пред-ставляет собой старинный парковый ансамбль декоративно-плодового типа, некогда принадлежавший князьям Голицыным. Он включает несколько полуразрушенных зданий бывшей барской усадьбы, вокруг которых сохранились двухвековые дубы со стволами толщиной до полутора метров. Имеется четырехрядная липовая аллея (возраст лип 100– 120 лет), посадки плодовых деревьев (яблони, груши, терновника, вишни и др.) и декоративных кустарников (сирени, караганы древовидной, боярышника и др.). Парк украшал каскад из трех ступенчато расположенных прудов, сейчас один из водоемов спущен. По берегам прудов растут черемуха, ольха серая, вяз гладкий, клен платановидный, рябина, липа, дуб.

На территории памятника природы и его охранной зоны запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятника природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Памятник природы регионального значения «Парк с.Спас-Седчено»

Памятник природы организован: решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18 апреля 1986 года № 166. Площадь 3,0 га. Назначение: памятник ландшафтного искусства (старинный усадебный парк); историческое; рекреационное (место отдыха жителей с. Спас-Седчино); эстетическое. Это  старинный парковый ансамбль декоративно-плодового типа, некогда принадлежавший князьям Голицыным. Он включает несколько полуразрушенных зданий бывшей барской усадьбы, вокруг которых сохранились двухвековые дубы со стволами толщиной до полутора метров. Имеется четырехрядная липовая аллея (возраст лип 100– 120 лет), посадки плодовых деревьев (яблони, груши, терновника, вишни и др.) и декоративных кустарников (сирени, караганы древовидной, боярышника и др.). Парк украшал каскад из трех ступенчато расположенных прудов, сейчас один из водоемов спущен. По берегам прудов растут черемуха, ольха серая, вяз гладкий, клен платановидный, рябина, липа, дуб.

Режим охраны памятника природы:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 № 591-р в случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, может осуществляться по согласованию с комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области.

2. В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц - с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области.

3. На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного комплекса Нижегородской области и с комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области.

На особо охраняемых природных территориях регионального значения и в их охранных зонах при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы разрешается проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов).

4. В соответствии с п.5.2-5.3 Типового положения о памятниках природы регионального значения в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 21.08.2003 № 251, на территории памятников природы запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;

- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

5. На территории памятников природы могут быть запрещены или ограничены:

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;

-рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);

- заготовка живицы;

- создание плантационных культур леса;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.

Особенности режима охраны конкретного памятника природы (запрещенные и допустимые (разрешенные) виды деятельности) определяются паспортом на него.

Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятников природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Обследованы и рекомендованы к охране в качестве памятников природы регионального (областного) значения следующие природные объекты:

–	Участок соснового леса у д. Кистаново;

–	Озеро Великое с окружающим болотом;

–	Лесной массив у д. Левино;

–	Болото Бабушкино-II;

–	Озеро Малое Святое и окружающий лесной массив;

–	Массив сосновых боров вокруг озера Дерганово;

–	Черноольховое болото по р. Теша;

–	Заболоченный лесной массив в Сонинском лесничестве;

–	Лесной массив у д. Бельтеевка;

–	Участки дубрав по р. Сережа в Сонинском лесничестве;

–	Болото Поколевское и озеро Поколево (объединяет «Болото Поколевское» и «Озеро Поколево» с увеличением площади);

–	Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и болот (увеличение площади существующего памятника природы).

Таблица 12.3 – Список проектируемых особо охраняемых природных территорий

| Номер | Наименование | Площадь участка | Статус | Правоустанавливающие документы (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы и охраняемые природные ландшафты |
| 2.1 | Болото Бабушкино II | 33,2 га | Р | 591-р |
| 2.2 | Болото Поколевское и озеро Поколево (объединяет «Болото Поколевское» и «Озеро Поколево» с увеличением площади) | 299,4 га | Р | 591-р |
| 2.3 | Заболоченный лесной массив в Сонинском лесничестве | 416,0 га | Р | 591-Р |
| 2.4 | Илимдиг | 21385 га | Р | 591-р |
| 2.5 | Лесной массив у д. Бельтеевка | 150,0 га | Р | 591-р |
| 2.6 | Лесной массив у д. Левино | 261 га | Р | 591-р |
| 2.7 | Массив Сосновых боров вокруг оз. Дерганово | 116,6 га | Р | 591-р |
| 2.8 | Озеро Великое с окружающим болотом | 21,6 | Р | 591-р |
| 2.9 | Озеро Малое Святое и окружающий лесной массив | 309 га | Р | 591-р |
| 2.10 | Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и болот (увеличение площади существующего ГПП) | 167,1 га | Р | 591-р |
| 2.11 | Участки дубрав по р. Сережа в Сонинском лесничестве | 158,3 га | Р | 591-р |
| 2.12 | Участок соснового леса у д. Кистаново | 27,5 га | Р | 591-р |
| 2.13 | Черноольховое болото по р. Теше | 1042,3 га | Р | 591-р |

* 591-р - Распоряжение правительства Нижегородской области от 10.08.2006 №591-р «Об особо охраняемых природных территориях».

«Заболоченный лесной массив в Сонинском лесничестве»

Памятник природы площадью 416,0 га расположен в 7 км к востоку от д. Горицы в границах 47, 48, 55, 56 кварталов Сонинского участкового  лесничества.

Территория охраняемого ландшафта «Илимдиг»

Площадь территории охраняемого ландшафта составляет 21385,0 га, а в границах городского округа Навашинский 11495,0 га. Территория охраняемого ландшафта «Илимдиг» расположена в границах 32-36, 40-49, 56-58, 60, 61, 73-87 кварталов Давыдовского участкового лесничества и в границах 1-6, 10, 11-17, 20-22, 29-36, 40-47, 52-59, 63, 64 Степановского участкового лесничества Вачского муниципального района, в границах 1-103 кварталов Сонинского участкового лесничества городского округа Навашинский.

«Участки дубрав по р. Сереже в Сонинском леничестве»

Памятник природы состоит из комплекса дубрав, расположенных вдоль юго-восточной границы сельского поселения по берегу р. Сереже в границах 81, 82, 89, 101 кварталов Сонинского  участкового  лесничества. Площадь территории памятника природы -158,3 га.

На территории памятников природы представлены разновозрастные сосновые леса, перемежающиеся с многочисленными верховыми, переходными и низинными болотами.

Здесь произрастают пальчатокоренник Траунштейнера, занесенный в Красные книги РФ и Нижегородской области, а также растения, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: росянка английская, ива черниковидная, осока желтая, рдест альпийский.

«Лесной массив у д. Бельтеевка»

Памятник природы площадью 150,0 га расположен в 0,3 км к северу от д. Бельтеевка в границах 1, 2, 3 кварталов Навашинского участкового лесничества.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения

«Массив Сосновых боров вокруг оз. Дерганово»

Памятник природы площадью 116,6 га,  расположен в границах 96, 105 кварталов Степуринского участкового лесничества. Назначение данного памятника природы состоит в сохранении биоценозов сосновых лесов, верховых болот, карстовых озер, редких видов животных и растений.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения

«Озеро Великое с окружающим болотом»

Памятник природы площадью 21,6 га, расположен в границах 85, 86 кварталов Навашинского участкового лесничества. Граница охранной зоны – 198,4 га.

«Лесной массив у д. Левино»

Памятник природы площадью 261,0 га, расположен в границах 1-3, 5 кварталов Степуринского участкового лесничества.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения

«Участок соснового леса у д. Кистаново»

Памятник природы состоит из четырех участков. Вся площадь территории памятника природы составляет 27,5 га. Граница охранной зоны- 86,5 га. Расположен  в границах 1 квартала Тешинского участкового лесничества. Назначение данного памятника природы состоит в сохранении экосистем высоковозрастного соснового леса.

Памятник природы комплексного профиля регионального значения «Лесной массив у д. Левино» имеет площадь 261 га,  расположен в границах 1-3, 5 Степуринского участкового лесничества. Назначение данного памятника природы состоит в сохранении биоценозов хвойно-широколиственных лесов, сосновых боров и неморальной поймы, редких видов животных и растений.

Памятник природы регионального значения

«Озеро Малое Святое и окружающий лесной массив»

Памятник природы площадью 309,0 га расположен в 1,5 км к востоку от д. Малышево в границах 75, 76, 79 кварталов Дедовского  участкового  лесничества.

Памятник природы регионального значения «Болото Бабушкино II»

Памятник природы расположен в 4 км к северо-востоку от д. Малышево в границах 68, 69 кварталов Дедовского  участкового  лесничества. Площадь территории памятника природы - 33,2 га, площадь в границах охранной зоны – 130,8 га.

Памятник природы регионального значения «Болото Поколевское и озеро Поколево (объединяет «Болото Поколевское» и «Озеро Поколево» с увеличением площади)»

Памятник природы расположен в границах 54, 55, 65-67, 78, 79 кварталов Степуринского  участкового  лесничества. Площадь территории памятника природы – 299,4 га, площадь в границах охранной зоны – 347,8 га.

Памятник природы регионального значения «Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и болот (увеличение площади существующего ГПП)»

Памятник природы расположен в границах 117, 118, 123, 124 кварталов Степуринского  участкового  лесничества. Площадь территории памятника природы – 167,1 га.

Памятник природы регионального значения

«Черноольховое болото по р. Теше»

Памятник природы расположен на юго-западе с.п. Теша.

Площадь территории памятника природы составляет 1042,3 га, а в границах проектируемой территории 1016,3 га. «Черноольховое болото по р. Теше» расположено на юго-западе от с.п.Теша в границах 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164 кварталов Тешинского участкового лесничества, в границах 126, 127, 128, 129, 131 кварталов Степуринского участкового лесничества.

Паспорта на проектируемые особо охраняемые природные территории были разработаны в соответствии с Типовым положением о памятниках природы областного значения в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области № 278 от 08.08.2007 г.

Таким образом, Проектом генерального плана в рамках мероприятий по территориальному планированию предусматривается сохранение  и регенерация природного ландшафта.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 № 591-р в случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях (приложение 2) вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, указанные в приложении 2 к распоряжению, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области и с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На особо охраняемых природных территориях регионального значения и в их охранных зонах при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы разрешается проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов).

# РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

## ГЛАВА 13 – Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией городского округа.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

-	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

-	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

-	научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ;

-	СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

-	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

-	СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85;

-	СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

### 13.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Состояние окружающей среды тесно связано с особенностями жизнедеятельности населения.

В целом экологическую обстановку в городском округе можно назвать удовлетворительной. Основными причинами, негативно влияющими на  экологическую обстановку в городском округе, являются:

-	не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

-	отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

-	отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и предприятий;

-	отсутствие очистных сооружений сточных вод и сброс их в водоемы и на открытый рельеф местности;

-	неудовлетворительная организация сбора и утилизации коммунальных отходов.

Это приводит к нарастанию экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почв, водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.). Использование загрязненных вод для полива приусадебных садов и огородов, наряду с загрязнением почвы, обуславливает риск выращивания экологически недоброкачественной сельскохозяйственной продукции (с содержанием тяжелых металлов и пестицидов в плодах и овощах).

### 13.2 Санитарная очистка территории

Твердые коммунальные и промышленные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения является одной из основных экологических проблем.

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Объектами образования твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) являются население городского округа, учреждения и предприятия общественного назначения, а так же промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа.

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.

Сбором, вывозом и утилизацией коммунальных отходов в городском округе Навашинский Нижегородской области занимается МУП «ЖЭК, благоустройство г. Навашино». Сбор мусора осуществляется в контейнеры, вывоз его – спецтранспортом (мусоровоз КО-503) и ГАЗ-53 на полигон ТКО, расположенный в Богородском муниципальном районе Нижегородской области город Богородск, в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы». На территории городского округа Навашинский Нижегородской области полигоны ТКО, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы отсутствуют. Ранее ТКО размещались на городской свалке, расположенной в 103 квартале Навашинского лесничества, в 3 км от г. Навашино.

Сбор и вывоз мусора организован во всех населенных пунктах городского округа.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразное переработку коммунальных отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, коммунальные отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Централизованная система обращения с ТКО должна осуществляться специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые коммунальные отходы от жилого фонда;

- твердые коммунальные отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые коммунальные отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые коммунальные отходы от предприятий торговли;

- твердые коммунальные отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений;

Учитывая целесообразность вторичного использования компонентов ТКО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов. Общая масса фракций ТКО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТКО подлежит размещению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления ТКО необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно соответствовать схеме санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Проектом предлагается:

-	ликвидация несанкционированных свалок и существующих мест размещения ТКО, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	сбор и транспортирование ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов.

- строительство в г. Навашино снегохранилища.

- размещение полигона складирования отходов восточнее д.Родиониха.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193) уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены следующие скотомогильники:

Таблица 13.1 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Наименование и местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Навашино, ул. Л. Толстого, д.11 | на территории ветлаборатории (закрытый) | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 500 | - | - | 2006 |
| 2 | №Н 12-30/27, г. Навашино, район Липня | на территории бывшего свинарника | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 500 | - | - | 2008 |
| 3 | г. Навашино, район Липня | в 300 м от действующего кладбища (закрытый) | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 4 | № Н07-30/266, севернее с. Большое Окулово | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 5 | № Н16-30/296, западнее д. Малое Окулово | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 6 | № Н08-30/298, восточнее с. Сонино | Скотомогильник простой с захоронением в яме, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 7 | № Н09-30/268, с. Натальино | севернее с. Натальино-0,9 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 8 | № Н15-30/295, юго-восточнее д. Валтово-0,6 км | юго-восточнее д. Валтово-0,6 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 9 | № Н08-30/267, северо-восточнее д. Рогово-0,3 км | северо-восточнее д. Рогово-0,3 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 10 | № Н14-30/294, юго-восточнее д.Левино-0,5 км | юго-восточнее д.Левино-0,5 км, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 11 | № Н13-30/293, между д. Ефремово и с. Ефаново | между д. Ефремово и с. Ефаново, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 12 | № Н10-30/269, в 1000 м. к югу от с. Монаково | в 1000 м. к югу от с. Монаково, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| 13 | № Н17-30/297, в 1400 м. к юго- западу от с. Поздняково | в 1400 м. к юго- западу от с. Поздняково, недействующий | Деревянное, сплошное, высотой 2 м | 1000 | - | - | - |
| Сибироязвенный скотомогильник |
| 14 | № С-04- 30/049 с.Б.Окулово | 1,5 км на север от г. Навашино | нет ограждения | 1000 | - | - | 1937 |
| 15 | № С 02-30/047, д. Бобровка | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 16 | № С 06-30/051 | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 17 | № С 03-30/048, с. Натальино | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 18 | № С 01-30/046, д. Рогово | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |
| 19 | № С 05-30/050, д. Пустынь | недействующий | нет ограждения | 1000 | - | - | - |

Проектом Генерального плана рекомендована:

- консервация скотомогильника (ямы Беккари) с территории бывшего подсобного хозяйства ОАО «Окская судоверфь» из III пояса ЗСО скважины № 9 с сокращением санитарно-защитной зона до 50м;

- консервация скотомогильников в г. Навашино (район Липня), с.Б.Окулово, д. М.Окулово, с. Поздняково, с. Сонино, д. Левино, д. Валтово, между с. Ефаново и д. Ефремово, д. Рогово, д. Кистаново, между д. Рогово и д. Кистаново, д. Бобровка, 2 скотомогильника в с. Натальино с сокращением санитарно-защитной зоны до 50 м.

После консервации сибиреязвенного скотомогильника необходимо проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований, рекомендованных Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границ скотомогильника и прилегающей к ним территории. В случае если спор и (или) вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы не будет обнаружено, размер санитарно-защитной зоны скотомогильника может быть уменьшен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации до 50 метров от имеющейся границы скотомогильника, согласно п.2.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территория самого скотомогильника должна быть асфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами «Опасная зона».

Стратегия обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников была одобрена на совещаниях Губернатора Нижегородской области с главами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 20 сентября 2006 года, 21 марта 2007 года.

Новое строительство в этой зоне разрешается производить по истечении 100 лет со времени последнего захоронения после согласования с ветеринарной службой и органом Госсанэпиднадзора.

В настоящее время природно-очаговых заболеваний на территории города не зарегистрировано.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

### 13.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн.

Негативное влияние на экологическую обстановку в городском округе оказывают деревообрабатывающие предприятия, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также несанкционированные свалки коммунальных отходов.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Грузовой транзитный транспорт в настоящее время следует по магистральным автодорогам регионального значения «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород», «Владимир–Муром-Арзамас», «Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород», «Мостовой переход через р. Оку с обходом г. Мурома» и «Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас». Санитарно-защитная зона, равная 100 метрам, соблюдается (СНиП 2.07.01-89* п.6.9). В полосу отвода не попадают жилые дома, также присутствует полоса растительности. Однако близость с дорогой продолжает оставаться одним из самых неблагоприятных факторов для экологии городского округа.

Рекомендуется увеличивать ширину защитной зеленой полосы. К посадке рекомендуются широколистные газоустойчивые деревья.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Характеристика размеров санитарно-защитных зон от существующих предприятий представлена в таблице 13.2.

Таблица 13.2 – Характеристика размеров санитарно-защитных зон существующих предприятий и объектов

| Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Характеристика СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Навашинские коммунальные сети» (НКС) | г. Навашино | Гараж | 100/ IV | СЗЗ не соблюдается на юго-западе (Зона инженерных сооружений ЦРБ). |
|  |  | Котельная № 1 | 50/ V | СЗЗ не соблюдается (частично попадает жилая застройка по ул. Почтовая) |
|  |  | Котельная № 2 | 50/ V | СЗЗ не соблюдается (попадает жилая застройка по ул. Ленина, пер. Некрасова, территория школы) |
|  |  | Котельная № 3 | 50/ V | СЗЗ не соблюдается (попадает жилая застройка по ул. Лепсе и приусадебные участки) |
|  |  | Котельная № 4 | 50/ V | СЗЗ не соблюдается (попадает жилая застройка и приусадебные участки по ул. Пионерская) |
|  |  | Котельная № 5 | 50/ V | СЗЗ не соблюдается (частично попадает жилая застройка по ул. Калинина) |
| Биологические очистные сооружения северо-восточнее от г. Навашино за оз. Зеленое | г. Навашино | Коммунальное обслуживание | 400/ III | СЗЗ не соблюдается на юго-востоке (Зона лечебных корпусов ЦРБ) |
| ПО «Южные электросети» филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Поволжье» | г. Навашино | - | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (частично попадает жилая застройка по ул. Трудовая) |
| ОАО «Камея» | г. Навашино | Промышленность | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| АО «Навашинский завод стройматериалов» | г. Навашино | Промышленность | от 10/IV до 300/III | СЗЗ, равная 300 м, соблюдается, но имеются превышения ПДК м. р. по пыли абразивной и органической на границе СЗЗ и в жилой застройке. Размер единой СЗЗ, в соответствии с требованиями ОНД-86, с поправкой на розу ветров составляет: С, СВ, В, ЮВ-100 м; Ю-532 м; ЮЗ-745 м; З-588 м; СЗ-525 м. |
| АО «Окская судоверфь» | г. Навашино | Промышленность | от 50/IV до 300/III |  |
| Навашинское ДРСП ОАО «Нижегородавтодор» Производственная база | г. Навашино | Обслуживание автотранспорта | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| МП «Автостанция» г. Навашино | г. Навашино | Обслуживание автотранспорта | 100/ IV | СЗЗ соблюдается |
| АО «Навашинский хлеб» | г. Навашино | Пищевое производство | от 20 до 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| ООО «БаСиСт» | г. Навашино | Промышленность | 100/ IV | СЗЗ не соблюдается на северо-западе и западе (жилая застройка с приусадебными участками и огородами) |
| ООО «Ока-медик» | г. Навашино | Промышленность | 50/V | СЗЗ соблюдается, в СЗЗ железной дороги |
| ООО «Ритм» | г. Навашино | Промышленность | 50/V |  |
| ООО «Янтарь» | г. Навашино | Промышленность | 50/V | СЗЗ соблюдается |
| ФГУ «Навашинский лесхоз» | г. Навашино | Промышленность | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка по ул. Набережная, Зубова) |
| ООО «Торговый дом» | г. Навашино | Промышленность | 50/V | СЗЗ соблюдается |
| ООО «Навашинсксельхозхимия» | г. Навашино | Промышленность | 100/IV | СЗЗ не соблюдается на северо-востоке (жилая застройка по ул. Советская). |
| ИП Сичинова Д.Д. | д. М. Окулово | грузовые перевозки, изготовление бетонных колец | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| д. Ольховка, производство асфальта | д. Ольховка | изготовление асфальта |  | СЗЗ соблюдается |
| ИП Красников Р.А. | д. М. Окулово | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ООО «Лесовик» | с. Б. Окулово | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Габуния Н.Н. | с. Б. Окулово | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Абдулжелилов С.И. | с. Б. Окулово | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Медведев М.И. | с.п. Степурино | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Фролов В.Ю. | с. Новошино | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Зуев А.М. | д. Салавирь | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Большаков А.Ю. | д. Левино | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| ИП Сергеева И.И. | с. Натальино | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| КФХ Ивлев С.Н. | д. Родяково | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| Пилорама | д. Румасово | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| ООО «Лесосервис» | с. Коробково | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ соблюдается |
| ИП Берсенев А.И. | д. Кутарино | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Шкенев А.М. | с.п. Тёша | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| ИП Сотнев С.Н. | с.п. Тёша | Обработка древесины | 100/IV | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
| КФХ «Клим» Климов В.В. | с. Б. Окулово, г. Навашино | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| К(Ф)К «Сысуев В.Н.» | с. Б. Окулово | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| КФХ «Горбач» Горбач С.И. | с. Сонино | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| ООО «Коробковское», СПК «Коробковский» | с. Коробково | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка) |
|  |  | склады | 50/V |  |
| ГРС «Навашино» | г. Навашино | - | 300/ III | СЗЗ не соблюдается на северо-востоке (жилая застройка по ул. Зубова) |
| Электроподстанция «Навашино» | г. Навашино | - | 300/ III | СЗЗ не соблюдается (жилая застройка по ул. Шверника, Жданова) |
| ООО «Чудь» | с. Чудь | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| Характеристика размеров санитарно-защитных зон планируемых предприятий и объектов |
| Производство нового медицинского оборудования для стерилизации инструментов: прямоугольных коробок с фильтром для хранения инструментов; тележек , ООО «ПП Ока-Медик» | г. Навашино | Промышленность | 50/V | СЗЗ соблюдается |
| АО «Окская судоверфь», строительство пристроя ванны горячего цинкования труб с газовым обогревом, возводимого к участку химической обработки и цинкования труб судомонтажного цеха | г. Навашино | Промышленность | от 50/IV до 300/III | СЗЗ соблюдается |
| Строительство скотного двора, покупка крупнорогатого скота, КФХ Засухина | д. Горицы | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| Строительство скотобойни на проектируемой производственной площадке | севернее с. Б. Окулово | Сельское хозяйство | 300/III | СЗЗ соблюдается |
| Строительство площадки под хозяйство с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов | д. Безверниково | Сельское хозяйство | 50/V | СЗЗ соблюдается |
| Строительство агропромышленного комплекса мясного направления с бойней и переработкой (КФХ «Солдатов» / животноводство) | д. М. Окулово | Сельское хозяйство | 100/ IV | СЗЗ соблюдается |
| Строительство агропромышленного комплекса, ИП Павлов до 100 голов | с. Сонино | Сельское хозяйство | 100/ IV | СЗЗ соблюдается |
| Строительство производственной площадки по добыче песка (3 ед.) | Юго-восточнее д. Корниловка, севернее д. Трудовик и южнее с. Коробково |  | 100/ IV | СЗЗ соблюдается |
| Строительство промышленных площадок по переработке сельхозпродукции (2 ед.), | Восточнее д. Корниловка | Сельское хозяйство | 100/ IV | СЗЗ соблюдается |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды городского округа Навашинский Нижегородской области в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

-	разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий городского округа;

-	обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-	использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

-	организация системы контроля над выбросами автотранспорта;

-	совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (повышение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

-	внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля над состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

-	для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ - для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории городского округа проектом Генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Сокращение санитарно-защитной зоны при условии выполнения п.4.3; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от ФГУ «Навашинский лесхоз»;

- Вынос на новые площадки с соблюдением требуемых СЗЗ согласно СанПиН;

- Вынос базы стройматериалов, складов (ул. Зубова, г. Навашино) на новую промышленную площадку;

- сокращение СЗЗ базы стройматериалов АО «Навашинский завод стройматериалов» (г. Навашино, ул. Южная, д. 1) до границ жилой застройки;

- вынос садов и огородов из СЗЗ очистных сооружений (на севере г. Навашино);

- вынос вивария г. Навашино с территории ветлечебницы;

- Вынос ГРС г. Навашино за границы городской черты.

Вынос или перепрофилирование жилых домов из санитарно-защитных зон:

-	Железной дороги  и ж/д подъездных путей;

-	Электроподстанции «Навашино»46;

-	ФГУ «Навашинский лесхоз»;

-	ООО «Навашинсксельхозхимия»;

-	ООО «БаСиСт»;

-	ИП Вильянова И.И.

Ликвидация и рекультивация существующей свалки ТБО в г. Навашино.

-	проведение шумозащитных мероприятий в существующих домах, расположенных в шумовой зоне железной дороги и подъездных железнодорожных путей г. Навашино;

-	очистка и санация всех водоемов (оз. Зеленое и оз. Ближнее), расположенных в границах г. Навашино;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Красников Р.А., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Сотнев С.Н., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Фролов А.И., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Медведев М.И., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Абдулжелилов С.И., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации  ПО «Южные электросети» филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Поволжье» СЗЗ, выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия вынос жилья по ул. Трудовой г. Навашино из СЗЗ предприятий;

- разработка проекта организации ООО «Лесовик» СЗЗ, выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СПК «Коробковское» СЗЗ, выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Береснев А.И. (пилорама), выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Сичинова Д.Д., выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- разработка проекта организации СЗЗ ИП Габуния Н.Н. (пилорама), выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- вынос жилой застройки с ул. Терешкина г. Навашино из СЗЗ АО «Навашинский завод стройматериалов», станции технического обслуживания, электроподстанции;

- разработка проекта организации СЗЗ электроподстанции «Навашино», выполнение природоохранных мероприятий по проекту. В случае неэффективности выполнения вышеуказанных мероприятий - вынос предприятия;

- перенос фермы СПК «Коробковский» на 780 голов, с. Коробково;

- перенос складов ООО «Коробковское» на иную производственную площадку (севернее с. Коробково на 70 м);

- перенос пилорамы (ИП Сергеева И.И.) за границы с. Натальино;

- перенос пилорамы (ИП Зуев А.М.) за границы д. Салавирь;

- перенос пилорам (ИП Шкенев А.М.) за границы с.п. Тёша.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

-	установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

-	создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

-	организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории городского округа согласно нормативам;

-	разработка сводного тома ПДВ для муниципального образования городского округа Навашинский Нижегородской области.

### 13.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод

Оценка состояния водных объектов

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области долины рек Теша и Сережа, река Велетьма, река Салакса, река Илимдиг правобережье реки Ока представляют собой главные ландшафтно-природные оси городского округа.

Серёжа — река в Нижегородской области, крупнейший приток Тёши. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Тёши. Длина реки составляет 196 км, площадь бассейна — 2730 км². Впадает в реку Тёшу в городском округе, ниже села Натальино. Ширина реки у устья — около 25 метров.

Тёша — река в Нижегородской области России, правый приток Оки. Длина 311 км, площадь бассейна по одним данным 8000 км², по другим — 7800 км². Развит водный туризм. Несудоходная.

Ока — река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги. Длина — 1498,6 км. Площадь бассейна — 245 тыс. км². Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2,5 км.

Велетьма - правобережный приток реки Оки. Протяженность р. Велетьма 99 км.

Река Салакса имеет длину 28 км. Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Серёжа.

Мониторинг поверхностных вод на территории городского округа не проводится, наблюдательная сеть не оборудована.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от предприятий, недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Население городского округа Навашинский Нижегородской области обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины).

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны водных объектов

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для р. Ока, р. Велетьма, р. Сережа, р. Тёша ширина водоохранной зоны составляет - 200 метров, для р. Салакса – 100 метров, для остальных ручьев городского округа Навашинский Нижегородской области – 50 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 35 м от обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона в три и более градуса.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- 	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории городского округа;

-	развитие системы бытовой канализации;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте городского округа;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- 	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

-	запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектные предложения

Проектом генерального плана рекомендуется:

-	благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

-	замена ветхих участков водопроводных сетей;

-	ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

-	использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

-	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

-	не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

### 12.5 Состояние и загрязненность почв

В ландшафтах городского округа главный фон составляют серые лесные почвы различного механического состава. По долинам р. Ока и ее притоков распространены большие массивы аллювиальных дерновых почв. Почвы на водоразделах подвержены сильному смыву.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям по городскому округу Навашинский Нижегородской области нет, так как лабораторные исследования почвы не проводились.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках городского округа существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К источникам локального влияния относятся предприятия городского округа и свалки мусора.

Накапливаемые в почвах органические соединения являются сильными токсикантами. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Анализ состояния почвенного покрова выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

-	организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв городского округа в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения;

-	принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения;

-	обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства городского округа, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения.

С этой целью:

-	запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

-	запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

-	запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

-	обеспечить организацию отвода дождевых вод;

-	обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;

-	увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов;

-	практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

### 13.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании среды городского округа. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы пространства городского округа.

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-	снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-	снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-	снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

### 13.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории городского округа Навашинский Нижегородской области являются автомобильный и железнодорожный транспорт.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автомобильного транспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

-	содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

-	проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- 	устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- 	строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- 	применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция изменений и дополнений №3 от 09.09.2010 №122) и п. 4.1 СанПин 2971-84от 23.02.1984 г: «в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м».

Согласно п. 1.1 СанПин 2971-84 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССО 23.02.1984 №2971-84) защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

По территории городского округа Навашинский Нижегородской области проходят линии электропередач напряжением 6, 10, 35 и 110 кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны ЛЭП:

- напряжением 6 кВ – 10 м;

- напряжением 10 кВ – 10 м;

- напряжением 35 кВ – 15 м;

- напряжением 110 кВ – 20 м.

Также на территории городского округа расположена понизительная подстанция 110/35/10 кВ. Санитарно-защитная зона от понизительной подстанции является расчетной величиной.

### 13.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории городского округа необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 	организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- 	совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- 	канализование поселения;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- 	разработка шумовой карты городского округа;

-	для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- 	проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в городском округе;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- 	корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- 	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- 	ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- 	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- 	разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения городского округа.

РАЗДЕЛ V - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Размещение объектов городского округа Навашинский Нижегородской области сделано на основе анализа использования территории городского округа, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этой территории;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этой территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

# РАЗДЕЛ VI – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории городского округа Навашинский Нижегородской области следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, опасности на коммунальных объектах, опасности связанные с эксплуатацией взрывопожароопасных объектов;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

## ГЛАВА 14 – Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

### 14.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Нижегородской области за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Опасные метеорологические процессы и явления

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории городского округа являются:

– грозы;

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– подтопление территории;

– сильные морозы;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед с диаметром отложений более 20 мм;

– сильные ветры со скоростью более 25 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 14.1.

Таблица 14.1- Характеристика поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории городского округа. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Территория городского округа Навашинский Нижегородской области  из-за высокого положения уровня грунтовых вод попадает в зону подтопления.  Территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи: головные, береговые, отсечные, систематические (площадные), смешанные.

В локальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от гидрогеологических, инженерно-геологических условий и типа застройки следует применять дренажи: кольцевой, пристенный, пластовый, сопутствующий, совмещенный с водостоком.

Другие типы дренажей для защиты от обводнения или увлажнения и снижения уровня подземных вод в специальных видах строительства (гидротехническом, дорожном, аэродромном) следует проектировать на основании соответствующих СНиП.

Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности:

- охрана поверхностных вод, водохранилищ и озер от загрязнения стоками ферм и животноводческих комплексов, попаданий нефтепродуктов и других техногенных загрязнений;

- благоустройство и облесение территорий;

- агротехнические мероприятия по накоплению влаги, уменьшению водной и ветровой эрозий, расчистка водоемов, строительство канализационных очистных сооружений;

- вынос с затапливаемой территории источников загрязнения.

В пределах границ затопляемых территорий запрещается:

- строительство новых и расширение действующих объектов производственного и .непроизводственного назначения, находящихся в водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ без согласования с комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов, комитетом по водному хозяйству, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

- проведение авиационно-химических работ;

- использование ядохимикатов, минеральных удобрений;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений;

ГСМ, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод; складирование навоза, мусора, отходов производства, стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка, вырубка лесов (кроме рубок ухода за лесом, санитарных рубок, рубок реконструкций и прочих рубок) в полосах лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб.

В пределах границ затопляемых территорий хозяйственная деятельность ведется со следующими ограничениями:

- эксплуатация существующих садоводческих участков разрешается при обязательном строительстве выгребных ям с гидроизоляционным покрытием и обязательным их опорожнением на зимний период, вывозом мусора за пределы зоны затопления;

- оборудование существующих жилых домов канализацией с выводом в общую сеть на очистные сооружения;

- по согласованию с заинтересованным органами государственного надзора допускается замыв пойменных озер и стариц, добыча строительных материалов и полезных ископаемых;

- строительство дорог по затапливаемым территориям 1% обеспеченности должно осуществляться по проектам, согласованным с заинтересованными органами государственного надзора. Отсыпка насыпей дорог в поймах должна учитывать характер реки, обеспечивать нормальный пропуск паводковых вод через поймы.

На существующих земельных участках, расположенных в зоне затопления 1% обеспеченности, допускается выращивание бахчевых, овощных и других культур при условии:

- проведения вспашки и обработки земли только весной после прохождения паводка;

- неприменения ядохимикатов и минеральных удобрений;

- наличия компостных ям, расположенных на незатапливаемых площадях для складирования отходов с полей.

Территории, подверженные затоплению, как правило, должны быть заняты лесными насаждениями, закустарены или залужены, допускается размещение объектов водоснабжения, лодочных станций, водозаборных и гидротехнических сооружений, парков и т.д. при соблюдении водоохранного режима.

Опасные гидрологические процессы и явления

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области долины рек Теша и Сережа, река Велетьма, река Салакса, река Илимдиг правобережье реки Ока представляют собой главные ландшафтно-природные оси городского округа.

Серёжа — река в Нижегородской области, крупнейший приток Тёши. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Тёши. Длина реки составляет 196 км, площадь бассейна — 2730 км². Впадает в реку Тёшу в городском округе, ниже села Натальино. Ширина реки у устья — около 25 метров.

Тёша — река в Нижегородской области России, правый приток Оки. Длина 311 км, площадь бассейна по одним данным 8000 км², по другим — 7800 км². Развит водный туризм. Несудоходная.

Ока — река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги. Длина — 1498,6 км. Площадь бассейна — 245 тыс. км². Максимальная ширина поймы — в среднем течении, в месте впадения Пры, около 2,5 км.

Велетьма - правобережный приток реки Оки. Протяженность р. Велетьма 99 км.

Река Салакса имеет длину 28 км. Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Серёжа.

По режиму уровней реки характеризуются четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в середине апреля очень быстро и интенсивно, спад происходит менее интенсивно. Быстрое падение уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно, весеннее половодье заканчивается в конце мая - середине июня.

Наиболее тяжелым последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление посевных площадей, зданий и сооружений, расположенных непосредственно на берегах реки. Затопление будет носить местный характер, могут возникнуть транспортные неудобства у жителей близлежащих населенных пунктов, но в целом это не повлияет на функционирование городского округа Навашинский Нижегородской области.

Для защиты городского округа Навашинский Нижегородской области от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003. В соответствии со СП 42.13330. 2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к территориям населенных пунктов и вновь проектируемых автомобильных дорог, расположенных на участках подверженных затоплению, должны быть применены инженерные мероприятия по подсыпке территории или её обвалования, также возможно применение сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

По данным наблюдений водомерного поста р. Тёша в с.Натальино (ул.Заречная), расчетный уровень воды р. Тёша у с. Натальино при отметке паводка 1% обеспеченности составляет 83,80м.

По данным наблюдений водомерного поста р. Оки у г. Мурома, расчетные уровни воды р. Оки у г. Мурома и р. Велетьмы у г. Навашино составляют:

при Р=1% - 83,8 м;

при Р=10% - 82,7 м.

Пик паводка наблюдается между III декадой апреля и I декадой мая продолжительностью 2 – 3 дня. Конец спада воды на р. Велетьме наступает на 20 дней раньше, чем на р. Оке.

Защита от затопления

В границах проектирования могут быть затоплены весенними паводками 1 % обеспеченности существующая застройка и вновь проектируемая застройка.

Территория г.Навашино:

Проектом предусматривается защита от затопления паводком 1 % обеспеченности существующей застройки, в районе ул. Московская, повышением отметок дорог на протяжении 1,750 км.

Также необходимо защитить от затопления паводковыми водами р.Велетьмы существующую застройку на севере территории повышением отметок дорог на протяжении 0,85 км.

Защита вновь проектируемой застройки в г.Навашино предусматривается при помощи подсыпки до незатопляемых отметок (84,3 м). Поверхностные воды в паводковый период должны перекачиваться за оградительные сооружения.

Территории остальных населенных пунктов:

В зону затопления паводком 1% обеспеченности попадают территории населенных пунктов: с. Поздняково, д.Анцифрово, д. Красный Октябрь, д. Кутарино, д. Петряево, д. Малышево, с.п. Судострой, д. Ярцево, д. Малое Окулово, д. Ольховка, д.Покров, д. Большое Окулово, д. Бельтеевка, с. Новошино, с. Натальино.

Для защиты от затопления территории проектируемой застройки населенных пунктов д. Ярцево, д. Малое Окулово, с. Натальино, с.Поздняково, д. Анцифрово, д. Кутарино, д. Малышево, д. Бельтеевка, д. Покров, с.Большое Окуловопроектом предусматривается подсыпать территории доотметок не менеерасчётного горизонта высоких вод, увеличенных на 0,5м – 84,30м.

С учетом сложившейся застройки на территориях населенных пунктов подверженных затоплению: д. Ярцево, д. Малое Окулово, с. Натальино, с. Поздняково, д. Анцифрово, д. Кутарино, д. Малышево, д. Бельтеевка, д. Покров, с. Большое Окулово, д.Красный Октябрь, д. Кутарино, д. Петряево, д. Малышево, с.п. Судострой, д. Ярцево, д. Малое Окулово, д. Ольховка, д.Покров, д. Большое Окулово, д. Бельтеевка, с. Новошино, с. Натальиноцелесообразно применение мер оперативного  (срочного) характера, реализуемых органами  местного самоуправления и  органами  управления  ГО ЧС в соответствии  с  документом «Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации федерального закона от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий».

До начала весеннего паводка необходимо разрабатывать и осуществлять комплекс неотложных мер по населенным пунктам и объектам народного хозяйства, находящихся на паводкоопасных территориях. Следует обратить особое внимание на обеспечение безопасности населения, подготовку средств для его возможной эвакуации, организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Взять под особый контроль работу водоподпорных и водопропускных сооружений. Привлекать при необходимости в установленном порядке для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий кадры, технику и строительные материалы предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Опасные геологические процессы и явлений

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области возможны следующие экзогенные геологические процессы: оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-	регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-	предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-	строительство удерживающих сооружений;

-	агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-	закрепление грунтов.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Данный вид пожаров опасен для территории городского округа Навашинский Нижегородской области в целом, т.к. площадь лесов на территории городского округа 79200 га.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории в соответствии городского округа Навашинский Нижегородской области с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

•	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

•	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

•	мониторинг пожарной опасности в лесах;

•	разработка планов тушения лесных пожаров;

•	тушение лесных пожаров.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области имеется 3 населенных пункта, подверженных переходу лесного пожара. Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров предусмотрены. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов должно быть не менее 15-50 м, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного приусадебного участка до лесного массива.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В городском округе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Согласно нормам, установленным СП 4.13130.2013. Сводом правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям:

- противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 30 м.

### 14.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Потенциально опасных объектов (химически опасные объекты (ХОО), пожароопасные объекты) на территории городского округа Навашинский Нижегородской области не имеется.

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории городского округа, где проходят железнодорожная магистраль Москва-Казань с ответвлениями на г.г. Выксу и Кулебаки, автомобильные дороги регионального значения «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород»; «Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород»; «Владимир-Муром-Арзамас», «Мостовой переход через р. Оку с обходом г. Мурома» и «Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас».

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорогам перевозятся аварийно, -химически-опасные вещества (АХОВ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), поэтому данные участки автомобильных дорог, считаются потенциально-опасным объектом, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории населенного пункта.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

| Наименование АХОВ | Количество АХОВ, на автотранспорте, т |
| --- | --- |
| Аммиак | 6 |
| Хлор | 0,9 |

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Результаты расчетов представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| Параметры | Характеристика |
| --- | --- |
| Вид транспорта | Автомобильный |
| Вид и количество АХОВ, т | Хлор, 0,9 | Аммиак, 6 |
| Время испарения АХОВ с площадки разлива, час | 1,493 | 1,362 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т | 0,162 | 0,043 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т | 0,494 | 0,144 |
| Глубина зоны заражения первичным облаком, км | 1,546 | 0,77 |
| Глубина зоны заражения вторичным облаком, км | 3,142 | 1,462 |
| Полная глубина заражения, км | 3,92 | 1,85 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 |
| Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 24,05 | 5,355 |
| Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 1,242 | 0,276 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах городского округа Навашинский Нижегородской области в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах так же могут быть:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин".

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

- образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, т |
| --- | --- |
| СУГ | 5 |
| ЛВЖ | 16 |

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Результаты расчетов представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3 - Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

|  | Автомобильный транспорт |
| --- | --- |
| Тип топлива | ЛВЖ | СУГ |
| Масса, т | 16 | 5 |
| Режим взрывного превращения | 5 | 4 |
| Зоны разрушений, м | Слабых | 600 750 | 520 700 |
|  | Средних | 205 350 | 200 270 |
|  | Сильных | 95 140 | 115 125 |
|  | Полных | 49 65 | 40 60 |
| Зоны поражения, м | 99 % поражённых | 100 | 50 |
|  | 90 % поражённых | 103 | 60 |
|  | 50 % поражённых | 110 | 65 |
|  | 10 % поражённых | 115 | 75 |
|  | 1 % поражённых | 120 | 90 |
| Зона расстекления | 1000 | 900 |
| Параметры огненного шара | Q, КВт М2 | 63 | 43,17 |
| Время существования | T, сек | 9,22 | 6,8 |
| Радиус | R , м | 130 | 185 |
| Диаметр разлития, м |  | 23,3 | 7,8 |
| *Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для жилых зданий |

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаро-взрывоопасным объектам на территории городского округа Навашинский Нижегородской области относятся существующие и проектируемые ПРГ и межпоселковые  газопроводы высокого давления, проектируемые газовые котельные, проектируемая многотопливная АЗС.

На территории г. Навашино располагаются потенциально опасные промышленные предприятия, содержащие пожаровзрывоопасные вещества, которые могут привести к образованию ЧС, это:

| - | АО «Навашинский завод строительных материалов» (бензин, дизельное топливо, природный газ); |
| --- | --- |
| - | АО «Окская судоверфь» (бензин, дизельное топливо, мазут печной). |

Железнодорожный транспорт представлен железнодорожной магистралью Москва-Казань и ответвлениями на г.г. Выксу и Кулебаки. Железнодорожная магистраль Москва-Казань делит город на 2 части: северную и южную. Железные дороги на Выксу и Кулебаки проходят по южной части города. Транзитное автомобильное движение осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас.

Перевозка по этим магистралям пожароопасных грузов может привести к образованию зон ЧС. Размер зоны возможного охвата пожаром принят в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.6.8 и составляет 100 м.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной без-опасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Коммунальные системы жизнеобеспечения

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ городского округа. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ оборудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования.

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения городского округа в зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах

Газоснабжение городского округа Навашинский Нижегородской области осуществляется природным газом от автоматических газораспределительных станций «Навашино», «Коробково», запитанных от проходящего по территории городского округа магистрального газопровода Горький - Центр через газопровод-отвод Кулебаки – Навашино - Муром.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва.

Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 14.4.

Таблица 14.4- Возможные радиусы термического поражения

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |
| --- | --- |
|  | Колонного | Струевого |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа от места аварии на удалении до 1200 м.

Учитывая существенное расширение границ селитебной зоны населенных пунктов после завершения строительства газопроводов часть зданий, сооружений и жилых домов попадают в зону поражающих факторов при аварии на данных магистральных газопроводах.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 1,5 км.

Аварии на радиационно-опасных объектах

Согласно Схеме территориального планирования на территории городского округа Навашинский Нижегородской области в с. Поздняково планируется к размещению объект федерального значения  - Нижегородская АЭС.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположен 1 гидродинамический объект – оградительная дамба в северной части г. Навашино. По гребню дамбы проложена автодорога, в теле дамбы имеется водопропускное сооружение, оборудованное шандорами. Состояние дамбы удовлетворительное.

В результате возможного разрушения дамбы может быть затоплено 415 жилых домов с общей численностью проживающего населения 1638 чел.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций при подъеме паводка выше отметок возмож-ного затопления застройки (выше отм. 80,00 мБС) необходимо вести правильную эксплуатацию и постоянный контроль за сооружениями.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## ГЛАВА 15. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) городского округа для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

Медицинскую помощь специального профиля на территории городского округа Навашинский Нижегородской области оказывают работники ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ», в состав которой входит, стационар на 198 коек, дневной стационар на 10 коек, отделение скорой помощи, поликлиника на 400 посещений в смену.

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД городского округа Навашинский Нижегородской области.

Противопожарная охрана населенных пунктов городского округа Навашинский Нижегородской области силами 2 муниципальных пожарных частей, расположенных в г. Навашино, имеющих по 4 единицы техники, и силами муниципальной пожарной охраны, расположенной в с. Коробково, с. Сонино на балансе которых имеется по 1 единице техники, в с.п. Тёша - 2 единицы техники, и 2 пожарными охранами в с. Натальино и д. Валтово, имеющие 3 единицы техники.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области противопожарные мероприятия выполнены в недостаточном объеме: противопожарные водоемы в населенных пунктах городского округа не организованы согласно требованиям нормативных документов; материально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории городского округа Навашинский Нижегородской области необходимо предусмотреть приобретение переносных пожарных мотопомп, очистку и углубление пожарных водоемов и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них.

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны городского округа является оснащение зданий общественного пользования первичными средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения.

На расчетный срок, для ликвидации пожаров на территории городского округа Навашинский Нижегородской области необходимо увеличить штатную численность обслуживающего персонала, организовать добровольную пожарную дружину в поселке. Члены пожарной дружины должны контролировать пожарную обстановку на территории населенного пункта особенно в период жаркого лета в лесах и в случае пожара принять все возможные меры по ликвидации очага пожара до прибытия пожарного расчета к месту аварии.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организаций) следует создавать нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Информационное обеспечение функционирования звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального образования, специально-уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики.

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на территории городского округа.

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохранить жизнь и здоровье людей.

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, химического, биологического заражения местности на территории городского округа в оперативном порядке переводятся на рабочий режим защитные сооружения ГО – противорадиационные укрытия (ПРУ). На территории городского округа нет ПРУ.

Главное управление ГО ЧС городского округа располагается в г. Навашино.

Для обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области требуется:

– создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа;

– разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств городского округа;

– дополнительное оснащение средствами ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций;

– проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории городского округа

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 28.11.2011г. №71 «Об утверждении административного регламента министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставление государственной услуги по согласованию специальных технических условии для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

# РАЗДЕЛ VII. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом городского округа Навашинский Нижегородской области направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики городского округа в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития района. Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных мероприятий способствует реализации действующих программ и нормативно-правовых актов местного уровня с достижением заложенных в них целевых показателей.

Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам:

По охране объектов культурного наследия:

Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом по охране, сохранению и дальнейшему использованию объектов культурного наследия направлена на реализацию полномочий местного уровня с учетом требований федерального закона № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Кроме того, проектом предусмотрена комплексная интеграция историко-культурного потенциала городского округа Навашинский Нижегородской области в туристко-рекреационный комплекс с учетом соблюдения требований действующего законодательства, что позволит повысить положительный эффект от использования объектов культурного наследия в целях развития туризма.

По учреждениям и предприятиям обслуживания населения:

Размещение планируемых объектов обслуживания населения местного значения приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания и повышению качества оказываемых населению городского округа услуг. В населенных пунктах для жителей увеличится доступность спортивных объектов, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой и распространению здорового образа жизни. Осуществление указанных мероприятий послужат одним из факторов развития населенных пунктов, повысят их привлекательность для жителей района и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

По объектам промышленного и агропромышленного комплексов

Определены территории для размещения объектов капитального строительства производственного и агропроизводственного назначения, предлагаемых для включения в целевые программы по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов, что окажет положительное влияние на реализацию действующих документов стратегического планирования в сфере развития экономического комплекса городского округа, с достижением заложенных целевых показателей. В целом приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории, развитию экономического потенциала городского округа.

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплексов является одним из основных методов развития экономики городского округа.

По объектам туризма и рекреации:

Развитие предусмотренных мероприятий по объектам местного значения с включением крупных инвестиционных проектов в целевые программы по содействию развитию туризма окажут положительное влияние и достижение целевых показателей, заложенных в них.

По развитию транспортной инфраструктуры:

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети городского округа, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри городского округа, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию многих отраслей промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность городского округа, стимулирует развитие туризма и др.

По развитию инженерной инфраструктуры:

Мероприятия проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будут способствовать развитию экономики городского округа в целом, с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности в местах роста. Реализация мероприятий в области модернизации электрических и газовых сетей поселения позволит увеличить их мощность.

По охране окружающей среды:

Мероприятия по охране окружающей среды в целом направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности, минимизации выбросов в атмосферу и снижению содержания в них вредных веществ, очистке канализационных стоков и эффективному использованию водных ресурсов. Развитие сети особо охраняемых природных территорий позволит сохранить уникальные ландшафты, регулировать поток туристов, обустроить туристические маршруты и экологические тропы.

По предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий:

В результате предложенных проектом мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера будет достигнуто: повышение точности и достоверности прогноза чрезвычайной ситуации; оценка риска возникновения ЧС (на основе банка данных, полученного в результате мониторинга и прогнозирования; предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов; обеспечение круглосуточного сбора и обработки, поступающих в Единую дежурно-диспетчерских службу городского округа Навашинский Нижегородской области и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб; более эффективное проведение поисково-спасательных работ; 100 процентное оповещение населения области, находящегося в опасной зоне о ЧС; информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

# РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели

Таблица 15.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое до 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория городской округ Навашинский Нижегородской области |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 127869,46 | 127869,46 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 3834,73 | 4091,69 |
|  |  | % | 3,00 | 3,20 |
| 2 | Численность населения |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 23017 | 27263 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 18,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 3311 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 14,39 | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 13783 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 59,88 | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 5923 | - |
|  |  | % от общей численности населения | 25,73 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 720,8 | 853,88 |
|  | количество домов | 8026 | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 31,32 | 31,32 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 18 (1047) | 27 (1596) |
| 4.1.2 | Среднее специальное учебное заведение | объект (мест) | 1 (1040) | 1 (1040) |
| 4.1.3 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 12 (3462) | 14 (3902) |
| 4.1.4 | МУПК | объект (мест) | 1 (700) | 1 (700) |
| 4.2 |  | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 16 | 16 |
| 4.2.2. | Больница | объект (коек/1000 чел) | 1 (133 койки/23017 чел.) | 1 (133 койки/27263 чел.) |
| 4.2.3. | Поликлиника | Объект (посещ. в смену/1000 чел) | 1 (400 посещений/23017 чел.) | 2 (800 посещений/27263 чел.) |
| 4.2.4. | Врачебная амбулатория | объект | 3 (80 посещ./23017 чел) | 3 (80 посещ./27263 чел) |
| Продолжение таблицы 15.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 |  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 19 (6629) | 19 (6629) |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 14 | 14 |
| 4.4 |  | Объекты связи |
| 4.4.1 | Отделение связи (почта) | объект | 13 | 13 |
| 4.5 |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 4.5.1 | Спортивная площадка | объект (площадь, га) | 1 (0,15) | 7 (3,85) |
| 4.6 |  | Объекты административно-делового назначения |
| 4.6.1 | Администрация | объект | 5 | 5 |
| 4.7 |  | Объекты торгового назначения |
| 4.7.1 | Магазины | кв.м. торговой площади | 6780 | 6780 |
| 4.7.2 | Отделение банка | объект | 7 | 7 |
| 4.8 |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.8.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 9 (18) | 14 (34) |
| 4.9 |  | Объекты специального назначения |
| 4.9.1 | Кладбище | объект (площадь, га) | 18 (25,89) | 18 (45,8) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе | км | 192,19 | 297,53 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | 11,388 |
| 5.1.2 | регионального значения | км | 69,16 | 113,58 |
| 5.1.3 | местного значения | км | 123,03 | 179,82 |
| 5.2 | Железная дорога электрифицированная | км | 77,94 | 99,74 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 |  | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/в сутки | - | 7255,63 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/в сутки | - | 4683,21 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 48,35 | 153,71 |
| 6.2 |  | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/в сутки | - | 3933,90 |
| 6.2.2 | Канализационные сети | км | 27,83 | 61,17 |
| 6.2.3 | Канализационная насосная станция | объект | 6 | 13 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | - | 25899850 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей: | км | 292,91 | 337,89 |
| 6.3.3 | Количество ТП | объект | 80 | 109 |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Индивидуальный источник теплоснабжения (котельные) | объект | 25 | 31 |
| 6.5 |  | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего в том числе: | нм3/год | - | 8178,9 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 315,58 | 462,98 |
| Продолжение таблицы 15.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5.3 | магистральный газопровод | км | 75,01 | 75,01 |
| 6.5.4 | газопровод высокого давления 1,2-ой категорий | км | 83,84 | 166,29 |
| 6.5.5 | газопровод низкого давления | км | 156,71 | 221,66 |
| 6.5.6 | количество ПРГ | объект | 44 | 75 |
| 6.6 |  | Связь |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% |